# 建筑工程无损检测检测中存在的问题分析论文_成康

成 康

（南京市六合区建设工程质量检测中心，江苏，南京，211500）

【摘 要】无损检测技术的应用主要就是对建筑工程施工效果进行检测，确定建筑结构中是否存在质量问题，并在此基础上来确定优化方案，对存在的故障进行完善，确保工程结构施工完全满足建设需求。

【关键词】建筑工程无损检测；问题分析

引言：

建筑工程系统性较高，存在较多的专业，受外界各因素影响比较大，无论是施工还是管理都存在很大的问题。为确保建筑工程施工完全满足相关规范要求，就需要利用专门的检测技术来检验工程结构建设效果。

一、建筑工程无损检测应用所存问题

1.1缺乏统一检测标准

就我国建筑工程无损检测技术应用现状来看，缺乏统一检测标准，相关规章制度不能有效约束检测行为，导致检测结果精确度比较低。并且缺乏专业的衡量标准，如果在检测过程中遇到国家未规定新型材料或者技术，企业就需要以主管部门备案的标准为依据，甚至会出现无依据情况，严重影响了检测工作的开展。尤其是现在更多新型材料以及国外材料应用的情况，基本上国家都没有建立相应的标准，再加上施工单位未技术提供检测标准，将会在根本上影响检测工作的开展效率。

1.2检测设备水平比较低

对于建筑工程无损检测工作来说，一般都需要有专业性比较高，并且精确度高的设备作为支持， 但是因为不同地区经济与技术水平存在较大的差距， 导致部分专业建筑检测单位在技术装备上的配置，设备技术先进程度以及后期设备维护利用效率等都比较低， 这在很大程度上影响了检测工作进行的实际效率。例如在对建筑工程桩基结构进行静载检测时， 如果检测部门缺乏应变检测设备， 其所需检测时间更长。

1.3 检测样品真实性较低

样品的真实性与有效性如何，将直接影响结构检测过程以及结果，在实际检测过程中经常会因为样品管理不当而导致检测结果可参考性降低。造成此类问题的原因主要是因为，在取样初期未确定正确的减员目标，并对待检测结构取样不合理，导致结构检测不能正常进行。另外，还存在部分单位对检测样品作假， 样品检测结果根据不具备参考性，影响无损检测工作的正常进行。在建筑工程实际施工中，部分施工单位为掩盖工程结构存在的施工缺陷，向检测部门提供虚假检测样品，降低结构检测结果精确性。

二、建筑工程检测问题优化措施分析

2.1完善建筑工程检测标准

建筑工程作为社会发展中重要组成部分，对其进行无损检测一直以来都是建设过程中的重要环节， 因此每个检测部门据需要根据检测工作实际需求，以及自身实际情况来制定相应的规章制度与管理标准，对工程结构检测行为进行规范约束，争取提高工程检测的效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对检测标准的完善，可以明确规定检测内容与方式，同时对工作人员工作流程与章程进行详细划分，将其作为员工履行职责的主要依据。另外，应根据工程项目建设情况来编制检测方案，除了要对常规项目的检测外，还需要针对不同结构来确定特定项目的检测。尤其是做好对细微技术问题的处理，以检测标准为依据对整个检测过程行为进行指挥，提高检测工作的研究性，提高检测结果的精确性与代表性 。

2.2 提高市场监督效果

目前我国建筑工程检测市场为法定检测单位与社会中介检测单位，市场监督力度比较低，存在工程检测费用收取不一问题，导致部分单位为提高市场竞争力， 在工程结构检测中弄虚作假，提供虚假材料以及样品，影响检测工作的正常进行。或者是部分检测单位出卖资质于不具备检测能力的单位，甚至是与施工单位私下勾结，将工程三类桩更改为二类桩，影响工程检测效果。针对此种情况，必须要加强对市场行为的约束力度，建立桩基检测合同审查备案制度，以及桩基检测行业自律公约等，确保检测单位检测行为的专业性。另外，对于专业能力比较低， 或者缺乏专业态度的检测单位要进行查处，对于私下利用不正常手段恶性竞争的单位，一经查处必将严惩不贷，规范整个建筑工程检测市场，确保结构检测工作能够正常进行。

2.3 深化完善检测管理文件

对于建筑工程的无损检测要保证其涉及到项目的各个方面，为提高其检测效果，就需要提前制定相应的检测计划书，将其作为工程检测工作的依据。制定完善检测计划书后，还应针对项目业态、体量以及草图设计等来进行综合参考， 最终制定出合理的检测方案，争取提高整个检测工作的合理性。建筑工程施工建设涉及到的专业众多，并且不同专业之间还存在相互交叉的情况，施工时必须要严格按照施工方案来进行，控制好每个工序。因此在进行工程结构检测时，同样需要施工方案作为参考依据，并在此基础上编制相应的检测计划书，合理安排不同换环节的检测工作。并且在检测过程中要避免因检测人员失误造成的问题，应按照专业检测标准要求，以检测计划书为依据，严格控制好每一个检测环节，通过检测人员之间的相互监督，不断提高工程项目检测的综合效率。

2.4提高检测人员专业素质

检测人员专业能力也是影响工程结构检测效果的主要因素之一，因此必须要做好对检测人员的选择，并对其进行专业培训，使其能够熟练掌握各项检测技术， 端正工作态度，降低因人为原因造成的检测质量问题。第一，提高检测人员专业能力。在正式检测工作前，对所有检测人员进行职前培训，使其熟练掌握建筑工程各项信息，并掌握施工方案要点。并在此基础上来帮助其进行专业技能知识结构的更新，能够熟练应对检测过程中出现的各类问题。第二，端正工作态度。确保所有检测人员均具有端正的工作态度，不会出现因个人私利影响检测结果的行为，保证整个工程的检测过程均符合相关规定标准，提高检测结果的代表性。

结束语

对于建筑工程的无损检测，可以准确的测定出工程结构存在的质量缺陷，对提高工程建设综合效益具有重要意义。因此，必须要对工程检测中存在的问题进行优化，针对实际情况来选择有效的措施进行优化，争取不断提高工程建设效果。

参考文献：

[1]杨庆建.如何提高建筑工程检测机构财务管理水平[J].中外企业家，2014,04:158- 159.

[2]盛文钊.关于建筑工程检测技术的探讨[J].科技创新与应用,2014,28:244.

论文作者:成康

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年11月供稿

论文发表时间:2016/1/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/efa66fac8335e01e91a41bea.html