# 无人机航空摄影测量技术在水利工程中的运用思考田艳辉论文_田艳辉

摘要：无人机技术发展成熟以后，替代了传统载人飞机航空摄影，形成了无人机搭载高清摄像机展开测绘活动的新形式。本文对无人机航空摄影测量技术在水利工程中的运用思考进行分析，以供参考。

关键词：无人机航空摄影测量；水利工程；运用思考

引言

水利工程建设需要依照纵横断面图和大比例尺地形图等开展设计与施工，因此，测量工作是水利工程建设的关键环节。通常情况下，水利工程建设的环境较为复杂，对测量技术的要求较高，传统的测量技术已经不适应当前的工作特点与要求，因此，必须对其进行创新和优化。

1无人机航空摄影测量

无人机航空摄影测量是传统航空摄影测量手段最有力的补充，它可以弥有效补传统航空摄影测量手段的不足，具有灵活方便、快速高效、精细准确、使用成本低、适用范围广等特点。在飞行困难的地区和小区域进行作业时，有着成像快、分辨率高等优势。无人机航空摄影测量被广泛应用于国家国家重大工程建设、应急灾害处理、地理监测、资源开发等方面，尤其是在地形测量、新型城市建设、突发灾害数据测量绘制等方面具有广阔的市场前景。

2无人机航空摄影测量技术的特点分析

①时效性好、性价比高。通过对无人机航空摄影测量和传统卫星汇测的比较，可以发现传统卫星汇测的数据存档时间较长，无人机航空摄影测量技术能够很好地对这一问题进行解决，它可以随拍随发，在短时间内完成对地形的测量，为用户提供相关数据信息。并且，无人机航空摄影测量的价格适中，相比较于人工测量，具有很强的性价比。②受限范围小。无人机航空摄影测量一般是在低空的环境下进行，对起降场地没有太高的要求，气候条件对它的影响也比较小，我国幅员辽阔、地大物博，很多地区常年受到恶劣自然天气因素的影响，由于无人机不受航高的太多限制，成图的清晰率也比较高，可以在一定程度上解决这些问题。③迅速获取数据信息进行模型构建。无人机航空摄影采用了多种高科技数码摄影技术，能及时、准确、快速地生成DOM、DSM等数字影像以及三维可视化数据、模型等。

3无人机航空摄影测量技术的优势分析

3.1无人机测绘技术的应用能够实时获取地理信息

这主要是无人机测绘能够实现地理信息的实时传输，显著提高了地理信息的时效性。在具体测绘过程中，各类地理信息能够通过数字图像来实现三维转化，展示为可视度较高的三维图像，能够提供更有效的地理信息。

3.2无人机测绘技术的使用还具有较为显著的社会经济效益

这主要是因为无人机的测绘技术的成本不太高，同时这项技术也充分融入了网络技术、通信技术等各项内容。这也使得无人机航拍技术在具体使用的时候不仅仅能够高效获取各类地理数据内容，同时也具有较好的社会经济效益。除此之外，无人机低空飞行摄影时，能够获取更大范围的摄影影像数据，同时也缩短了测绘时间周期，具有较好的社会效益。

4水利工程管理运行过程中常见问题探索

4.1缺乏正确的管理认识

就目前来看，在水利工程运行管理方面不论是管理方式是管理理念方面都比较落后，已经难以适应现今水利工程运行管理的工作的需要。比如说，从现行的管理制度及内容来看，许多都还是沿用以往老旧的制度和内容，而对于现今管理方面高效、经济以及安全等方面的要求往往难以满足；另外，在老旧的管理内容中通常在竞争体系方面还是较为欠缺的，这就致使水利工程管理人员缺乏竞争意识，管理水平得不到进一步提升。此外，还有不少水利工程管理人员工作存在较大的依赖性，通常只是依赖于上级部门的相关指示来开展工作，缺乏积极主动性，同时还欠缺风险管理方面的认识，从而致使管理工作质量及效率并不高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2管理人员整体素质有待提升

在水利工程运行管理工作中管理人员作为最主要的实施人员，其综合素质以及专业技能、工作态度等对水利工程运行管理工作质量与效率的影响是十分巨大的。但在现今的管理体制中由于受到传统管理制度的影响而致使许多管理人员专业技能并不高，且还存在一定的依赖心理，进而致使水利工程运行管理工作受到了影响。

5无人机航空摄影测量技术在水利工程中的运用措施

5.1外业像控点布设

区域网布设的方式在外业像控点布设中较为常见。在河道两侧的平坦地面和公路边侧中，可以布设相应的像控点，这也是水利工程建设中的关键环节。像控点在耕地较多的区域应适当增加，平均布点的方式应用于田间工程中，能够有效对淹没问题进行处理。

5.2像控测量

保证成图效果满足实际需求是非常重要的一项技术标准，在实践过程中，针对测区旁边的位置都要按照实际的情况进行测点控制。在测量环节，必须按照测区的综合情况，至少布置20个控制点，同时还要将相应的高点布置出来。在本次实践中，主要采用的是测量设置的方式进行的。像控点应该选择在线状地物较差位置、明显拐角位置及影像大于0.2mm点状地物中心，交角达到正常应用的需要。像控点的位置上高程变化比较大，刺点目标可以达到清晰度的要求。满足GPS观测的要求，点位可以安装接收设备，视野开阔，周边并不较大的障碍物影响数据的读取。观测之后需要进行远近物体各拍摄一张照片，可以给后续的纠正测量提供有利的条件。

5.3数据采集

采集相应的测量数据，也是水利工程测量工作的主要内容，其关键是保障相关信息能够全面而真实的反映水库情况，并且数据采集的精确性与全面性是决定工程建设质量的主要因素。应以无人机航空摄影信息为依据开展数据采集工作。Mapmatrix软件在立体影像模型中的应用较为广泛，能够对水库中的各地形要素进行深入解析，增强实际测量效果。另外，测量人员需要对采集的图形信息进行标注，将点、线、面信息进行有效结合，实现对地形要素的分析，并采用分层存放的形式为后续工作提供便利。当出现无法判读、判读错误或判读疑问时，应及时开展补充调查工作。

6展望

随着我国经济与社会的全面化发展，国家投入更大的精力来进行水利基础设施的建设，中小型抗旱规划建设项目越来越多，极大地促进了水利工程事业的发展。水利工程项目的建设最为主要的一项工作就是项目测量，尤其是坝址、水库淹没范围、征地移民等方面的测量，如何才能更好地提升测量精度与效率、降低成本是亟待解决的问题。无人机航测技术的全面发展和进步，测量结果的精度在逐渐提高，应用效果越来越明显。通过具备较高分辨率的数码相机可以实现快速测图，再通过高精度的采集设备，实时回传影响数据。从大量的实践应用方面可知，无人机航测技术有着非常高的优势，对于促进我国水利工程事业的发展起到了积极的推动作用，其发展前景非常好，需全面推广和使用。

结束语

综上所述，无人机航空摄影技术能够很好地应用于水利工程的测量之中，对带状地形数据信息的获取起着重要的作用。它具有时效性好、性价比高，受限范围小，简单、便捷、易操作等优势。

参考文献

[1]郭昌海.水利工程施工现场试验室标准化管理模式[J].江西建材,2020(01):90+92.

[2]万宏伟.荒地镇防洪工程地质条件分析与评价[J].水科学与工程技术,2020(01):77-79.

[3]郭莉莉.水利闸站施工中的混凝土技术分析[J].价值工程,2020,39(02):141-142.

[4]谢和平,许唯临,刘超,杨兴国.地下水利工程战略构想及关键技术展望[J].岩石力学与工程学报,2018,37(04):781-791.

[5]李珍珍,朱记伟,周荔楠,刘家宏,王力坚.PPP模式下准经营性水利工程收益分配研究[J].南水北调与水利科技,2017,15(06):203-208.

论文作者:田艳辉

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/efacf637a12bb0965481ba40.html