# 广州市沙湾水道铅、镉、铜含量变化趋势及成因分析论文_孔海涛

广州市番禺区环境监测站 广州 511400

摘要：对2008-2015年广州市番禺区沙湾水道的铅、镉、铜的数据进行整理分析，找出沙湾水道河水中这三种重金属浓度的变化趋势，尝试找出造成这种变化趋势的原因。以沙湾水道河水中铅、镉、铜含量及变化趋势为基础，对北江流域的重金属产业转移和采矿业现状进行讨论。最后，就地表水重金属监测提出一些个人的看法。

关键词：重金属；铅；镉；铜；变化趋势；成因；建议

Abstract According to the heavy metal（Pb、Cd、Cu）data of shawan river panyu district guangzhou city 2008--2015，got the change trend of these heavy metal 2006—2013.Try to find the reason of why made this trend.Give some suggestions to reduce the heavy metal（Pb、Cd、Cu）concentration of source water.

一、背景

1、沙湾水道及沙湾水厂监测断面简介

沙湾水道位于广州市番禺区，西起佛山市顺德区西海大桥，东至广州市南沙区小虎山淹尾水道，全长32公里。因主要流域位于番禺区沙湾镇，故名为“沙湾水道”。沙湾水道是北江干流，同时接纳小部分西江的来水，是珠江水系的重要组成部分，也是广州市番禺区最主要的饮用水源，承担着番禺区几乎是全部供水任务。

番禺区自来水公司沙湾水厂位于广州市番禺区沙湾镇，地处沙湾水道的中上游，是番禺区最大的水厂。番禺区环境监测站在沙湾水厂设立地表水常规监测断面，开展饮用水源水的监测，频率为每月一次，每次采集涨潮和退潮样品。沙湾水道及沙湾水厂位置图见图1

图1 广州市番禺区沙湾水道及沙湾水厂位置图

2、选择铅、镉、铜三个项目的原因

在沙湾水道的河水中，铜和铅主要来源于周边地区及上游的工业污水排放，铜主要由电镀行业产生；铅则是多见于铅酸电池制造业的排放，而镉则多是由上游的冶炼企业排放而来。跟踪这三个项目在水中的浓度变化，可以初步了解沙湾水道周边地区工业发展情况和上游来水水质状况。另外，这三种重金属也是近年来对饮用水安全影响最大的重金属因素之一，因此，选择这几种金属开展讨论。

二、2008—2015年番禺区沙湾水道铅、镉、铜数据统计及分析

1、2008—2015年番禺区沙湾水道铅、镉、铜年均值数据

2008—2015年番禺区沙湾水道铅、镉、铜年均值数据见表1

表1 2008—2015年番禺区沙湾水道铅、镉、铜年均值（单位：毫克/升）

年份20082009201020112012201320142015

铅0.000430.000440.000560.000550.000460.000440.000460.00045

铜0.004880.007240.014200.007500.014200.010200.011620.01000

镉0.000050.000050.000050.000060.000050.000090.000190.00017

2、2008—2015年番禺区沙湾水道铅年均值变化趋势

2008—2015年番禺区沙湾水道铅年均值变化趋势见图2

图2 2008—2015年番禺区沙湾水道铅年均值变化趋势图

从图表可以清楚看到，2008年至2015年，沙湾水道河水中的铅浓度一直都处于相对平稳的水平，2010-2011年出现一个相对的高值后，又下降到一个稳定的数值。这从一个侧面反映出沙湾水道流域及周边地区的含铅废水和废气排放相对稳定。而随着附近地区相关铅酸电池产业的外移以及含铅废水和废气的污染治理设施和手段的实施，铅的排放量的在减少。

3、2008—2015年番禺区沙湾水道铜年均值变化趋势

2008—2015年番禺区沙湾水道铜年均值变化趋势见图2

图3 2008—2015年番禺区沙湾水道铜年均值变化趋势图

2008年至2015年，沙湾水道河水中的铜浓度变化比较反复，2012年出现峰值，总体呈升高的趋势，。说明沙湾水道流域及上游的含铜工业废水排放处于一个不断增加的阶段。在沙湾水道流域，地表水中的铜主要是来源于电镀行业的废水。近年来，沙湾水道流域，也就是广州市番禺区和南沙区不断的加大对电镀行业的监管力度，也不断提升铜污染物排放的环保治理水平，目前，沙湾水道流域的电镀企业逐年减少，含铜废水和废气排放量也相应减少。而位于上游的清远、肇庆和韶关地区，则不断的引进电镀企业。因此，沙湾水道河水中的铜浓度逐渐由本地区贡献转变为上游来水贡献。

4、2008—2015年番禺区沙湾水道镉年均值变化趋势

2008—2015年番禺区沙湾水道镉年均值变化趋势见图3

图3 2008—2015年番禺区沙湾水道镉年均值变化趋势图

2008—2015年，沙湾水道河水中的镉浓度在2008年到2012年经历一个比较平稳的阶段后，2013年起呈明显的升高态势，这说明近两年沙湾水道中的镉污染在加重，值得重视。在沙湾水道流域及周边地区，基本是没有镉的产生，因此，沙湾水道河水中的镉，基本是上游来水带来的。从镉浓度的上升趋势，不难看出北江上游的采矿业正处于蓬勃发展的阶段。

三、总结及建议

1、总结

从沙湾水道中铅、镉、铜浓度的变化趋势，总结出以下几点

（1）沙湾水道的三个主要重金属污染物中，铅浓度总体平稳，镉、铜浓度总体呈现上升的趋势；

（2）沙湾水道的铅、铜的来源从本地区产生逐渐转变为外部贡献；

（3）北江上游的采矿业发展导致沙湾水道中的镉含量逐年渐高。

2、见解和建议

（1）沙湾水道，乃至整个北江流域，河水中的部分重金属的浓度呈上升趋势，需要引起必要的重视；

（2）河水的重金属的防治需要一个区域性的协调联动，方能取得明显的成效；

（3）从源头上减少重金属的排放，是最有效的防治措施；

（4）建议加强地表水的重金属监测频次，有条件时实施地表水在线重金属监测。通过对重金属浓度的实时监控，获得实时有效的重金属数据。这样，可以更及时发现及掌控重金属污染事故，更有效的掌握重金属的变化趋势，为重金属的防治提供更科学的数据支持。

论文作者:孔海涛

论文发表刊物:《基层建设》2016年5期

论文发表时间:2016/7/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/efb122b221b4e029041ada3d.html