# 浅析橡胶地板施工工艺论文_张新

摘要：随着社会的发展和经济的进步，各种大型医院、图书馆、体育场馆、学校等为提高办公、生产和使用环境，普遍采用橡胶地板，对于橡胶地板的质量要求越来越高。本文就地面工程中橡胶地板铺设为例，分析常见的质量缺陷，探讨橡胶地板铺设的施工工艺和具体的施工要求，阐述地板铺设在装饰工程中的重要性，从而保证地板铺设不但满足建筑物地面的使用要求，还起到应有的装饰美观作用。

关键词：施工工艺；施工要求；橡胶地板；工艺流程；操作要点；安全环保控制

引言：

以医院橡胶地板施工为例，根据创造安全舒适的心理社会环境的设计理念，为了创建轻松、舒适的就医及工作环境，在建设时医院时，大面积采用橡胶地板，不仅美观，而且安全。但是大面积的橡胶地板施工起来有一定难度，本文就双流医院施工经验，对此部分进行探析。

1 橡胶地板施工工艺流程

结构板面清理→弹线分仓→粘贴分隔条→细石混凝土铺设→收面→自流平水泥施工→橡胶地板铺贴→清洁保养。

2 基层处理

2.1基本要求

橡胶地板的底部应平整，干燥，坚固，无灰尘和油污。

基层问题主要是四方面：强度，平整度，空心开裂，湿度。

地面浇筑细石混凝土或水泥砂浆找平后，需要涂刷地面固化剂保证地面强度，从而确保自流平施工后不会因为高强度而导致开裂爆掉。强度达到要求后，由于交叉施工，部分工种施工会污染地面，所以要进行复核，对地面高低不平处进行打磨处理， 也可采用打磨机对房间直接进行找平处理。切割机沿裂缝纹路切割并塞入波纹钢片；用环氧树脂加 #60 石英砂搅拌均匀后填充裂缝，则是为了避免空心开裂。待潮湿度达标后( ≤ 3.5%)，涂刷防水界面剂后，再进行下一步施工。

2.2施工步骤与要点

关于施工的方面，就现双流医院的工程实例进行解答。

现场施工步骤主要分为五个部分进行：

①清理基层：铲除地面上的所有油漆，水泥块等突起，填充坑洼，达到地面平整的要求；

②打磨地面：将起伏的地面打磨成连续的两平方米，厚度差不大于 5 毫米。 即用 2 米的靠尺进行测量；

③保持地面干燥：扁平地面自然风干或加热快速加热，使整个地面的含水量不超过 5％；

④清扫：用扫帚或拖把清洁地面和所有角落；

⑤施工后清理地面垃圾：指使用大型真空吸尘器完全吸收建筑地面和切割材料的所有地面，必须要将地面上的微小颗粒清除。如有必要，必须使用自流平水处理，以保持平整度。

2.3操作要点

①原始水泥地面的零星清洁，基层的处理首先用刀片去除原有的油漆，水泥块和其他突起。 然后使用高级水泥砂浆来平整地面上的凹坑和裂缝，并用砂光机平整地面和抛光整个地面。以确保地面没有突起和松动的部位。

②使用扫帚清洁所有角落并用水平仪测量地面高度差。 砂光机将磨削局部高处以确保将地基层的表面高度控制在 2mm，然后进行整体清洁工作，并且必须除去地面上的细颗粒。

③进行自自然风干，界面剂（基础油）粘合剂对水泥和其他无机材料具有良好的附着力，优异的耐水性和良好的防潮性， 因此整个表面含水量不超过 6％。 物质坚韧且有很好的延伸性。其基本特性易于施工，并用水稀释（界面剂按建筑面积按 0.2kg/ m2 的比例用作粘合剂：水＝ 1：8 重量比）搅拌均匀，并用羊毛鼓均匀涂抹在表面上。特别干燥的地面应分成两个刷子，并且根据基础油的变色确定与前一时间相同的间隔量。

2.4自流平施工

自流平施工必须连续进行，施工期间禁止交叉作业。自流平水泥混合后，应尽快将桶内水泥倒入施工现场，并用自流平镊子刮去厚度为 2mm 的自流平。另外，由于自流平耙子可以均匀地控制自流平结构的厚度，所以可以使用这一工具进行施工。

在地面上刮擦自流平后，应尽快对辊子进行消泡（即，消除自流平表面和内部气泡）。刮擦和消泡的工人将穿上钉子，并且在施工时将自行调平施工。在自动调平施工的 24 小时内避免强风， 阳光，振动或划痕。所以现场保护显得尤为重要。

打磨可在 24 小时后进行，因为在自流平结构后表面上仍有孔和颗粒，这需要打磨机进一步平整。

打磨机对整个项目的材料非常有帮助，因为砂磨可以减少粘合剂在未来项目中的使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 橡胶地板施工

3.1规划布置

在弹性地板施工前，应根据房间开口和深度的具体情况以及地板本身的大小合理分布，地板的损失应减少到最小。

3.2测量与裁剪

3.2.1基本要求：通过观察绘图和现场调查的结合，我们将减少浪费并考虑到美学。正确放置电线和镶木地板的布局，最后确定切割的大小，以最大限度地提高经济效益。

3.2.2操作要点：

①切割材料必须是专人负责；

②在运输和运输过程中产生的损坏的地板应在材料打开前用修剪器切断；

③如果地板有方向图案，则必须始终注意其方向的一致性；

④每次切割时，施工人员必须从网站获取精确的数据；

⑤每次打开材料时，必须在材料和材料之间留出 1-2mm 的边距。 推荐工具：鱼型安全刀，T 形软钢尺，塑料修边机，条形切割机等。

3.3预铺与拼接

3.3.1基本要求：橡胶地板均匀且牢固地固定在地面上，并且地板重叠部分被处理成具有微小间隙的拼接过程。

3.3.2施工要求：

①根据测量的尺寸和原始布局，使用墨盒和弹性线将地板的轮廓弹出地面；

②将地板放在洁净室中，按照轮廓铺设；

③从一侧沿着一个方向拼接；

④收边位置进行临时保护或进行收边处理；

4 橡胶地板铺贴

4.1弹线

①铺贴橡胶地板，按施工前绘制大样图和铺贴形式，在基层上弹出十字中心线，间隔 2～4 块弹线一道，用以控制板的位置和接缝顺直，排列后周边出现非整块时，应设置边条处理。

②由地面往上量踢脚板高度，弹出踢脚板上口控制线。

③弹线的线痕必须清楚准确。

4.2试铺卷材

在铺贴卷材前,应按已经确定的卷材铺贴方向、房间尺寸及弹线位置进行试铺， 然后进行裁料，按贴的顺序对裁好的卷材编号放好。

4.3刮胶

刮胶前，应先在基层刮一层底子胶，其目的是增强橡胶地板与基层之间的黏结力。 刮胶从一个方向刮向另一端。 黏结剂的厚度不宜太厚，一般控制在 1 mm 以内。刮胶的速度与铺贴的速度相协调，刮过胶的表面，应停置一段时间，使其溶剂得以挥发。

4.4铺贴

在胶层干燥至不粘手时即可铺贴，铺贴橡胶卷材时按照控制线的位置将卷材的一端放下，顺着所弹的尺寸线铺平,铺贴后由中间往两边用滚筒赶平。滚压时注意滚压的方向，一般宜横竖交替进行。 对于拼缝时挤出的黏结剂，要及时用棉纱清理干净。

4.5粘贴踢脚板

踢脚板的粘贴应与地面铺贴同时进行，一是上口平直；二是黏结牢固；三是踢脚板的拼缝宜同地面的拼缝协调一致。

4.6清洁保养

橡胶地板铺贴完毕后， 要有一定的保养时间， 一是禁止行人在刚铺好的地面上行走；二是在保养期间避免沾污或用水清洗表面。

结束语：

综上所述，地板铺设是装饰工程的一个关键部分，而橡胶地板铺设室目前地板铺设较为先进的技术，是对建筑地面处理的有效措施之一。它不仅是建筑装饰的基础，也是建筑室内装饰质量和建筑外观的关键。同时其施工质量的高低也对建筑物的整体质量有着十分大的影响。对于地板的铺设工作而言，通常施工较为连续，且具有整体性的特点，并且由于其基本是由施工人员手工操作进行，质量问题难以得到保障。所以，为了避免质量通病问题的出现，我们必须要严格遵循施工工序及规范，确保地板铺设工程的施工质量，进行保证建筑物的使用，并发挥一定的装饰美学效果。

参考文献：

[1]宋功业 住宅装饰装修工程抹灰工程施工技术 [M] 机械工业出版社 .2010.

[2]陈雪杰 室内装饰材料与装修施工 [M] 人民邮电出版社 .2016.

论文作者:张新

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/efc75c8dd50fb8ff215c0fd7.html