# 武汉军运会足球转播技术方案解析论文_李森,,

引言

2019年第六届世界军人运动会在武汉举办，天津广播电视台承担了男子女子足球和空军五项的转播任务。本文对军运会足球项目转播任务作系统分析。

一、转播技术标准要求

本次转播任务要求转播信号满足GY/T 155-2000高清晰度电视节目制作国家标准，音频满足GY/T 156-2000演播室数字音频参数国家标准。

二、组织实施方案

2.1技术岗位的分配

表1 岗位分配表

2.3转播车停靠位置及接点

男女足比赛的场地汉口文体中心是一座标准足球场，转播车停靠在体育场西侧，距离配电间和媒体工作间10米。供电方面，接入主备双路自动倒换发电机供电，如图1，转播车主要设备经过车内UPS电源供电，三相五线制负荷100KW，主备自动倒换，可进行无缝切换。

图1 停车示意图

三、机位设计及机位图

3.1机位清单列表

如图2，可以看到球场主席台侧的1号机位，100倍镜头可以轻松推到球员面部特写。2号机位在1号机位旁边，可以完全覆盖整个球场。3号机位和9号机位对球场拼抢，犯规进行拍摄。4、5号机位分别在球场左、右两侧，负责越位角度的拍摄。6号,7号机位是两个纵向机位。主要捕捉进球和球员庆祝的画面。8号机位是斯塔尼康，用于拍摄升旗仪式中球员的反应和掷界外球。10号机位是大纵向机位。11号机位为对象机位拍摄教练反应和换人。12号机位是侧全镜头用于上字幕。

图2 机位示意图

四、慢动作工位设计

转播车有两台EVSXT2主机，其中一台控制两个靶面。两台EVS通过SDTI接口相互连接，可以相互调用对方的素材。在网络设置上，设置好相应的IP地址。在权限方面一台设置为server，另一台设置为master。见图3。

图3 慢动作示意图

五、音频制作

我们在直播的混音中，希望获得一个观众身临其境的感觉，可以更好的感受到现场紧张激烈的气氛。在制作中我们感觉到，足球比赛可以重现出许多在观众席上听不到的一些东西，比如球员拼抢的声音，球员的叹息声，急促的脚步声，踢球一些细节声音等等。在此基础上，我们希望把踢球声做的更加饱满，透亮，有穿透力，让观众更好的感受现场的声音。如果做好这些细节，可以让比赛的节目效果丰富许多，球员的情绪和全场的气氛可以把观众更好的带入，节目的感染力，表现力都会有一个很好的表达。

下面对各点位进行详细说明。首先，在球场底线后的两端靠跑道处，我们分别在靠近两个强指向话筒ENNHEISER MKH416，主要拾取场内足球和球网摩擦以及球员底线附近的脚步移动。在球场北侧，放置了3支话筒，正对球场摆放，主要拾取球员在场地内奔跑和踢球的效果声。5只话筒基本可以实现对场内细节的真实重现和捕捉，可以让观众体会到很多现场无法察觉的细节，以及球员真实的状态和情绪变化。场内5支话筒均为同一型号，是 SENNHEISER MKH416 超心型指向话筒。SENNHEISER MKH416特点: 指向性好，稳定性好，清晰度高。自感噪音极低，灵敏度极高，坚固耐用。套上防风罩后，能够有效抑制环境风噪，获得最为纯净的拾音效果。声场的构建和观效拾取。声场自然的重现和观众气氛的拾取可以很好的提升观众的临场感，可以让观众更好的感受到现场紧张的气氛以及精彩的声音细节。

经过现场的勘察以及和导演的协调，在球场北侧，左右各自架设两只全指向话筒DPA4006指向观众区域。DPA4006为全指向话筒，有更好的低频响应，以及更好更宽广的声场重现。我们希望可以获得面的声音，而不是几个点零星的掌声，在整体的声音画面中，特别突兀，所以我们使用了高的录音杆，高度大约在7米左右，拾取左右整体的气氛，获得了较好的临场感，提升了比赛的精彩程度。

立体声选择AB制式，话筒的间距为50公分。考虑到AB话筒对赛场内空间感的以及纵深感的重现有很大的优势，所以选择了AB制式，对场地内的所有效果话筒，音频信号制作人员进行了周密的设计，对每一支话筒的位置选取和指向调试做到精益求精，力求实现立体感和现场声效的完美还原。

六、制作及传输方案

6.1 字幕现场

足球比赛的转播，对数据量的需求还是比较大的，竞赛数据中心分别给转播车两路数据信号。一路通过光纤传输回车，经过蓝底抠像，再通过上键的方式，切出为直播信号。另一路经由内网，客户端的形式呈现给字幕员，再手动输入到新奥特字幕软件中。

6.2信号传输方案

转播车制作公共信号，经过主备两路路由，传至卫星车上星直播。卫星车单独架设安全讯道，当转播车主备路信号同时丢失时，卫星车及时切换安全镜头。场内信号传输由光端机完成。

七、制作难点分析

本次转播采用了索尼4800十六倍速超高速摄像机，较好的还原了激烈比赛中的优雅细节。户外转播的时间跨度大。比赛从上午一直进行到傍晚，全天的色温变化比较明显，需要不时的细调色温，使得各讯道的色彩还原真实、统一。由于足球场并非封顶式建筑，当天气晴好，太阳光线充足的时候就会造成“阴阳脸”的情况出现，这对摄像机曝光调整工作带来不小的挑战，需要进行拐点、白切割、伽马等参数的调整。直播在线包装系统和图文信息制作系统较为复杂，转场扫画分为入出两种。

引用 武汉军运会媒体指南

GY/T 155-2000国家标准

Sony天津高清车系统指南

2016-2017中超制作手册

论文作者:李森,,

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第18期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/effd8ad0de26652de1fa3137.html