# PFM光发射机的设计

严科[1]2003年在《PFM光发射机的设计》文中进行了进一步梳理本文研究了PFM光发射机的设计问题。文中简述了其工作原理，详细介绍了设计方法，给出了具有实际应用价值的设计电路，并用调试结果验证了其设计的合理性和可行性。本文的研究工作有以下几个方面：设计PFM光发射机的传输系统结构。PFM光发射机传输了一路音频、一路视频以及一路数据信号，叁路信号各自先进行预处理后再频分复用，PFM调制，驱动光源，转换成光脉冲，馈入光纤进行传输。分析了PFM光发射机中的关键器件－光源，这里着重研究了激光器，对其性能、工作原理作了分析，以及外围的两种主要控制电路作了分析，在考虑光纤传输系统对光源的要求前提下，合理选择光源器件进行设计，以达到最佳效果。分析了PFM光发射机设计中的一项关键技术，即脉冲频率调制。脉冲频率调制又包括了两种方式，即等宽PFM和SWFM。对比研究了利用这两种方式进行信号传输的优缺点，并在电路设计中选择SWFM方式作为光发射机的调制方式，采用目前大多数设计者使用的MC1658来完成SWFM调制，而等宽PFM方式作为接收机的解调方式。分析了PFM光发射机设计中的另外两项关键技术，即频移键控和频分复用。频移键控用于音频和数据信号的调制，叁路信号的混合采用了频分复用技术。在合理的原理结构基础上，设计了电路图，并制作成实物，经过长期的调试，得到了预期的结果。采用PFM调制，频谱将会变宽，传输的信息依赖于脉冲沿的准确位置，并以此可以换取传输质量的提高和信噪比的改善。

孟繁繁[2]2008年在《机车高低压隔离无线光传输系统的设计与实现》文中进行了进一步梳理机车的受电弓与接触网为27.5kV的高电压端,而机车车顶为低电压端。当我们要在这两端之间传输信息时,就必须保持两端的绝缘性能。无线电波无法满足此要求,而以光为载波的光传输方式可以满足这样的要求。因为光与普通电磁波的频率相差很大,可以不受电磁波的干扰,所以是理想的传输方式。同时光通信还能够提供比电波高得多的传输速率和传输带宽,可以满足逐渐增长的大信息量传输的要求。光通信又分为光纤通信和无线光通信。无线光通信与光纤通信相比的最大优势就是避免了光纤的铺设,便于简化设备,而在实际应用中,通常都会在无线光通信中做一个光纤备份。所以,基于以上考虑我们设计了用于机车高低压端信息隔离传输的光传输系统。本论文首先简要介绍了光通信系统的各种分类,给出了系统功能框图。同时介绍了无线光通信的研究现状和发展前景。接着简要介绍了光传输系统中的重要部件光源和光载波调制的辅助电路。重点介绍了光发送端机在电域中要用到的各项技术,包括二进制频移键控、频分复用、等宽脉冲频率调制和方波频率调制,分析了他们的原理以及主要应用。本论文设计了系统光发送端机的各功能模块,其中包括一路音频信号的放大、整形、伏频转换、频移键控调制;一路数据信号的电平转换、放大和频移键控调制;一路图像信号的滤波、放大整形以及叁路信号的复用和脉冲频率调制等。最后,通过仿真调试,获得了满意的结果。

戴卫平, 李力[3]2001年在《江门五邑地区宽带综合网超长距离上行传送技术方案》文中进行了进一步梳理1 前言 江门五邑地区宽带光纤网下行传送采用1550nm光纤传输系统,传输距离非常远,平均每个光节点60km,最远的达123km。并且传输质量高,传送频道多,投资规模小,所需费用远低于SDH数字传输系统,也低于1310nm多级级联方式,是一种比较好的超长距离下行传送方式。但是,如何建立宽带光纤网长距离上行传送通道,迅速开展数据传输、会议电视、新闻回传等双向多功能业务,便成了一个十分重要的研究课题。 传统的上行回传技术无一例外地采用AM—

彭国钧[4]2005年在《高山广播电视发射台远程监控系统》文中认为本文介绍了利用串口通信技术,通过PFM光传输设备,对高山广播电视发射台实施远程监视与控制,并就系统结构、各部分功能实现和系统软件进行了概述。

金益辉[5]2007年在《光传飞控系统实现技术研究》文中提出为了适应飞行控制技术不断发展的要求,尽快掌握光传飞控系统的关键实现技术,本文以光传飞控系统的关键实现技术为研究课题,研究了光传飞控系统中的单通道光纤传输机理、点点链路光传伺服舵机的结构配置和控制原理,设计研制了适合飞控信号特点的模拟式单通道光纤传输系统和点点链路光传伺服舵机控制系统样机,并进行了严格的性能测试和仿真验证。本文的主体部分共五章:第一章首先阐述了飞行控制系统由早期机械操纵到现代电传操纵的发展历程,并由此引出光传飞控系统的产生背景,光传飞控系统的关键技术和国际上的研究历史和发展状况。第二章介绍了光纤的结构特点和传输机理以及典型的光纤传输调制解调技术。根据飞控系统信号的特点,采用脉冲频率调制方式,研制了一套模拟式单通道光纤传输系统,并进行了严格的性能测试。第叁、四、五章详细叙述了点点链路光传伺服舵机的结构配置、控制原理和设计方案,包括系统的硬件配置、各个功能模块设计、系统软件结构和子程序设计。最后对点点链路光传伺服舵机进行了动、静态特性测试,并建立舰载机半自动仪表着舰纵向光传验证平台,以验证光传伺服舵机的可行性和可靠性。

栾凤虎[6]2002年在《数据视频光纤混合传输系统》文中提出本课题将视频与音频信号经SWFM调制后，通过光纤进行40km无中继传输，来实现远程监控。性能价格比较高，可安装于大多数需远距离监控的地方；由于系统动态范围较大，南方、北方都可以使用。本系统能同时传送视频和音频两路信号。若增加光发射机的发射功率或加上中继器，还可使监控距离增加。 利用本系统传送CCD黑白摄象机视频信号效果优良，传送彩色视频信号效果较好，若能使微分增益和微分相位提高，彩色图象质量还会有提高。 系统指标为： 输入视频信号 V_(p-p)=1V (75Ω负载) SNR=46dB 输出视频信号 V_(p-p)=1V (75Ω负载) SNR=42dB 接收机灵敏度 P_r=-30dBm 传输距离 L=40km 本文第1、2、3章首先从理论上简单介绍了光纤通信的有关知识，指出光纤传输同电缆传输相比较所具有的优点。不同调制方式的比较，指出PFM调制是一种较理想的调制方式。我国电视传输系统的发展以及本课题研究的内容。详细介绍了等宽PFM调制的特点，传输系统的构成、原理、及其具体电路和系统信噪比特性。详细论述了方波频率调制(SWFM)传输(也叫脉冲占空比为1：1的PFM方式)及其组成和应用。从系统的技术指标、信噪比、接收机灵敏度、动态范围、线性特性等方面详细论证了系统的可行性。 实验中利用CCD黑白摄象机输出的视频信号作为信号源来进行调试。设计了一个适用于L≤40 km范围的远距离视频监视系统。把系统分成发送和接收两部分来论证电路的构成。按照系统参数要求、器件特性，并留有一定裕量设计了本系统：调制器的指标为： 中心频率：f_c=18 MHz 最大频偏：△f_m=5 MHz 驱动器必须能提供63mA的驱动电流，考虑到调制器输出信号的最高频 哈尔滨工程大学硕士学位论文 率（18巧－23MHZ），要求驱动器的工作速度要快。 前置放大器的指标为：带宽：29MHz 尺：－30dbm 第5章研究了实验的调制，介绍了实验仪器，进行了调制器性能的实验， 通过比较选用调制器线性较好，满足系统的要求C。士一卜I／n八’工作条件， 采用倍频解调器；并分析了SAJR、Pr的性能，并最终确定了系统工作的动态 范围c

胡宏[7]2007年在《多路数字视频光端机的研制》文中研究指明随着社会的进步、科技的发展以及人们生活水平的提高,通信手段正从以语音为主转向以视频、音频和数据为主。视频传输与监控已变得越来越重要,目前已广泛应用在高速公路、交通管理、电子警察、广播电视、工业监控、银行、商场等多个领域。视频监控由于其广阔的应用范围,多年来一直受到业界的关注。视频监控具有直观、方便、信息内容丰富等特点。随着电子和光纤通信技术的不断发展,以及监控系统需要传输的信息量越来越大,视频监控光端机的传输容量也由最初的单路传输向多路传输发展,视频监控技术已经由模拟转向了数字。本课题来源于成都曙光光纤网络有限公司的项目——16路数字视频光端机的研制,要求传输16路视频信号和4路双向数据。16路视频的单光纤传输将大大节约光纤线路资源,有效降低单路视频的成本。本文采用电时分复用技术、光波分复用技术、串行数字视频传输方式实现了16路数字视频信号和4路双向数据的单光纤传输,文中先分析数字视频光端机的发展状况和应用情况,接下来对光发射机、光接收机的设计原理以及相关技术作了简要的分析,包括本系统中所用到的时分复用、光波分复用以及系统的同步技术。最后完成了对16路数字光端机系统的整体设计、分部设计、原理图设计以及CPLD软件控制实现和系统测试全过程。通过测试比较,本系统性能指标达到了市场同类产品水平,由于没有使用在16路数字视频光端机中业界普遍采用的粗波分复用(CWDM)技术,使得成本可降低30%,性价比非常突出,预计将会在高速公路以及城市内监控等领域广泛应用。

齐永祥, 蒋文琢[8]2001年在《新闻图像的长距离回传技术解决方案》文中进行了进一步梳理随着1550 nm光纤放大技术在HFC网中广泛地应用,网络规模越来越大。上行新闻图像如何长距离、高质量地回传问题也将日益突显。本文介绍了黑龙江农垦九叁广播电视局采用脉冲频率调制(PFM)传输技术,将170 km的新闻节目长距离回传的成功应用,表明PFM技术是实现上行图像长距离、高质量、低成本地回传的有效途径。

赵宏伟, 唐宁, 陈胜权[9]2007年在《基于PFM的光传输机的电路设计分析》文中指出分析了脉冲频率调制(PFM)方式的视频光传输机的频谱特点和工作原理,并给出一个完整的PFM光发射机和光接收机电路设计实例。经实验证实,客观评价其主要技术指标为:视频信噪比75dB(加权);微分相位<1.50;微分增益<1.5%;无中继传输距离(-15dBm光输出、单模光纤1.3μm)达70Km。主观评价其图像传输质量在灰度等级、色彩艳丽程度、清晰度等方面与广播级图象质量相当。

张红霞, 井文才, 周革, 张以谟, 李朝辉[10]2003年在《远程视频传输和实时采集系统设计》文中提出设计一种基于PCI(外设部件互连)总线的远程光纤视频传输和实时采集系统,视频传输采用光纤作为传输介质,模拟视频信号经光发射机转换为光信号后在光纤中传输,最后送给视频采集卡,在计算机中进行实时显示、处理和存储。分析了光纤传输的基带直接强度调制和脉冲频率调制,介绍了视频采集卡的硬件设计及其相应的Windows98下的DMA驱动程序的设计。

参考文献：

[1]. PFM光发射机的设计[D]. 严科. 电子科技大学. 2003

[2]. 机车高低压隔离无线光传输系统的设计与实现[D]. 孟繁繁. 西南交通大学. 2008

[3]. 江门五邑地区宽带综合网超长距离上行传送技术方案[J]. 戴卫平, 李力. 有线电视技术. 2001

[4]. 高山广播电视发射台远程监控系统[J]. 彭国钧. 西部广播电视. 2005

[5]. 光传飞控系统实现技术研究[D]. 金益辉. 南京航空航天大学. 2007

[6]. 数据视频光纤混合传输系统[D]. 栾凤虎. 哈尔滨工程大学. 2002

[7]. 多路数字视频光端机的研制[D]. 胡宏. 电子科技大学. 2007

[8]. 新闻图像的长距离回传技术解决方案[C]. 齐永祥, 蒋文琢. 2001国际有线电视技术研讨会论文集. 2001

[9]. 基于PFM的光传输机的电路设计分析[J]. 赵宏伟, 唐宁, 陈胜权. 桂林航天工业高等专科学校学报. 2007

[10]. 远程视频传输和实时采集系统设计[J]. 张红霞, 井文才, 周革, 张以谟, 李朝辉. 电视技术. 2003

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f013e7fb031ff3b97c5fadc1.html