# 论城市基坑变形监测技术应用论文_彭镜源

摘要：结合当前城市基坑变形监测发展的情况，从自身的建筑工程项目中基坑变形问题的工程经验出发，探讨了城市基坑变形监测技术的应用，最后提出了基坑变形监测技术的重要意义，希望对于全面提升城市基坑变形监测技术水平有所帮助。

关键词：基坑变形，建筑施工，变形监测，监测技术

在建筑施工中的基坑变形监测主要就是利用有效的监测手段，充分进行基坑以及周边环境的监测，目的旨在有效发现异常问题，并能在此基础上进行有效的反馈，从而结合工程实际来提出必要的应急措施和手段，实现施工项目的优化调整，能够更好符合工程施工质量要求。通过建筑项目基坑变形监测技术的合理化应用，能有效落实基坑安全问题，保障土地资源的合理化应用，实现工程项目的安全性、稳定性的要求。

1城市基坑变形监测概述

1.1基坑变形监测目的

结合项目的施工来说，则应从工程实际情况出发，对于基坑变形监测数据和设计数据相互对比，从而能有效合理化判断设计参数，实现预期的项目的施工工艺、施工进度的有效控制。同时，通过基坑变形监测的合理化开展，则应落实好具体的基坑及周边环境安全方面的工作，不断积累监测环节中丰富的施工经验，这些都是后续项目施工的重要基础。

1.2基坑变形监测的设计原则

结合城市建设项目的发展，所开展的基坑变形监测设计过程中，都是体现出科学化的监测方式，选择高效的检测仪器作为工程施工设备。在此过程中，开展校核相关测试数据，从而保障有效实现基坑变形监测的设计合理性得到有效提升，此时应该重视监测的连续性问题，这样方能保障实现基坑变形监测数据的准确性[1,2]。结合施工项目的特点，应有效进行关键区域的监测点进行调整，特别是重点对于基坑异常位置开展监测，其余开展全面监测，从而落实好城市基坑变形的效果。从实际来看，则应从监测点的布设位置和测试频率角度出发进行优化，加强监测点的保护问题，从而落实好相应的基坑变形整体监测效果。在具体过程中，优化监测点位置，控制其数量，全方位保障基坑变形监测的效率提升。

1.3基坑变形监测的内容

针对城市基坑变形监测的过程来说，主要涉及到以下两方面的内容，监测基坑围护结构本身和监测周边环境及巡视。前者所涉及到的内容主要为地下水位、桩墙顶水平位移以及基坑垂直位移方面的监测问题，在具体的监测环节中，一定要从实际项目的特点出发，特别是项目的重要性、规模、地质条件等影响因素，明确简便可靠、简单易行的施工原则，落实好各方面的监测任务。

1.4应急预案

针对城市基坑的变形监测结果分析，则应落实好具体的应急预案措施。如果存在着基坑变形速率及变形累积量超标等情况，则应保障测频率的适当增加，当出现基坑异常时，应该进行连续化监测，有效进行监测点的合理化布置，并能及时通知相关方，综合有效地提出对应措施，这样方可避免发生基坑安全事故问题。在具体的监测环节中，如果存在着破坏基准点、监测点的情况，则应结合实际项目来补加基准点、监测点，并应该及时通知工程项目各方。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2城市基坑变形监测技术的应用

2.1工程实例

这里选择某市的综合广场建筑进行说明相应如何应用城市基坑变形监测技术活动，此项目建筑面积为62.56万m2`。结合基坑的情况来看，其中南侧和西侧则是城市主干道，体育场在现场北侧，东侧则是一群老住宅楼，并埋有地下管线。

2.2顶部水平位移监测

在具体的施工实践过程中，进行基坑变形监测的有效性处理，重视埋设相应的基点，并结合具体的周边环境条件，选择四个基准点，按照要求进行编号以及布设，以便满足工作基点和基准点的强制对中的要求。联测相关基准点环节，主要设备配置全规格的全站仪，这样能实现精准测量基坑变形的问题，并进行利用导线测量法来精准测量基坑变形问题，通过轴线投影法或极坐标法进行相应的工作基点、基准点的可靠性检测工作。

其中，强制对中应用在基坑顶部水平位移监测点中，结合相应的平面布置要求来进行埋设的设计工作，重点则是对于相应的水平位移进行处理。还应注意如何有效保护监测点埋设工作，并要求施工单位设置专人看护。在进行水平位移观测采过程中，则是采用徕卡TS09全站仪进行观测处理，并能利用极坐标法。观测中，在中墩中安置仪器，并遵从整平要求，避免仪器所造成观测结果的影响。

2.3现场巡视

针对基坑程开挖、支护和使用的过程来说，则是进行有效的固定化巡视检查工作。主要就是对于现场巡查中的周边异常环境，如果出现问题则应有效交流，以保障满足施工要求，判断是否由于基坑变形所致。

3 基坑变形监测技术的重要意义

针对基坑支护结构顶部水平位移监测点的定期化观测处理，以便更好地对于基坑支护结构变化进行处理，这样方可以保障具有可靠性的监测数据要求，从而判断是否符合预期的需要，便于进一步进行工艺参数的优化，能更好地结合施工监测结果来进行施工工艺的优化，判断能随时掌握基坑支护施工周边环境的状态，并能及时有针对性地提出应对措施，实现基坑及周边建筑的安全性要求。

基坑支护结构属于临时性的设施范畴，如果基坑有着过长的暴露时间，则会造成危险性大大提升。这就要求施工单位应从实际出发，落实好相关的施工计划，按照进度要求而有序施工。

通过准确化、实时性的基坑监测活动，能全方位对于基坑支护结构的变形特征进行了解， 以便更好进行施工作业的指导。如果碰上地下水冻融、基坑过冬等问题，则应充分利用好监测数据信息来开展施工作业，从安全性方面予以重视。如果深基坑的地下水较为活跃，则应重视止水帷幕的工作。正是通过较为严密的各方面的监测工作，能有效开展加固措施，一方面有利于基坑支护结构自身稳定要求，还能全方位提升周边建筑的安全。

4 结束语

综上所述，随着如火如荼的建筑产业发展，基坑变形测量技术发展迅速，其在工程项目施工中具备非常重要的作用，合理化重视基坑变形测量技术的应用，能有效避免工程事故的发展，保障项目整体的安全性。

参考文献：

[1] 段军, 李晓龙, 姚康, 等. 城市地下综合管廊基坑边坡变形监测与数据分析[J]. 中国水运（下半月）,2019年10期.

[2] 侯斌. 浅议城市地铁车站基坑变形监测[J]. 中国房地产业, 2019年12期.

论文作者:彭镜源

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f016e0f2d587e343c01ba5bc.html