# 高效液相色谱法发展趋势及其在医药领域应用论文_潘若凡

哈尔滨市誉衡药业股份有限公司 黑龙江省哈尔滨市 150025

【摘 要】高效液相色谱法是及其常用的高速、高效、高灵敏度的分离分析方法，在医药研究、生命科学、环境等其他领域被广泛的使用。本文着重介绍了在医药研究方面阐述高效液相色谱法的应用及其发展前景。

【关键词】高效液相色谱法；应用；发展前景

专家认为2001-2099年是信息科学、合成化学和生命科学共同发展的新世纪。科学技术和生产的不断发展，高效液相色谱仪已经成为例如研究室、实验室离不开的相关设备[1-3]。高效液相色谱（HPLC）也叫高压液相色谱、高速液相色谱、高分离度液相色谱等，是在传统液相色谱基础上，于1955年后随着气相色谱理论发展而逐渐发展起来的[4]。现在高效液相色谱法在色谱的科学研究、仪器先进程度、实际操作等各方面已取得长远发展。高效液相色谱技术被大家应用在医学、药学、化学、生化、工业、农业、环保、食品、商检和法检各个领域[5]。

1 高效液相色谱法的特点

高压、高速、高效、高灵敏度、应用范围广、柱子可反复使用、样品量少、容易回收是高效液相色谱的几大优点[6]。

2 高效液相色谱仪的构造及原理

高效液相色谱仪包括贮液器、高压泵、如果使用双泵还包括梯度洗提装置、进样器、色谱柱、检测器、恒温器、记录仪等一些附属设施。高效液相色谱与传统的液相柱色谱优点具有高效、快速、灵敏等诸多优势，是在液相柱色谱的基础上，在高压下的液体为流动相的色谱。高效液相色谱分析的流程如下：

高效液相色谱仪的系统一般由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。流动相经由高压泵进入系统，进样器将样品溶液进入流动相，与流动相相溶解，被流动相带入被称为固定相的色谱柱内，由于不同成分在固定相和流动相中的分配能力不同，在流动过程中，通过吸附-解吸相互作用，不同成分移动速度的不同，从而将溶液中不同组分依次被分离出来，各个组分通过柱内流出被检测器检测，通过相应的设施将样品浓度转换成电信号输送到记录仪，记录仪将数据记载下来并形成图谱。成分较多的溶液可用梯度控制器作梯度洗脱[7-9]。

3 高效液相色谱法在医药领域的应用

高效液相色谱法作为制药行业中现有技术中为较为先进的，且已成为医药开发及检测所离不开的。很多药物的纯化及成分的定性、定量测定、中药有效成分的分离制备及纯度的测定，现代制药行业中大多数药品的检测及临床医学研究中人体血液和体液中药物浓度、药物代谢物的测定、新型高效手性药物中手性对应体含量的测定，高效液相色谱法发挥了很大的作用。在现代制药行业中，药品的直接特点要具备安全性和有效性，很多在药物的杂质项直接关系药品的安全性与有效性，其中涉及到杂质的定量检测中，高效液相法发挥了巨大作用。在药物分析、食品的农药残留、天然药物分离等方面均发挥不可代替的作用[10]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1 高效液相色谱检测药物含量

在检测各种药物原料中的组分和杂质时，采用高效液相色谱法能够获得较为准确、可靠的检测结果。例如测定酰胺类药物时，其交易水解和氧化，因此其水溶液化学性质活跃，因此需要应用高效液相色谱进行检测。在检测过程中，可选择盐酸甲醇等溶剂，能够保证药物的稳定性，对检测结果可信度有一定的保障。

3.2 有关物质检测

在药品的生产、储藏、转运以及使用过程中产生有关物质，这对药品的使用安全和质量产生了一定影响，例如在药品生产过程中引入了异构体、中间体以及副产物；药品在转运过程中也会衍生聚合物以及降解物等。因此，对于药品中含量超标的对人体有毒有害的有关物质的一定要进行控制。但是有关物质含量较低，通常所用的检测方法灵敏度较低不易检测出结果，而应用高效液相色谱法既可以检测出含量较低的有关物质，检出限可达到0.05μg/ml，能够最大限度提升有关物质检测灵敏度和准确性。

3.3 高效液相色谱法鉴别药品

各种药品的药效不同，药品的鉴定尤为重要，能够保证药物的正确使用。可以通过高效液相色谱法对药品进行鉴定，根据样品的保留时间、成分的结构和特性等对药物进行定性。

3.4 中药质量检测

中成药的组分繁多，较为复杂，常规方法检测难度较大，无法获得准确结果，采用高效液相色谱法能够准确的检测和分离中成药中的各种有效组分，是测定中成药成分的有效方法之一。该方法使得中药的有效成分得以准确控制，进而有利于中药检测技术的现代化进程。

4. 小结

随着计算机技术的不断扩大，将液相色谱与质谱联用，这种方法在国外已成功使用，并取得了不错效果。

高效液相色谱也被广泛使用，已经取得了较好的效果，相信随着计算机系统的日益发展，此种方法在以后的过程中会有更好的应用前景，有待大家去探索，去研究。

参考文献：

[1] 冯景春，王芹，冯开. 高效液相色谱法的应用与发展前景[J]. 广东化工，2014，41（12）：192-192.

[2] 宋兰英. 浅析高效液相色谱分析法在各领域的应用及发展前景[J]. 科技创新与应用，2015（12）：60-60.

[3] 李钰，李萍，樊瑜波. 高效液相色谱仪在生物医学工程领域的应用[C]// 生物产业技术研讨会. 2011.

[4] 汪海林，邹汉法，张玉奎. 微透析—高效液相色谱法测定药物与蛋白质的相互作用[C]// 中国分析测试协会科学技术奖发展回顾. 2015.

[5] 刘小琳，宋丽明，雷勇胜，等. 制备型高效液相色谱法在药物杂质研究中的应用[J]. 药物评价研究，2012，35（3）：233-236.

[6] 冯景春，王芹，冯开. 高效液相色谱法的应用与发展前景[J]. 广东化工，2014，41（12）：192-192.

[7] 孙钦秀，陈倩，孔保华，等. 高效液相色谱技术检测食品中生物胺的研究进展[J]. 食品工业，2014（12）：193-198.

[8] 张洪秀. 高效液相色谱法在药品检验中的应用效果评价[J]. 化工管理，2016（3）：210-210.

[9] 王金梅. 高效液相色谱法拆分手性药物的研究[D]. 东北石油大学，2015.

[10] 杨阳，李昕，徐兵，等. 反相高效液相色谱法测定美罗培南的血药浓度及其临床应用[J]. 中南药学，2014（8）：761-764.

论文作者:潘若凡

论文发表刊物:《中国医学人文》(学术版)2016年6月第15期

论文发表时间:2016/11/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f017d6dcc424e5c321b5411c.html