# 电力系统中的主要故障及继电保护对策论文_刘杰

(山西京玉发电有限责任公司 山西省朔州市 037200)

摘要：继电保护装置是维护电力系统安全运行的主要设备，一旦其在运行过程中出现异常，则会影响整个电力系统的正常运行。通常在发生故障之后，继电保护装置中的保护动作会切断电力系统电源，暂时消除故障，为人员维护提供时间。但是在实际电力系统运行中，若继电保护装置出现动作故障，则无法对电力系统展开有效保护。本文对电力系统中的主要故障及继电保护对策进行分析，以供参考。

关键词：电力系统；故障；继电保护

1电力系统中的主要故障

电力系统常见的故障主要包括隐性故障和硬性故障。隐性故障会对正常电力机制的运转产生较大的影响，并且会产生潜在的电力故障。隐性故障会导致电力机制在极短的时间内受到破坏，全线系统出现瞬间崩溃的情况。电力系统出现硬性故障时，电力系统一般处在运行状态下，只有硬性故障积累到一定程度，电力工作人员才能通过检验等方式查找到故障。硬性故障出现在电力系统继电保护装置上，不仅会破坏继电保护装置对电力系统的保护作用，还会影响到潮流分配效果。

2继电保护装置的运行原理

在短时间内电路通过的电流急速增加，继电保护装置会及时进行控制和维护；若电力系统内某一个元件两端电压低于正常水平，继电保护装置会开启低压维护功能；若电力系统内电流相位、频率等参数出现异常波动情况，继电保护装置会根据方向实施维护措施；若压敏电阻等元件出现敏锐程度的变化，继电保护装置会及时实施维护措施。

3继电保护对电力系统影响

继电保护是电力系统的重要组成部分，对维持系统可靠运行具有重要意义。如果电力系统在运行过程中受到外界因素的影响而出现异常或者故障时，继电保护动作就可以将保障部位切除隔离，避免进一步的扩大影响。同时，还可以主动发出告警信号，通知管理人员及时采取措施应对解决，确保故障的电气设备可以在最短的时间内恢复正常，以免发展成安全事故，保证不会对用户的供电质量产生影响。随着电力系统建设的不断完善，对继电保护装置的要求也越来越严格，不仅要求其具有较高的可靠性，在系统出现故障后能够第一时间动作并提供解决方法，而且还需要具有快速性，即以最短的时间来发现并解决问题，减少故障损失。另外，继电保护装置还应具备较高的灵敏性，可以快速灵敏的控制电力系统出现的故障，将损失控制到最小。

4继电保护装置所具备的特点

继电保护装置具有非常好的兼容性，对电力系统实施保护，在规划微机继电系统的时候，能够与继电保护装置的运转保持一致，满足继电保护装置的需求。继电保护装置的兼容性很好，且兼容的程度有所提高，处于规划期间，有关的工作人员有必要将设备的盘数减少，采用这种方式可以确保装备容积最小化。继电保护装置在发挥保护功能的同时，还可以发挥辅助效能，使其应用领域得以扩展，即便是在不同的继电保护系统，也可以顺利开展工作并完成工作任务。

5电力系统运行中的常见故障

5.1电力系统的隐性故障

电力机制设备处于运转状态的时候会存在一些故障，有些故障是潜在的，不容易被发现，通常表现为故障突然发生了，事实上这种故障已经隐藏了许久，经过量变的积累之后发生了质变。当电力机制存在隐患之后，随着其持续运转，就会对电力机制造成一定的影响，如果没有及时发现并采取有效的措施解决，甚至会导致电力系统停止运转的严重后果。

5.2继电保护装置故障

装置在长时间使用之后，难免会出现老化、装置监测功能异常等，一旦装置功能出现异常，则无法对整个电力系统运行数据进行判断，即使出现运行异常也不能第一时间实施维护管理。如果装置信号传输故障，维护人员无法确定故障位置，进而影响维修效率。另外，如果出现误动故障，即使电力系统正常运行，继电保护装置也会出现自动断电的情况，影响电力系统的运行效果。导致继电保护装置出现故障的原因有许多，例如保护装置与电力系统的匹配性不高，尤其是在新型电力系统中，电路和设备都实现了更新，但是依旧采用传统的保护装置，导致二者之间出现明显差异，进而出现故障判断失误等情况，降低了继电保护动作的准确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

6电力系统中的继电保护对策

6.1对于继电保护中的抗电磁干扰问题采取的对策

继电保护装置在日常运行中，如果周围的环境有电磁场，就容易受到干扰。电磁场是由于外部环境中有电气设备或者电缆等等形成的磁场，影响继电保护装置的正常运行。如果继电保护装置自身存在问题，就需要高度重视。当继电保护装置自动化运行的过程中，由于磁场的存在，会在电磁的干扰下造成继电保护装置动作失灵。如果电源电压超过220伏，则电流超过10安培，并且电源线和信息信号线之间的距离已超过200毫米，继电保护装置的运行会受到电磁场的干扰。当继电保护装置运行中产生故障的时候，维修人员到现场维修，需要拆卸部件，还需要采取必要的防止静电措施，避免继电保护装置产生不良影响。

6.2继电保护装置故障管理

继电保护装置随着使用时间增加，会出现损耗等情况，影响其实际使用性能，为此，管理人员需要定期对继电保护装置进行检查，确定其运行状态，并将运行数据记录下来，归纳成档案，方便今后维护人员对装置开展针对性的维护管理。一旦发现装置存在运行故障，则需要在第一时间确定故障类型以及故障原因。对于较为复杂、严重的故障，管理人员应记录运行数据，分析导致故障出现的原因，制定针对性的解决方案。如果装置出现严重磨损的情况，则可以放弃维修，直接更换一个新的装置，保证电力系统继电保护装置运行的稳定性。总体来说，在继电保护装置维护管理中，需要在保证其与电力系统吻合性的同时，定期对其实施有效的状态检测，降低装置出现故障的概率。

6.3不断优化电源模式

除此之外，在目前我国的配电网络的电力工程技术的发展环境下，我国所使用的配网电线主要是以架空电力线为主，此种供电方式与目前人们的用电需求存在一定的出入，并不适用于人们的用电需求，所以在今后的工作中，就很有必要进行更加科学合理的电源分配，与此同时，也要根据实际发展情况来进一步优化供电的方式，从而在实现该工程技术的可靠性的同时，满足人们的生产生活用电需求。

6.4日常检验与定期检验相结合

在进行继电保护装置检验中，要通过定期以及日常检查两种模式有效结合的方式进行检验维护。在定期检验中，要在设备暂时没有负荷的状况下，认真完成各个部分的检查工作。在日常检查中，要做好连接件的检查，分析其稳定性，保障焊接点的牢固性，要定期进行电流、电压端子的温度测量分析，避免端子接触不良发热而导致的开路故障问题。

7继电保护电力系统短路保护技术

7.1智能保护

随着继电保护方面技术的不断应用，其能够对职员的工作行为与参数变化形成有效的实时性监控，充分掌握参数变化的现状，同时对电力系统形成智能保护，可以及时对短路、漏电、电压波动、负荷过载、热量超标等问题进行有效的实时性监控与管理。

7.2设备参照处理技术

设备参照处理技术就是指将继电保护装置中能够正常运行的设备与出现异常的设备进行分析对比，然后再对故障发生的位置进行确定。例如，在对电力系统中的回路进行完善和更换时，要对二次接线后的情况进行分析和观察，当二次回路能够正常运行时，就可以继续进行相同装备的使用。如果换了新的设备后，开关不能够正常运行，那么则说明在二次接线时出现了故障和问题。这样就能够及时有效地找出继电保护装置出现故障的具体位置，从而对故障进行及时有效的处理和分析。

结束语

电力企业应对引发电力故障的原因进行科学分析，实施有效的继电保护对策，对故障产生的原因进行登记，按照元件更换参照法及时更换损坏的元件，加强继电保护装置元件抵御干扰能力，建立完善的安全制度，一旦电力系统出现故障，可以在最短的时间内解决故障，以保证为人们提供优质的供电服务。

参考文献：

[ 1]闫国珍.对目前人工智能在电力系统故障诊断中的应用探讨[J].中国新通信,2019,21(08):98.

论文作者:刘杰

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f020e815e9b72d297f5c6c89.html