# 建筑工程中土建施工技术管理李小燕论文_李小燕

摘要：随着城市化进程的全面推进，人们对于建筑工程土建施工技术管理也提出了更加具体的要求。通过土建施工技术管理，能够起到节约工程造价，降低工程成本，提升建筑工程质量和效率的作用，因此土建施工技术管理也成为了建筑工程管理的核心所在。在本文之中，首先对建筑工程土建施工技术进行了充分的分析，并探究了我国建筑工程土建施工技术的管理现状，同时结合目前行业发展形势，提出了建筑工程中土建施工技术管理的有效对策，希望能对相关行业的从业人员起到应有的启发作用。

关键词：建筑工程；土建施工；技术管理

一、建筑工程土建施工技术分析

（一）屋面施工技术

屋面施工技术是建筑工程的表面施工，其质量的高低往往决定了建筑工程的外观，因此，在建筑工程施工过程之中，必须对屋面施工技术加以合理的运用。屋面施工的原料较多，而在当前的建筑工程之中，较为常用的施工材料为防水卷材，在工程使用之中，有着较为独特的天然优势，而从原材料的耐久性来看，防水卷材的加工工艺较为先进，因此其耐久性能和防水性能较为良好，且属于一种环保性较强，对人体健康没有过多危害的材料，因此在屋面施工技术之中得到了较为广泛的应用[1]。

（二）混凝土施工技术

在建筑工程土建施工之中，混凝土施工技术是最为基础，应用最为广泛的施工技术。混凝土也就是将骨料、水泥以及外加剂根据相应的配合比进行混合搅拌，最后定型而成的一种胶凝材料，而搅拌均匀的混凝土有着较强的和易性，流动性以及保水性，因此在混凝土搅拌过程之中，必须有更加专业的技术人员进行监督和管理。混凝土材料有着较高的抗压强度，在应用过程之中能够取得较为良好的施工效果。混凝土的本质在于，其是一种人工石材，是将组成材料进行搅拌，然后振捣、密实以及养护硬化而成型的。混凝土的抗压强度是评价混凝土质量的重要标准，而其抗压强度往往决定了工程的总体质量，只有掌握了混凝土的抗压强度，才能确保混凝土施工技术的顺利应用。在混凝土施工技术应用之中，相应的技术人员也要对混凝土施工的水灰比进行认真的研究和分析，混凝土运输本身就是施工之中较为重要的组成部分，然而由于混凝土搅拌要求能够对操作进行规范化处理，而一般建筑工地与混凝土搅拌站之间会存在着一定的运输距离，再加上混凝土本身具有较为特殊的性能，无法在空气之中暴露过长的时间，因此在运输过程之中，要事先选好运输的路线，并对多种工作进行应急处理，可以在车上盖上帆布，防止出现水分挥发的情况。应该对运输车辆的速度加以有效控制，防止车速过快导致混凝土的离析问题。在混凝土浇筑施工流程之中，要能够对浇筑的位置加以全面控制，防止出现混凝土裂缝的可能性[2]。

（三）防水施工技术

建筑工程土建施工的规模较大，因此在施工过程之中必须做好及时有效地防水措施，才能确保建筑工程的质量满足人们的使用需求。防水技术的应用是建筑工程质量的有力保障，而工程人员也要能够在防水技术应用过程之中做好管理和控制工作。防水技术的应用要点在于确保建筑工程不会出现裂缝、渗漏以及流水问题，而为了确保防水工程的效果能够符合实际需求，应该从以下角度入手进行管理。首先要做好防水材料的选择，在材料选择之中，要能够选择防渗透性能良好，不易老化，施工便捷度较高的材料，从而确保建筑工程的经济性和安全性。除此之外，在防水工程开展之中，也要做好建筑工程与防水工程的协调工作，。一般来说，为了取得较为良好的防水效果，一般都会在建筑工程的外墙之上涂刷一层混凝土结构物，并在其达到相应的硬度之后，在其表面喷涂相应的防水涂料。

二、我国建筑工程土建施工技术的管理现状

随着我国建筑工程行业的深入发展，行业之中也面临着更加激烈的市场竞争，而很多资金短缺，技术实力较差，核心竞争力不足的小型建筑工程企业也进入到土建施工领域之中，使建筑工程行业转变成了劳动密集型产业。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而我国建筑工程行业由于长期受到计划经济的影响，往往不具备更加完善的市场化管理机制，很多管理措施和行为也与标准化要求严重不符，再加上建筑单位的管理制度不够健全和完善，最终使建筑工程土建施工技术管理陷入了困境。从这方面来看，我国建筑工程土建施工技术管理的问题往往体现在管理制度的确实、施工材料问题、不正当竞标行为等多种方面，这也导致建筑工程施工质量受到了较为严重的影响。而想要使建筑工程施工技术得到全面应用，确保施工建设进程的全面推进，就必须从技术管理角度出发，构建更加严格的技术管理体系和施工政策，做好合同管理工作和监理管理工作，确保建筑工程土建施工技术管理体系能够得到不断完善[3]。

三、强化建筑工程土建施工技术的管理的有效对策

（一）强化安全管理与安全教育

对于建筑工程而言，安全问题一直是最主要的问题，只有在确保安全的前提下，才能使建筑工程土建施工技术得到顺利的应用。而从我国建筑工程行业的发展情况来看，安全问题也成为了越来越加主要的问题。在工程建设之中，往往会出现触水、触电和杂物坠落的问题，导致建筑工程的建设进程受到严重的影响。这也就要求了相应的施工企业能够对安全施工条例加以完善，企业的法人代表或者安全管理负责人也要定期进入到施工现场对实际情况进行监督和管理，同时相应的管理人员也应该不断更新自身管理理念，提升自身综合素养。技术人员应该对项目相关资料进行充分的收集，了解土建施工技术管理的重点与要点，并引入市场化的管理机制，从而使建筑工程土建施工技术的应用有着更加充分的安全保障。

（二）做好工程的协调管理和监督工作

为了使建筑工程土建施工技术得到全面的应用，确保工程的施工进度能够满足要求，相应的工程管理人员应该结合自身实际情况，对技术人员进行动态性的监督管理，对施工设备设施进行定期的检查，对施工材料的供应情况进行实时分析。在全面且深入的监督管理机制之下，能够确保建筑工程的施工质量符合要求，从而使工程的建设工期符合预期要求。除此之外，建筑工程施工企业也要结合自身实际情况，对多种先进的施工技术和管理理念进行全面吸收，结合目前的实际情况进行创新和运用，从而确保建筑工程规划的科学性和可行性达到预期。在进度规划制定时，可以邀请到各个部门各个专业的主管人员，使其在更加专业的角度对工程进行全面的协调和管理，为土建施工技术的全面应用奠定更加坚实的基础[4]。

（三）做好材料和设备的管理工作

在建筑工程土建施工之中，材料和设备的费用占据了工程造价的较高比重，而如何强化土建工程材料和设备的管控也就成为了建筑工程土建施工技术质量提升的关键所在。在管理过程之中，应该能够对施工所用的材料进行深入的调研，明确材料采购的重点和要点并选择性价比较高的施工材料。在施工过程之中，也要能对相应的工作人员加以严格的管控，对相应的施工工艺流程进行精细化的管理，从而确保材料投入的质量得到有效提升，为材料设备管理活动的全面开展提供有力的保障。

四、结束语

综上所述，在建筑工程施工之中，对土建施工技术进行充分的管理，能够起到节约工程造价，提升建筑工程施工质量和施工效率的作用，也能达到降低对周边环境扰动的目的。而这也就要求了相应的技术人员能够明确土建施工技术应用的重点和要点，通过多种行之有效的管理措施使土建施工技术得到有效的管理，从而为我国建筑工程行业的深入发展起到预期的推动作用。

参考文献

[1]薛孝家. 建筑工程中土建施工技术管理[J]. 建材与装饰,2019,(32):189-190.

[2]程曦. 建筑工程中土建施工技术的现状及其要点探析[J]. 建筑工程技术与设计,2019,(36):1576.

[3]毛玉伟. 建筑工程中土建施工技术管理[J]. 建筑工程技术与设计,2018,(17):2015.

[4]兰海. 建筑工程中土建施工技术管理[J]. 建筑工程技术与设计,2018,(8):3327.

论文作者:李小燕

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f027de410766e623f3a9f17a.html