# 浅析我国南方与北方住宅特点差异论文_张菁艺

（华中科技大学建筑规划学院 湖北 武汉 430074）

【摘 要】我国地貌广阔，南北纬跨越纬度近50度，各地气候、文化等差异较为明显，导致各地民用住宅风格差异较大，形成了独具中国特色的差异化分布规律。

【关键词】南方;北方；住宅；差异

Analysis on the Differences of Housing Characteristics between South and North China

Zhang Jing-yi

【Abstract】China has a vast landform with latitude of nearly 50 degrees between the north and the south. The difference of climate and culture is obvious in different places, which results in a great difference in the style of residential buildings.

【Keywords】The South; The North; Housing

【中图分类号】TU984.12；TU986 【文献标识码】A 【文章编号】1002-8544（2016）24-0226-02

受地理位置加之区域气候、生活习性、文化理念等因素影响，我国南北方住宅存在较大差异，尤其在布局、形态、单体设计、材料运用等方面差异较为明显。本文主要就南北地方差异对住宅产生的影响进行分析，探究出适合大众居住的住宅模式。

1.住宅布局

在我国，影响建筑群布局的因素有很多，包括主风向、住宅选址、道路规划、风水等多重因素，其中风向与朝向是影响建筑群布局的最重要因素。在北方地区，四季分明，常年以东北风为主导风向，因此考虑坐北朝南（正南向）比较好。在南方地区，以南与东南方向之间风向为主，传统建筑的朝向是南或偏南方向，又综合考虑防止太阳辐射及防止暴雨吹袭等因素，选择南偏东10度，到南偏西5度是最佳的朝向。

建筑群的布局方式在平面上一般有以下五种方式，即周边式、自由式、并列式、错列式、斜列式（后三类统称为行列式）。在南方地区，建筑的夏季对通风环境更加重要，因而，以夏季主导风向（东南）为主要迎风面为佳，而建筑群的布局行列式、周边式、自由式均可；北方地区，日照是否充足对住宅本身的影响比较大，因此，北方地区中建筑的布局以行列式居多，

2.住宅形态

常规的住宅单体形态一般分为以下几种类型：板楼、品字楼以及T、Y、X形楼。南方地区属夏季湿热、冬季阴冷气候特征，较好的通风可以减少建筑满足居住者的舒适度而产生的能耗，有效降低生活成本，从这一点来看，南方住宅建筑对冬季和夏季主导风向的考虑成为住宅形态设计的关键。因此在南方地区出现了Y字形、T字形的设计甚至有X形住宅。而北方地区季节性温差很大，四季分明，冬季寒冷干燥，除夏季外，一年中对日照的需求几乎是人们日常生活必不可缺的，相比较而言，多层板楼住宅更容易得到充足的日照，且阳台完全对外，几乎不受遮挡，这样的一梯两户楼房在北方最为普遍。

3.住宅单体设计方面

3.1 平面设计

阳台、厨卫是住宅建筑中功能利用较为多样化，地方差异较大的重要区域，一些细节处理需要在装修设计时提前进行考虑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1.1 厨卫设计

厨房和卫生间是住宅中用水比较频繁的空间，对于北方采暖地区，应该考虑到冬季如何更加方便地使用热水，一般热水器放置于厨房或者临厨房的生活阳台，因此厨卫的设计应贴临或就近，使卫生间尽量距离热水器最短，以减少冬季用热水时管中冷水的排放量。对于厨房，中式的生活方式重油烟，因此建议设计为封闭式的比较现实，厨房门可以根据个人喜好，选择推拉或打开式，如若增强房屋通透性，可选择推拉式全透明玻璃门。

3.1.2 阳台设计

对于阳台，南方地区普遍为大阳台、大露台，甚至出现了270度开阔视野阳台的概念。而对于北方，阳台多为封闭阳台，即使开发商原始提供的是开敞阳台，也大多被业主二次改造为封闭式。如果洗衣机放置于阳台，那么首先应在装修初期对排水管进行处理，同时进行封闭改造，否则冬季排水管易受室外温度影响，导致洗衣机无法正常使用。

3.2 立面设计

3.2.1 屋顶设计

我国居民屋顶的坡度从南往北是逐渐减缓的。南方屋顶高而尖，原因是南方的年降水量大，气候又炎热，高而尖的屋顶既利于排水，又利于通风散热。北方由于降水较少，所以屋顶多建成平顶，这样既可节省建筑材料，还可兼作晾晒作物的场所。

3.2.2 色彩选用

住宅建筑作为城市中数量最多的建筑类型，其造型与外立面需要符合所在城市的特色。比如烟台海岸线周边建筑根据城市控制性要求不能采用深色调，而是统一采用暗灰色调，这样更能展现出海天一色的美感。在南方地区，遮阳是很重要的一个环节，因此尽量减少深色调外墙面积占有量可以有效降热辐射。北方地区则可以按照城市规划布局，随意搭配调节外墙颜色。

3.3 剖面设计方面

对于南北方阁楼及地下室的设计方面，在别墅设计运用上尤为显得突出。北方在强调阁楼的同时也可以强调地下室，由于北方气候比较干燥，地下室便于使用。而南方地区因夏天日晒严重，阁楼空间利用价值不大，其主要作用在于为阁楼下面那层空间提供隔热；同时，因南方地区气候比较潮湿，而防潮成本又极高，所以南方地区地下室相对较少。

4.建筑材料运用等细节方面

对于南北方建筑材料的运用，南方建筑较多选用的是木结构、仿木结构、钢结构等，北方建筑较多选用的是砖、石材等。南北方建材最突出的差别体现在防水设计方面。

4.1 屋顶建材选用

屋顶的选材影响着建筑物的使用。在南方，经常采用倒置式屋面防水，防水层设置于保温层上面。其优势为保温隔热层可以进行防水层保护，延长防水层使用寿命；缺点是保温材料必须是憎水或吸收率低的材料，否则一旦侵水其保温隔热性能会大大降低。在北方，由于保温是建筑设计中最需要考虑的因素，因此，北方屋顶防水层一般设置于保温层上面，以此对保温层进行保护。

4.2 外墙建材选用

在外墙防渗水的设计方面，由于北方气候干燥，雨季时间较短，且雨量不大，暴雨时间持续时间不长，所以只要建筑物外墙不采用容易产生缝隙的墙体材料就可以。而在南方，一旦外墙渗水，会严重影响建筑物的质量，每个房间的内墙面都会受潮发霉，因此南方地区外墙一般都会加做一道防水做法。

4.3 门窗玻璃选用

节能设计中，围护结构的综合传热量中，门窗热量损失所占比重非常大。因此，在门窗设计中，北方强调保温，在满足日照采光的前提下，应尽量减少门窗的数量和面积。对于玻璃的选择上，以中空玻璃居多。而南方强调通风、遮阳，开窗面积可适当加大，但开窗面积过大，对于玻璃品种的选择将有所限制，综合来说应考虑遮阳系数偏小的玻璃品种。

4.总结

总体来说，无论哪个方面的设计，针对南北方来说，南方地区更注重通风遮阳，北方地区注重保温日照。因此，在住宅设计中不管是哪一个细节的布局和安排，都应该从这两大方面出发考虑，进而结合当地的居民生活习惯，设计出符合当地民情的宜居住宅。

参考文献

[1]徐佳.浅析南北方民居住宅设计的差异[J].山西建筑.2016.

论文作者:张菁艺

论文发表刊物:《建筑知识》2016年24期

论文发表时间:2017/6/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f067e02f221571a0c80d1e37.html