# 浅谈智能移动终端在国土三调中的应用论文_阳文

摘要：第三次全国土地调查是基于前两次调查成果的基础上进行作业生产，完善资源配置，优化分配与利用，根据我国环境、能源、生态等物质情况进行一系列的管理和空间规划。国土三调的优势较为明显，不但积累了充分的工作经验，而且随着科学技术的发展，信息化产业的进步，国土三调的作业模式已经有所改变。文章基于智能移动终端在国土三调中的应用展开论述，就三调应用来智能技术与移动终端的优势探究具体策略，提出相关建议，以供参考。

关键词： 国土三调；智能移动终端；技术

随着企业信息化需求的不断增大，许多产业领域都需要运用智能手持终端或者RFID数据采集器等移动智能终端设备来改变传统工作模式，以减少工作量，节约时间和资金成本。全国土地调查的主要内容包括土地利用调查、土地权属调查和专项土地调查上的应用，虽然具体调查项目的执行和落实环节尤为重要，但是信息的整合和数据处理才是工作难点，智能移动终端在国土三调提供了多种可行性较强的操作方案，保障了信息资料的准确性和真实性，大大提高了工作效率。

一、智能移动终端在国土三调中的应用优势

智能移动终端是互联网、通信技术和移动硬件组合的多功能信息技术产品，小到生活中常见的智能手机、平板电脑、大到搭载人工AI智能的各类操作系统、专业定制化功能设备，智能移动终端在国土调查测绘行业中起着至关重要的作用，对于作业模式，工作效率都有极其深远的影响[1]。以3S技术为例，空间技术、传感器技术、卫星定位与导航技术和计算机技术、通讯技术相结合，多学科高度集成的对空间信息进行数据采集、处理、管理、分析、传输，能够大范围快速、高效、迅速地进行识别和控测，不但能够保证信息的准确度，而且能够代替人工作业，克服恶劣环境因素，减少资金成本。传统测绘调查作业模式往往需要携带大量笨重的设备进行实地测量，智能移动终端由于整合了各类软件，既具有可视化、定位、测量、统计、数据分析等强大功能，可以根据实际调查对象定制针对性的功能，又易于携带，省时省力，操作简单优化作业模式，节约资源，提高工作效率。

二、 智能移动终端在国土三调中的应用范围

智能移动终端在国土三调中的应用范围要考虑到需求和目的，比如户外作业需要设备有一定防水防摔的抗性，手持终端的使用范围要考虑到目标地的占地面积及高度，就必须具有远距离读取的功能。在信息收集和读取的功能设计时，也可以便于统计和分类，在测量操作时就按照功能选项合理划分。而且由于日光影响，户外移动作业时要保证屏幕清晰度也必须保证终端设备屏幕高清、高亮，防止出错。在一些化工厂、发电厂等重工业场所，要考虑到环境对仪器检测的影响，满足工业三防等级，避免数据检测和采集仪器受到磁场、化学物质的影响。最后，就是只能移动终端必须要具备持久、续航、节能的作用来应对长时间的户外高频率工作，否则不但会影响工作进度，还可能出现数据丢失的情况[2]。

三、智能移动终端在国土三调中的具体应用

（一）土地利用现状调查

土地利用现状调查包括我国土地资源利用现状调查和城镇建筑、乡镇村庄的土地利用情况。以调查底图未基础，实地考察每块图斑的位置、面积、类型等情况，重点调查其变化情况，从而明确我国全国土地资源类型的分布和利用状况。智能移动终端可以加载地理信息系统、全球定位系统软件，通过通过瓦片切割技术将DOM 导入调查软件，叠加二调矢量数据，根据影像和矢量数据，结合实地情况，调查图斑的实际利用情况[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆针对土地利用边界变化的图斑，可以直接在移动终端设备上进行操作，合并图斑，编辑土地利用范围和具体情况，相比较传统作业模式中进行数据采集和记录，整合后集中处理修改，智能移动终端以其强大的功能可以在线编辑，即时上传，边调查边生成，合理避免了后期大量堆积的信息处理工作所出现的核算和统计失误。

（二）土地权属调查

土地权属调查具体是核对土地及其权属单位的土地权属来源、权属性质。包括对土地各项具体情况的调查。国土三调由于一调、二调的成果，可以通过智能移动终端直接查询和搜索相关内容。尤其是在核对镇、乡、县等下行政界线的土地情况时，由于负责人专业素养和文化水平受限，智能移动终端设备提供的资料搜索，信息比对能够较大地提升工作自主性。测绘作业中通过影像判读、矢量数据叠加、GPS外业实测、基础数据匹配、联接、关联、提取等技术手段，能够联合计算机和测算软件，实时建立土地调查信息数据库[4]。针对一些存在变动或自然情况的特殊案例，还可以结合调查成果，构筑三维建模，进行标准时点统一变更来分析结果，收集和分类资料，建立档案。

（三）专项用地调查

国土二调是农村和城镇土地地类、面积、权属，掌握各类用地的分布和利用状况，以及国有土地使用权和集体土地所有权状况。收集整理基本农田调查情况，并建立了土地调查数据库及管理系统建设，具体包括建立国家、省、市（地）、县四级集影像、图形、地类、面积和权属于一体的土地调查数据库及管理系统。而国土三调则是基于此开展了土地利用现状调查，明确了三调与二调之间可能出现的调查成果差异，其中具体内容就包括现状、权属的调查，包括建立各级土地调查及专项数据库，建立各级土地调查数据与专项调查数据分析与共享服务平台。但与之不同的是，国土三调还强调了开展专项用地调查与评价：包括耕地细化调查，批准未建设的建设用地调查、耕地等别调查评价等。这些内容从立项、执行、资源分配、实地调查再到信息整合都会耗费大量的人力物力和时间成本。而智能移动终端通过加载3S技术（RS、GIS、GPS）能够可以远程采集数据，汇总整合，直接分割、修改地类图斑，将不同作物的种类、分布、面积等存储到数据库中，有利于实时监测，动态监管，大幅减少工作量，降低工作难度[5]。

四、智能移动终端在国土三调中的发展前景

现阶段，智能移动终端已广泛应用地理测绘行业，定位、导航、信息传输、监控、管理、测绘等多个功能集中于便携式设备中，操作简便，功能强大，每个移动终端都可以作为移动站进行信息处理和分析，已经改变了传统地理测绘调查作业模式。但是，智能移动终端在未来的发展中仍然需要改进，无论是专项调查还是地理测绘，都必须要扩大可以定制的服务功能，仅有独立的外业采集软件要增强内部信息调取和数据处理的功能，不能局限于应用范围，尽可能使得单个设备汇总多个功能，减少携带设备的数量。再者，根据高频率使用和通信的需求，在电源供给上也要不断优化，加强续航[6]。

结语：国土三调是我国基于资源分布和利用现状，对国家经济发展、公共设施建设以及社会服务等重大决策参考的重要信息，其工作效率和时间成本是极其重要的。智能移动终端联合互联网、光纤通讯、地理信息系统、遥感系统、全球定位系统等技术加快了国土地理测绘行业的发展，为国土三调工作中更加高效、简便、经济的技术手段，为土地利用的现代化管理提供了坚实的数据基础和优质保障。

参考文献：

[1]史晓明,郑明灯,熊涛, 等.地理国情监测与国土三调的异同点初探[J].地理空间信息,2019,17(11):19-21.

[2]刘坤,龚强.全国第三次国土调查新技术应用[J].中国战略新兴产业,2019,(48):3.

[3]刘祝君,张欣怡.基于第三次全国国土调查的技术探究分析[J].建筑工程技术与设计,2019,(36):54.

[4]臧熹.第三次全国国土调查数据库质量控制措施综述[J].测绘技术装备,2019,21(4):86-88.

[5]刘俊,李东阳,刘平.第三次全国国土调查中土地权属调查工作方法研究[J].建筑工程技术与设计,2019,(32):3455.

[6]刘艾青.基于第三次全国国土调查的技术探究分析[J].建筑工程技术与设计,2019,(35):76.

论文作者:阳文

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年4期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f06feace2c13214e1967224f.html