# 盘锦市电力气象预报服务指标分析及气象灾害防御论文_张志国,赵楠,孙琳琳

盘锦市气象局 辽宁 盘锦 124000

摘要：我国是自然灾害频繁出现的国家，自然灾害的出现给经济建设和社会发展都带来了严重的损失，也给电力系统带来了巨大的危害。气象部门与当地电力部门加强合作，在确保电力市场正常运行和防灾减灾方面取得了显著的成效。基于此，本文首先分析了盘锦市气象灾害对电力的危害和气象预报服务指标，最后给出了几点气象灾害的防御对策，以确保电力系统稳定安全运行。

关键词：电力 气象灾害 预报服务指标 防御对策 盘锦市

引言

受到人类活动的影响，气候与环境的变化日益加剧，全球气候变暖趋势更加严重，气象灾害产生的危害愈发突出，已经逐渐成为制约各国经济和社会发展的重要因素，防灾减灾工作发挥的作用也越来越明显。气象条件对电网运行产生的影响较大，气象的变化不利于电网负荷出现的时间以及峰值，气象灾害更是威胁着电网的安全运行。盘锦市内的电网长期要受到大风、沙尘、雷暴、暴雨等等气象灾害的影响，不仅对人类的正常生产生活产生影响，同时还阻碍了社会经济的发展。所以加强盘锦市电力气象预报服务指标分析和气象灾害防御具有十分重要的现实意义。

1、盘锦市电力气象预报服务指标

1.1大风危害及预报服务指标

电力线路受大风天气的影响最大，大风天气对电网产生的破坏主要包括有：杆塔倒塌、输电线路遭到破坏，刮起的疑误导致线路出现短路，线路舞动，很容易引起风偏闪络和重合闸的成功率大幅度降低。大风天气出现的主要原因是强冷空的入侵，大范围的强冷空气活动同大尺度的天气形势演变有着紧密的联系，要加强研究高空主导系统和地面气压场的演变特征。形成大风的根本动力是气压梯度，一旦气压梯度达到一定的数值就会产生大风天气。在中亚地区和巴尔喀什湖等区域内有天气系统，在地面天气图中会有西高东低或者是北高南低的气压场，此时就会有气压梯度出现，进而产生动力作用，另外还需要热力作用的配合。从冷空气的移动路径和强度变化，再根据盘锦市的地形和本站气象要素数据判断大风的强弱。可以将这些作为大风气象预报的服务指标。

1.2沙尘危害及预报服务指标

沙尘天气伴随着浮沉或污秽物会在绝缘子或者其它输电线路表面附着，对设施表面的光洁度产生影响，很容易沾染水珠或者冰雪，进而形成覆冰或积雪。一旦出现雨雪天气很容易在线路和绝缘子表面上形成上下贯通的雨凇或者雪松，使得线路故障跳闸。除此之外，在沙尘天气出现的过程中会使能见度下降到100m以下，短时间内还会降低到0m，对设备和线路的正常巡视都会产生影响。盘锦市产生沙尘天气的三大条件为强风、动力不稳定因素以及丰富的沙源。盘锦市沙尘天气的主要来源与上游的新疆、甘肃、内蒙、蒙古等地，所以在沙源不变的情况下，应加强对强风和动力不稳定因素到的预报。（1）上游蒙古、内蒙古地区是否有浮沉天气出现，如果有且没有降水，可以在未来24h内移入盘锦市。（2）在850hPa低空处盘锦市受到西南气流影响，风速一般唱过10m/s，有利于上游浮沉的传播。（3）在沙尘暴或者扬尘天气结束后，悬浮在大气中尘沙等细粒可以在本地形成浮沉天气。可以将这三点作为沙尘天气的预报服务指标。

1.3雷暴危害及预报服务指标

雷电天气出现时通常会造成线路闪络跳闸，雷击线路闪络后，空气绝缘转变成自恢复绝缘，被击穿后的空气绝缘强度瞬间恢复正常，之前的导电通道会转变成绝缘截止，此时进行重合闸操作其成功率较高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆雷击也极易产生永久性故障，例如导致绝缘子脱落、导线断线等。特别是对于山区来说，由于雷电多、土壤电阻率高、地形复杂，雷电的出现会增加输电线路的故障率，因线路接地电阻的数值较高，很容易产生雷电反击，进而对设备的绝缘性能产生影响。雷击会使光纤复合架空地线出现断股，对输电线路的电力通信以及信息的交换都极为不利，进而危害电网。当雷暴云中心冷云等温度下降率达到10℃/h，同时冷云顶温度下降到-33℃以下，雷暴云中会产生雷电。雷暴云中心冷云顶到对流云区边界的温度梯度达到0.65℃/km是雷暴得以快速发展加强的重要指标。

1.4高温和低温危害及预报服务指标

若极端高温和极端低温天气持续的时间较长会使输变电设备工作环境遭到恶化，不利于电网的运行。高温天气出现使会加剧电网负荷，进而导致输变电设备出现过负荷，使变压器等设备出现过热烧坏、损坏，最终会出现大面积停电。除此之外，还会损坏输变电设备，油浸或者是充电器设备很容易出现漏油或者漏气的情况，设备停止运行。极端低温天气出现使不仅会冻裂或脆化设备，同时影响设备本体的正常运行。前期气温升高或者降低时需要引起气象部门的高度关注。

1.5暴雨危害及预报服务指标

暴雨是指在短时间内或者连续的一次强降水天气过程，对于地形闭塞、地势低洼的地区来说，由于不能及时排除排除积水很容易引发灾害。夏季强风天气往往伴随有暴雨，暴雨会使空气间隙的放电电压降低。持续性的暴雨天气很容易引发洪涝灾害，进而冲垮线路杆塔，将变电设备冲毁、淹没，最终造成电网瘫痪。暴雨洪涝主要危害水电站的安全，例如水电站在遭受到特大洪水时，一旦坝顶被洪水淹没，将对大坝安全产生严重威胁。在水电站泄洪的过程中，下游水雾弥漫，使下游开关站出现闪络，进而造成设备出现短路跳闸。暴雨的主要危害是使局部线路出现群发性跳闸使得少量负荷损失，严重的情况下会使水电站全停。当云团的云顶高亮温在-30℃以下，很容易出现大面积降水，云团分布均匀的情况下，产生的降水较小；当云团移动速度较快，且云顶亮温递减速度较快，或者在盘锦市上空的云系为涡旋云系，并呈现出逆时针旋转，很容易产生较大强度的降水。500hPa温度露点差不高于4℃的为湿区，不高于2℃的为饱和区，大降水落区就出现在湿区或者是饱和区域内，500hPa高湿中心对大降水落区有很好的指示作用，可以将这些作为暴雨气象预报的服务指标。

2、盘锦市气象灾害的防御

2.1加强建设气象综合观测系统

盘锦市气象部门应对大雪、大风、沙尘、暴雨等气象灾害加强监测，建立实时监测、快速传递、高效的综合信息处理和气象服务平台，不断提升江河湖泊、重要交通干线和枢纽、防灾脆弱区等的气象监测能力。

2.2不断提升天气气候预报预测准确率

对盘锦市的气象预报预测和服务能力加强建设，不断提升气象预报服务的针对性和时效水平。将10~30d的延伸期预报业务、极端天气气候事件的监测、冰冻预报业务等当做工作中的重点来抓。

2.3增强气象灾害应急工程建设

随着全球气候变暖现象不断加剧，各种极端灾害事件出现的频率逐年增加，其产生的危害也在逐年加重。气象灾害成灾的原因较为复杂，这就在一定程度上增加了气象灾害预测预报的难度。在该形势下，需要政府部门加大资金投入力度，全力支持气象灾害应急工程建设，不断提升本地防灾减灾的能力，确保人们生命财产安全，推动当地经济社会的可持续发展。

参考文献

[1]薛丽芳,王亦宁,谢凯,等.基于防灾预警电网气象信息系统的设计与实现[J].水电自动化与大坝监测,2013,37(2).

[2]刘明团.在恶劣天气下如何保障气象部门的电力设备安全运行[J].中国高新技术企业,2016(34).

论文作者:张志国,赵楠,孙琳琳

论文发表刊物:《防护工程》2017年第7期

论文发表时间:2017/7/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f08d5a7c8ea279b6c10921ca.html