# 谈论古建筑修缮工程施工管理分析论文_赖晓青

广州大学510006

摘要:本人工作以来一直从事古建筑设计和文物建筑设计工作，对古建筑修缮工程工作有着较深的认识。本文主要论述古建筑修缮工程施工原则和古建筑修缮工程特点等内容，并就如何加强古建筑修缮工程施工管理提出相应的改进措施。

关键词：修缮工程 古建筑 原则

古建筑修缮工程是指以保护古建筑为目的，在保持古建筑现状的基础上，为恢复古建筑原状而进行的一系列修正和维护活动。古建筑保护与修复不仅关系到人类社会物质文明的发展，而且与人类文化遗产的延续息息相关。古建筑修缮是延续我国物质文化传承的有效手段之一，同时也是一项高度专业化的技术，目的是在保护古建筑的同时，再现其历史及美学价值。

（一）古建筑修缮工程施工原则

1.文物保护工程的实用性

文物保护工程是一个新的课题，没有现成的经验可以借鉴，编制出自己的工作规范是十分重要的工作。同时在工作规范中必须尽可能详细地列出工作的具体要求，这样在实际工作中就有章可循。当前我国参与文物保护工程的队伍水平参差不齐，总体水平偏低，大多数队伍不明确文物保护工程的现状。要完成好文物保护工程和古建筑的修缮工程，就要求我们的施工管理人员，不仅要熟悉各个具体工作对象的设计思想，熟悉文物保护工程的修缮原则，对保护对象有深入的研究，同时还要对工程实施的各个环节及各项工艺的做法能给予具体的指导，有些地方甚至还要能亲自示范和操作，以便给各施工方做出样板。因此规范编写必须贯彻实用性原则。

2.要认识文物保护工程的特殊性

必须严格遵循不改变文物原状的规定。由于文物自身所具有的不可再生性和不可替代性的特殊性质，在实施保护的工程中，不能对文物本身进行更新改造，不能追求金碧辉煌，焕然一新，而是要认真研究文物本体的原来面貌，找出修复依据，去掉后世增加的与文物本体不相符合且影响文物整体形象的构件以及与此相违背的工艺做法。在施工中最大限度地保留原存构件，尽可能减少更换的数量，最大限度地保留和恢复文物本体的原状。

（二）古建筑修缮工程特点

1.管理方法创新性 古建筑修缮工程需要经历和其他新工程一样的立项、设计、规划、招标理、监理以及现场施工涂覆竣工交付程序，同时也需要对其进行管理。然而古建筑有着重要的历史价值、文化价值和不可逆性。因此，传统的建筑工程施工管理方法无法满足古建筑修缮工程施工管理的需要，应当对古建筑修缮工程施工管理方法进行创新。在进行古建筑修缮工程施工管理时，应当在普通建筑工程施工管理的基础上,根据古建筑修缮的特点和施工要求，创新施工管理方法，建立适合我国古建筑修缮的工程的施工管理模式，既保证古建筑修缮工程施工管理成效和古建筑修缮工程的质量，又创造出最佳社会收益。

2.修复方法多样性 在古建筑的修缮工程施工过程中，在进行损坏结构的修缮时，应当坚持最小干预原则，能够进行修复的古建筑损坏构建尽量采用修复而不进行替换，同时应当保证新构建的色彩、外观以及质感尽量保持和古建筑原程料一致。在进行古建筑缺失部分的修复时，应当以原有的历史记录和形象为依据，来确定古建筑修复的外形以及选择材料。在古建筑的修缮工程中，一些修复方法呈现出多样性。如古建筑物常见的的木构修复法有原位补强和落架大修两种修复方法，古建筑的墙面修复也有拆除法和替换法两种修复方法。在进行古建筑的修缮工程的具体修复方案选择时，应当事先测定详细古建筑物的现状，不能仅为提高古建筑的修缮工程造价而随意对木构件修复采用落架大修法或对墙面修复采用砖墙拆除法，这与古建筑的修缮最小干预原则相悖。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同理也不能为了降低古建筑的修缮工程造价而随意对木构件修复采用原位补强法或对墙面修复采用墙面砖替补法。

（三）古建筑在修缮前的准备工作

1. 查阅拟修缮的建筑物的历次修建资料，确定历次修复年代，研究每次修理程度和修理后对原建筑的影响程度，为复原设计和施工提供依据。

2. 根据维修设计要求制定维修施工方案。根据拟修缮建筑物的建筑风格、损坏程度、历史内涵等情况，编制施工方案，尽量采用传统工艺、材料和传统施工方法，尽量缩小维修的范围，确保修缮质量。

3. 记录拟修缮古建筑的原貌，可采用摄影、绘画、拍照等记录手段。以原有的实测图为基础进行考查，将损坏的部位和损坏的程度绘记录下来。对建筑物的各个构件上出现的裂、歪、腐、错、残、脱等进行认真勘查。将着墙、装饰、地面等破坏情况可进行拍照记录。

4. 对古建筑的损坏原因进行分析，在现场认真勘察损坏现状时，还要进一步分析其损坏原因，分析各种损坏是人为因素还是自然因素，以便在重修设计时提供参考。

（四）加强古建筑修缮工程施工管理措施

1. 注重修缮材料质量 在古建筑的修缮中，使用的新工艺相对较少，施工工艺风险相对较小。因此，施工材料便是古建筑修缮工程施工质量的一大重要影响因素。在进行古建筑物修缮时，应当注重修缮材料的质量，确保古建筑修缮使用的木料、石料以及漆料质量，必要时应当对使用材料进行特殊的加工工艺处理，保证古建筑修缮工程的质量。

2. 保障修缮施工中文物安全 由于文物具有不可再生性和较高的文化价值和历史价值。因此，在对古建筑修缮过程中应当注重文物的安全保护。在古建筑修缮中，现场施工人员文物安全意识淡薄、自然环境、机械选择以及各种不可抗力等因素都能直接威胁到古建筑的文物安全。因此，在古建筑修缮过程中，应当加强现场施工人员的文物保护意识，同时规范作业场地的安全施工，注重相关作业机械的操作和选择，尽量避免由于作业机械的操作和选择不当而导致文物受到破坏，同时还应当制定古建筑修缮时突发情况的相关预防和解决方案，降低在修缮过程中对古建筑的破坏。

3. 加强古建筑修缮前期的准备工作 古建筑修缮即是对古建筑进行复原和维修，古建筑修缮前的准备对古建筑修缮工程有着重要意义。因此，在进行古建筑修缮工程施工时，应当加强修缮前期施工准备。一方面，注重古建筑修缮的相关资料收集。古建筑一般具有较长的历史，同时也可能在不同朝代进行了修缮，因此应当注重古建筑以往的修缮资料，为古建筑的修缮提供参考。另一方面，应当落实原古建筑的原貌记录工作。记录工作的主体是即将修缮的古建筑原貌，在进行记录时可以采用拍照、绘画以及摄影等方式,同时在古建筑原实测图的基础上记录古建筑受损部位和受损程度，同时对古建筑的每个结构环节和相应的建筑元件在图纸的相应位置进行标明，并辅以文字记录促进古建筑修缮工程的顺利开展。

结语：

建筑修缮工程有着修复方法多样性和管理方法创新性的特点。同时在进行古建筑的修缮时应当坚持不改变古建筑物原状和古建筑修缮计划的实用性原则，加强古建筑修缮前期的准备工作，注重修缮材料质量，保障修缮施工中文物安全，实现古建筑修缮工程的高效施工管理，保证古建筑修缮工程的施工质量。

参考文献：

[1]赖晓均对古建筑修缮工程施工管理的探讨田城市建设理沦研究(电子版),2012,(21)

[2]俞孝浅议古建筑修缮工程的施工管理【J]中国科技博览2010,v():26一26

[3］郝润芳，古建筑修缮工程的技术组织与管理，建材技术与应用，2004－03

[4]吴文琳古建筑修缮的原则与施工管理问题研究田中国科技博览,2012,(巧):147一14

论文作者:赖晓青

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期

论文发表时间:2015/9/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f0ea6bf71317943808262195.html