# 浅析灯光技术在电视节目制作中的注意问题——以宝鸡电视台演播大厅灯光系统应用为例论文_张阳

宝鸡市电视台

摘要：灯光对于电视节目的制作具有十分重要的意义，决定着电视节目的总体质量。本文结合宝鸡市电视台演播大厅灯光系统多年实际经验，从布光、控制体统、系统供电和安全性角度研究，分析了目前灯光在电视节目制作中遇到的问题，并提出建议。

关键词：电视节目 灯光技术

引言

当前，伴随着社会主义文化市场大发展和大繁荣的加快推进，人民群众对电视节目的需求产生了根本性的变化，已经从过去被动式接受转变为了根据自身喜好的主动性选择。一方面，数字、网络技术的革命性发展直接提升了目前电视节目的制作水平，刺激了收视人群的大幅提升；另一方面，众多中央、地方卫视、网络平台等节目的高速发展和激烈竞争，让舞台效果新颖、炫目的电视节目从竞争中脱颖而出，以收视率体现为甚。激烈的舞台效果竞争和强大市场需求，使电视制作的发展提上了新的高度和要求，灯光技术也成为了整个电视节目制作中最为关键的环节[1]。

1灯光技术在电视节目制作中存在问题

灯光在其演进历史上曾经受传统艺术，尤其是技术的限制，只单纯的是一种静态艺术，后随着电脑灯光、LED集成等技术的相继出现，进而发展成了一种动态艺术。现代的灯光艺术在造型、场景渲染等基础上，已经具有独立的表现能力，依靠灯光的强弱、组合、系统控制等，利用光束的位置、图形、方位变化等，创造出诸多壮丽场面，结合其他诸如音乐、布景等手段，共同创造出了完美的舞台及电视效果。笔者多年在宝鸡市电视台演播大厅从事电视节目制作、大型晚会直播等灯光管控应用工作，在多年的现场工作中认识到目前灯光在电视节目制作中存在以下几点问题，影响着整体电视节目的效果。

(1)布光过于固定，没有按照特定环境有效调整各灯光位置及强度。按照广义的理解，灯光的布局是对电视光感的三维空间管理，利用物体之间的影像关系，创造出适合的影像关系。但在实际操作中，通常情况下操作人员为自身便利只按照主屏背景颜色，对布光情况进行微调，既应用最简单的三点布光原理进行布光，而目前在电视节目中尤其是非娱乐节目中，广泛应用的是三基色冷光源，在大场景下，微调的布光环境就难以保证整个拍摄的效果，导致色差不明显，人物和实物颜色过亮或过暗，影响整体制作效果[2]。

(2)调光控制系统是保证均衡灯光亮度、变化视觉效果，以达到视觉虚拟自然，创造意境等艺术效果的关键环节。而调光器作为其中控制灯光功率和亮度输出的关键设备，在实际操作中因为电压的不恒定而产生一个缺点，即输出电压越低灯光色彩越低，灯光会随着电压而下降而逐步变黄，并同时向色谱中的黄色开始渐变，使整个制作效果无法达到预期，甚至出现无法有效拍摄的电压环境。

(3)灯光的供电过程是电视节目制作中重要的特殊节点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先，多数的节目制作是在封闭环境下进行，没有或者少有自然光线进入，因此在制作需要与之相匹配的供电系统时，必须要求电力配置与电视制作环境相匹配的供电系统。但是在现实操作环境下，制作单位从成本、便利性以及安全性角度，加之基层电视台直播数量较少，因此多数基本采用单路供电系统，单路供电系统在运转中具有很大的不确定性，随时可能造成电路不畅和灯光暗灭，不能达到拍摄的要求，造成拍摄的过程损失[3]。

(4)灯光系统的安全性在日益增加的节目量中存在隐患。灯光系统的安全性泛指整个灯光系统中所有与灯光相关或独立设备的安全，目前节目数量的增加和节目种类的多样，增加了对于灯光设备的运用，直接或间接加速了灯光系统及单个零部件的折旧。加之当前节目制造中对于灯光运用的高频和普遍，节目制作人员数量的大幅增加等因素，都在客观上加剧了灯光系统的整体负载率，导致灯光系统出现个别漏电、短路及闪屏等问题，综合影响了整个灯光系统的安全性，危及人和系统的安全。

2 灯光技术在电视节目制作中改进建议

笔者根据在宝鸡市电视台演播大厅多年工作经验和分析遇到的实际问题，认为对于上述在电视节目制作中灯光产生的问题，可以从以下几方面逐一解决。第一，在布光中多采用先布面再布点的基本方式，利用光比、调色等突出背景和层次，例如背景光要低于人物光，光比在1：1.8左右，背景光尽量减少阴影，将一部分光转移到主屏下后方，在节目焦点处周边色彩运用上不要过杂和较大反差。另外还要根据不同场景布光，例如人数较少的晚会中布光要庄重，色重单一，人数较多的晚会中要考虑表达的内涵，灯光可以适度偏广偏杂。第二，在现场的灯光系统控制信号线路降压问题中，应该使用质量好的线缆，并在每150m处加入信号放大器，同时应在最后一个接收设备输出端口处接入一个120欧阻抗，功率小于0.25w的终端器，达到稳定电压和灯光的目的。第三，灯光供电系统多数采用单路供电系统，应在目前的情况下按照统一要求进行供电系统备份，防止出现可能的系统性问题和影响光线的有效运行。第四，安全是所有电视制作工作的底线，必须守着底线，牢记操作规范，认真按照要求检查线路及周边设备，及时处理设备中的各项问题，防止漏电等危险事件发生。

总结

综上所述，灯光对电视节目制作效果具有十分重大的作用，灯光系统的管理和维护必须按照规范来进行操作，定期检查、维修。另外，操作人员必须加强学习和业务熟练度，结合实际工作和环境、情景需要控制灯光，提高灯光在整体效果中的比重，更好的保证电视节目制作的质量。对于文中出现的不足，笔者也诚挚的愿意与大家继续分享和交流。

参考文献：

[1]新型灯光技术在电视节目中的应用,苏畅.《辽宁广播电视大学学报》,2013.04.

[2]三基色柔光灯在新闻演播室中的运用,徐学波，叶冬梅.《广播与电视技术》,2000.08.

[3]电视节目制作中的灯光系统,王俊卿.《科技资讯》,2012.06.

论文作者:张阳

论文发表刊物:《基层建设》2018年第22期

论文发表时间:2018/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f104a694250fb15945e8c5a2.html