# 装配式建筑工程钢结构施工技术管理与质量控制论文_洪莹莹

十一冶建设集团有限责任公司 广西柳州市 545007

摘要：本文以某单位科技研发实验楼项目钢结构制作、安装工程为例，就装配式建筑工程钢结构施工技术和施工质量管理措施进行了详细的论述与分析，希望能够为同类工程施工提供一些意见上的参考。

关键词：装配式建筑；钢结构施工技术；施工管理

1 工程概况

本项目位于某市南区，该区域地理位置优越，交通便利。据地块的规划，现拟建一栋装配式钢结构建筑（柱和梁采用装配式钢结构，墙采用石材发泡轻质墙板，楼板采用楼承板现浇混凝土）。建筑地下一层，地上五层，建筑属二类建筑，建筑耐火等级为一级，按现行地震烈度区划分，按现行地震烈度区划分，该工程按六度抗震设防设计，建筑工程设计等级为二级，屋面防水等级为二级，结构类型为钢框架—剪力墙结构。

2 装配式建筑工程钢结构施工技术

2.1钢结构制作

装配式建筑工程钢结构的安装流程一般如下：第一步，在模拟软件中设计好钢结构的施工详图及施工模型样本；第二步根据所制定的工程样图对施工材料进行选购，并且在选购完毕后对其进行检查及储备适量备用材料；第三步，按照施工图所需的原料及施工文件的说明进行材料的配制；第四步，初步进行粗加工，生产零件，并对零件进行规格的检测；第五步，对零件进行组装和加固，检验钢构的外形尺寸；第六步，用焊接工具对衔接处进行加固焊接，并且对焊缝的质量进行评估；最后，对钢构的整体进行质量检测并且对不合格的地方进行整改，同时在整体完成后做好除锈并防锈的相应措施。

2.2 钢柱定位

鉴于工程采用的钢结构框架（钢柱、钢梁）作为基础的结构体系，对于基层的钢柱的精准性的要求十分严格，并且如果底层钢珠发生偏差，那么对后续的工程建设的影响十分大，无法保证后期的钢柱的垂直误差的范围是否达标。因此，对于第一节钢柱的定位，应该采取严谨的态度及科学的方法进行定位。首先通过勘察及测量对原始点进行确认并且通过多次勘测对原始点进行减小误差处理，再在施工场地附近筛选二级测量点，选取稳定、视野开阔的测量点，在后续施工过程中对施工的垂直误差进行控制，保证每个点位的准确性。

为了使后续施工的可行性，初步施工时，采用柱脚锚栓，同时，用锚栓固定板对锚栓进行固定，保证锚栓的稳定性，提高施工的精准度。在施工后期，为了防止混凝土浇筑和其他施工措施对锚栓产生影响，我们设计锚栓支架平台来对锚栓进行保护。在平台四周使用 L70×5角钢做斜撑以保证支架的稳定性，同时达到防止侧向力使锚栓移动的目的，详图如下所示：

图 1 后附锚栓固定板图

图 2 锚栓安装措施支架平台设计图

在支架平台的设计制作过程中，也要保证支架平台的精准度。首先，在确定中心位置时，可以采用全站仪放线装置对其定位，在中心位置确定后，再对支架的四边进行定位，确定好锚栓的外侧与支架四周的紧密连接。在锚栓支座固定好后，在采用全站仪对其整体进行测量和调整。多次多方向的对锚栓及支架进行位置测量，确保其准确性。

2.3 柱的垂直度

（1）对第一节钢柱地垂直的进行控制的措施：①钢柱吊装，使用水准仪在钢柱的四周进行测试，并对钢柱进行调整，增大其准确性。②在进行竖直方向的建设过程中，使用全站仪对钢柱的顶面进行定位和测量，保证其与竖直方向保持垂直。③在对全站仪进行修建时，应该选取合适的位置，和钢柱保持一定的距离，防止由于仪器仰视产生的误差。

（2）第一节钢柱向上部分：①在每一层的钢柱建设时，布置多个放线井，同时对该面进行激光垂直测量，避免由于在钢柱建设过程中，由于施工高度的增加而导致仪器测量的仰角的增加引发的垂直测量误差的增大。②在每一层的合适位置布置好控制点，使得在建设过程中施工人员及监控人员能够在内部进行内控，以确保施工时的钢柱的垂直度和位置准确性。

2.4 钢柱吊装施工技术要点

完成初步的施工准备阶段，工作人员开始进行钢柱吊装作业。在施工过程中钢柱吊装施工技术要点如下：由于钢柱吊装机的施工为一项大型的施工措施，不能由单一的施工设备独立完成，应该使用多种设备进行协调统一的工作，在施工过程中，应该注意各设备之间的协调统一，保证施工的有序进行。其次，在进行钢柱吊装工作的正式起吊前，需要使用垫木对钢柱起吊装置的一端进行保护，达到对钢柱进行保护的保护，同时，起吊时，使得吊车处于钢柱的一侧，让钢柱能够在升降过程中处于垂直的状态。

当钢柱上升到200毫米的高度后，工作人员应该通过控制和调整使得钢柱保持稳定的状态，便于相应的施工人员对钢柱进行检测。在检测过程中，应该使用专业的测量工具，并且根据测量结果和理论期待值之间的误差对钢柱进行调整。调整过程中分别使用三名工作人员对其不同方面进行调整，协调分工共同完成对钢柱的测量。首先，第一名工作人员对钢柱进行位置的移动，而另一名工作人员在该名工作人员进行调整时进行追踪测量，保持钢柱的就位位置误差小于两毫米。而最后一名工作人员负责使用水平尺对钢柱的垂直度进行控制，防止其由于移动过程而带来的偏差。在完成调节后，整体使用经纬仪对其进行复查和调整。

2.2钢梁吊装

钢梁安装在钢柱吊装进度符合要求后开始进行。所有梁吊装前应核查型号和选择吊点，以起吊后不变形为准，并平衡和便于解绳，吊索角度不得小于60°，绑扎必须牢固，吊索的选择必须通过计算确定，构件吊点处采用麻布或橡胶皮进行保护。钢梁水平吊至安装部位，用两端控制缆绳旋转对准安装轴线，随之缓慢落钩。钢梁吊到位时，要注意梁的方向和连接板靠向，为防止梁因自重下垂而发生错孔现象，梁两端临时安装螺栓（不得少于该节点螺栓数的1/3，且不少于2颗）拧紧。钢梁找正就位后用高强螺栓固定，固定稳妥后方可脱钩。（2）框架梁安装完成，高强螺栓装上后，马上进行钢柱校正；当天校正完成后立即拉好倒链、拧紧上下柱连接板螺栓、对上下柱焊缝进行电焊点固。

图 3 钢柱与钢梁连接接点示意图

3 加强对钢结构工程施工管理

3.1 建立质量保证体系

一个项目的开展，工程质量是否满足要求的最终的评判标准是工程是否满足标准规范要求。因此，对于工程而言，人员的配置、质量保证体系的建立是十分重要的。施工团队应该加强对钢结构制作安装工程施工质量的管理。在工程的开展前，配备项目经理、项目技术负责人、以及相关的质量技术管理人员，并且建立质量保证体系。同时，在施工全过程中，施工员、专职质检人员对其施工质量进心监督检查，做到施工全过程中管理。同时，坚持执行工程施工质量“谁施工，谁负责”的原则，并给予负责人员施工项目的一票否决权。做到去做权力和职责的同时生效。

3.2 完善施工工序

在工程项目逐渐开展的过程中，应该不断地对施工工序进行完善。随着施工的进行，对施工过程的质量管理及施工工序管理的力度进行加强，保证施工过程朝着期待的方向进行。在起初阶段，项目财务管理人员应该对各项目的各项支出做科学的预算，并且合理的进行资金的分配及储备，保证施工项目的活力和稳定进行，再根据制定的计划对其进行施行。在施工过程的进行中，不断地对计划进行调整和修改，做到与施工计划的同进度吻合。这样进行工程项目的预算，不仅仅可以实时的记录项目的支出资金，控制好工程的整体投入成本及后续资金支撑能力，同时对其进行合理的评测和调控，使得项目的发展处于合理的运营情况下，提高工程的整体经济效益。

3.3 完善施工管理进度

对于项目的不断发展及施行，对施工管理进度也要不断的进行追踪完善。在施工过程中，对工程管理进度进行相应的监管，使得参与施工进度的各种项目之间产生一定的协调与配合，达到一种良好的运行状态，使得工程具有持续性的活力；同时，在对施工进度进行监管的过程中，管理人员应该合理的分配好资源，达到资源的优化利用，使得工程的整体效率趋于上升。同时，在施工时间上，对其进行调控，达到施工的最佳平衡状态，从而使其达到最大的施工进度管理效果，使工程整体趋于合理化的发展。

结语

综合上述分析，对于装配式建筑工程钢结构施工技术管理与质量控制的相关问题，工程管理员应该及时的对施工项目进行针对性的调整和修改，保证工程的续性生效，从而产生较大的市场竞争力和生命活力。

参考文献

[1]区碧光.BIM技术在轻钢结构装配式建筑的应用研究[D].广东工业大学，2017.

[2]陈赛国，周红霞，唐振兴.实例探析装配式建筑结构设计与施工要点[J].建材与装饰，2018（22）：100-101.

论文作者:洪莹莹

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年7期

论文发表时间:2019/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f12424425662a2d84e20dded.html