# 浅谈电力配电工程中电缆敷设技术的应用论文_刘恒多

锡林郭勒电业局西乌珠穆沁供电分局 内蒙古锡林郭勒盟 026200

摘要：在电力配电工程的不断发展中，电缆敷设发挥着重要的作用，本文通过电力配电工程中电缆敷设技术应用的重要性论述，并为了使电缆敷设技术更好地发展对电力配电工程中电缆敷设技术应用的注意事项提出说明。

关键词：电力工程；配电施工；电缆敷设；技术应用

1导言

随着我国经济的持续发展，社会中的基本产业结构也随之发生了相应的变化，从而促进了电力产业的结构变化调整，使得电力在农业与工业中的使用与服务更加便利。在电力产业中，最主要的运行动力是电力配电系统，多元化的线路组合可以通过电缆敷设方面实现，此时电力配电系统中的电缆敷设技术显得尤为重要，故本文就此展开了一些讨论。

2电力配电工程中电缆敷设技术应用的重要性

电缆敷设技术是电力配电工程中常用到的一项技术建设，电缆敷设指的是电力运输过程当中在到达配电箱之前进行的走线方式连接，电缆敷设技术包括了隧道敷设技术、沟埋敷设技术、走管敷设以及直埋敷设和暗沟敷设五种不同的形式。结合不同的电力配电工程实际需要进行不同的电缆敷设技术选择对电力配电的工程进度以及电力配电工程的完善具有重要作用。随着社会经济水平的不断发展，无论生产用电还是生活用电对电力的依赖程度都越来越深，电力配电工程的覆盖面也在不断增加，这对电力配电工程建设的速度和质量都有了越来越高的要求。要求的升级就需要对电缆敷设技术做出最适宜的选择，在电力配电的准备工作当中充分了解到工程当中对电缆敷设的实际需求，并提前策划施工方法，保证方案设计的科学性，并在保障工程质量的基础上提高施工进度达到减少技术人员工作压力，降低工程事故发生风险的目的，所以合理地使用电缆敷设技术对电力配电工程具有重要作用。

3电缆敷设时的条件

随着现代社会的不断发展，人们在电力上的使用范围以及使用频率越来越高，为了最大程度满足人们生活需求以及社会发展需求，供电安全性亟需提高。在选择电力电缆敷设的材料时，需要根据环境的不同，以及使用条件的需求来综合考虑，例如在进行铠装钢丝等工作时，虽然生产的品种一直在更新，生产技术也一直在创新发展，但常用的电缆材料仍然是交链聚乙烯。在选择电力电缆材料时，需要考虑的因素有诸多，如：额定电流、额定电压、周边环境保护以及敷设的条件。另外，电缆有需要敷设的方式方法，可以将这些方法通过多种形式进行综合运用，这样也能保证电缆敷设的安全问题。在选择电缆的过程中，最重要的一点就是要看截面积，截面积与投入的成本、电缆使用年限以及线路的损害有密切联系。在选择截面积时，需要考虑的最重要的一点因素就是预测负荷的结果，其必须符合电力电缆敷设时的电流与电压要求，这样才能使其更稳定。

4电缆敷设的方法

4.1直接敷设法

在采用直接敷设法进行电缆敷设时，首先，需要清理电缆沟以保证电缆敷设的质量安全问题，要将电缆沟中的杂物都清扫干净。其次，在进行电缆敷设时，要在电缆沟中合适的距离安放定滚轮，要注意其之间的距离，并保证其在同一直线上。最后，安设专业的电缆盘来进行架设，保证能距离地面5～10cm，在安放过程中防护工具也是十分重要的。

4.2电缆沟敷设法

电缆沟敷设法与直接敷设法的形式比较类似，其也需要安放滚轮等，在电缆沟底安放电缆，在此过程中需要记录电缆线路的名称，便于之后的安全检查。这种方法的敷设需要安装接地支架、安全护套以及电缆铠装层，另外，在进行电缆敷设时，还需要用到电缆排管进行辅助。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5电力配电工程中电缆敷设技术应用的注意事项

5.1电缆型号的选择

在电力配电工程建设中首先要确定的一点就是在施工之前对电缆材料以及电缆型号的选择，只有确定了电缆的型号以及材料才能请确保对电缆敷设技术更合理地选择，从而保证后续的电力配电工程顺利进行。根据电力配电工程的实际需求，一般情况下，在我国通用的电缆型号是聚乙烯电缆，这种电缆有两个好处，第一，聚乙烯具有很强的导电性，在电力配电工程当中运用这种电缆能够把电力运输当中出现的电力损耗降到最低。第二，聚乙烯电缆具有电缆的施工安全性保障。所以在电力配电工程的建设当中电力敷设技术应用的一大前提就是对电缆的型号做出适宜的选择，这样能够全面提升电缆的输电能力，同时又能保证电力配电工程建设的安全性。

5.2电缆横截面以及敷设方式的选择

在电力配电工程的建设过程当中，为了使电缆敷设技术更好地发挥作用，还应该合理地选择电缆的横截面。不同的用电需求对电缆的横截面需求也是不同的，同时电缆横截面的不同电力配电工程建设当中投入的资金也是不同的，在同等条件下，电力配电工程中选择电缆的横截面过小就会和供电需求不匹配，容易造成供电故障，如果选择的电缆横截面过大就会相应地投入更大的资金成本，造成资源浪费。因此在这种要求下，根据电力配电工程对电缆的输电能力的实际要求选择适宜的电缆横截面十分重要。

5.3遵守操作流程

电力配电工程中电缆敷设的实际操作是关键环节，它与施工环境和操作人员的技术水平有很大的关系，所以，在电力配电工程进行中施行电缆敷设技术应该严格遵守电缆敷设的操作流程，避免出现意外安全事故。在电缆敷设的过程当中还可以使用先进的技术来代替人工的操作，减少安全事故的发生。供电公司自行式综合电缆敷设车在北华66千伏变电站线路改造工程现场“大显身手”，被员工们誉为“车载大型机械手”的自行式综合电缆敷设车的研发成功，实现了电缆敷设施工中电缆卷装卸、运输、布缆功能的集成化、一体化，告别了传统的吊车、货车、放线架组合的电缆运输及敷设方式。该装置是一款全新的电缆敷设施工专业设备，设有国际先进的总线控制系统，可实现支腿一键收、放功能，整车自动调平，且设计了遥控控制系统，能实现单人遥控操作，减少了电缆敷设施工的设备投入。传统电缆敷设不仅需要对电缆轴进行装卸及运输，而且需要利用吊车和货车共同作业才能完成。该装置的应用提高了电缆施工作业的安全性，减少对城市交通环境的影响，实现了供电公司电缆敷设施工的科技化和高效率。

5.4落实安全管理

安全是施工操作的首位需求，在电缆敷设工程中同样需要提高安全管理意识，例如：很多施工单位为了盲目追赶进度，忽略了安全施工的必要性，虽然从某种程度上来看，按照经验进行施工能够加快作业速度，敷设开展的更加方便，但是安全风险也会对应加大，很容易引发安全事故，一旦发生问题不仅仅企业单位会蒙受巨大经济损失，还会造成人员伤亡的问题，对此就需要提高现场安全监督意识，确保施工人员能够安全标准的流程与规则去开展敷设。另外，为提高电缆敷设工作效率，管理人员还可以积极引进国内外先进敷设设备，加大工作人员队伍的培训力度，在保证工程质量的基础上，加快工作效率，为企业带来更为客观的经济效益，同时也提高了对电力消费者的服务水平。

结束语

在电力配电系统中，对电缆状态影响最大的因素之一就是电缆敷设技术，其不仅能使电缆维持最佳状态，同时还能及时对使用过程中出现的各种问题进行技术修正，以保证电力的正常供应。因此，电缆敷设技术的应用是保证整个电力配电工程的安全运行，同时促进电力产业的健康发展。

参考文献：

[1]王培培，戚琳.浅谈电力配电工程中电缆敷设技术的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2018（18）：6.

[2]林小青.电缆敷设技术在10kV电力配电工程中的应用[J].科技创新导报，2018，15（12）：66+68.

[3]王家祥.电力配电工程中电缆敷设技术要点之研究[J].农家参谋，2018（07）：204.

[4]崔麟.浅谈电力配电工程中电缆敷设技术的应用[J].内燃机与配件，2018（03）：210-211.

论文作者:刘恒多

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f16605363c27e4f90de5c5f4.html