# 聚氨酯涂膜防水材料在建筑工程中的施工技术论文_吴燕平

四川兴力通建筑工程有限公司 四川 犍为 614400

摘要：本文首先简要的介绍了聚氨酯涂膜防水材料的性能及其在建筑工程施工中的优越性，重点论述了聚氨酯涂膜防水材料的施工技术要点及各道工序的质量保证措施。

关键词：聚氨酯涂膜；防水材料；建筑工程；施工技术

前言：随着建筑工程的大量修建，施工中的三漏问题也是广泛的存在，其现象不仅会影响建筑物的使用效益，还会大大缩短建筑物地使用寿命。然而因为聚氨酯涂膜防水材料在施工固化前是一种无定形的粘稠状的液态物质，它对于任何形状复杂、管道纵横以及阴阳角、排水口等部位都容易施工，便于进行密封收头处理，并能形成一个没有接缝和具有弹性的整体防水层，防水工程质量可靠，本文主要对聚氨酯涂膜防水材料在建筑工程中的施工技术进行简要的分析探讨。

一、聚氨酯防水涂料的分析

聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料，是以进口聚氨酯预聚体为基本成份，无焦油和沥青等添加剂，与空气中的湿气接触后固化，在基层表面形成一层坚固的坚韧的无接缝整体防水膜。材料涂膜不仅有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性强，抗拉性强度高，而且密实，防水层完整，无裂缝，无针孔、无气泡、水蒸气渗透系数小，既具有防水功能又有隔气功能。该中防水材料耐候性好，高温不流淌，低温不龟裂，优异的抗老化性能，能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀。施工简便，工期短，维修方便。根据需要，聚氨酯防水材料可调配各种颜色。由于材料质轻，不增加建筑物负载，因此保质期一般大于5 年。材料设计注重环保性，无毒无味，无污染环境，对人身无伤害。

二、运用聚氨酯涂膜防水材料的施工准备

（一）材料的性能要求及施工特点

聚氨酯涂膜防水材料有双组分和单组分两种，本文根据以上工程屋面的设计要求，选择双组分化学反应固化型的高弹性防水涂料，其中甲组分叫聚氨基甲酸酯预聚物，乙组分是由交联剂（或称催化剂）、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀释剂等材料，经脱水、混合和研磨等工序加工制成。

1、聚氨酯涂膜防水材料施工作业的条件

（1）防水基层应按设计要求，表面要抹平压光，不允许有凸凹不平，松动和起砂、掉灰等缺陷存在。排水口或地漏部位应低于整个防水基层，以便于排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm以上。阴阳角部位应做成半径约1Ocm的小圆角，以便于潦膜施工。

（2）所有管件，卫生设备，地漏或排水口等必须安装牢同，接缝严密．收头圆滑，不得有任何松动的现象存在。

（3）施工时．要求肪水基层基本干燥．以含水率小于9％为宜，其简单的测定方法是将1m xlm厚度为15～2rnm的橡胶板材覆盖在基层的表面上，放置3—4h，如橡胶板材的基层表面无水印，紧贴基层一侧的橡胶扳又无凝结水印，即说明基层的含水率小于9%，町以满足施工的要求。

2、 聚氨酯涂膜防水材料的施工特点

（1）聚氨酯涂膜防水材料在施工固化前是一种无定形的粘稠状液态物质，粘结力强，成本低，而且耐热、耐老化性好，防水性能强。它对于任何形状复杂、管道纵横的部位都容易施工，特别对阴阳角、管道根以及端部收头，都便于封闭严密。

（2）涂膜防水是冷施工，工序简单，操作技术易学，现场施工方便。

（3）聚氨酯涂膜防水层，具有很高的弹性和很大的延伸能力，它对基层伸缩或开裂变形的适应性强。

（4）聚氨酯涂膜没有接缝，能形成一个连续性的整体防水层，便于提高建筑工程的防水抗渗能力。

（二）主要材料及施工机具的选择

1、主要材料

（1）聚氨酯涂膜防水材料甲、乙组分：防水化学工厂聚氨酯涂膜防水材料甲、乙组分以桶装出厂。聚氨酯的甲、乙组分按1：1.5的比例配合搅拌均匀,摊铺成厚度为1.5-2.0 m m的防水涂膜。

（2）涤纶无纺布（又称聚酯纤维无纺布）

由涤纶纤维加工制成，规格为60g/m2左右，用开底板下部水平阴角作增强材料。

（3）辅助材料：纸胎石油沥青油毡（作水平部位聚氨酯涂膜层保护层用）；聚乙烯泡沫塑料（作立墙部位聚氨酯涂膜层保护层用）。

2、选择主要施工机具

三、聚氨酯涂膜防水层施工工艺的技术要点及操作

（一）聚氨酯涂膜防水层施工技术的要点

1、在底子胶固化干燥后，先检查上面是否有气泡或气孔，如有气泡用底胶填。

2、铺设增强材料，涂刷涂料。采用橡胶刮板或塑料刮板将涂料均匀地涂刮在基层上，先涂里面，再涂平面，由内向外涂刮。

3、第一道涂层固化后，手感不粘时，即可涂刮第二道涂层。第二道涂刮方向与第一道涂刮方向垂直。

4、操作时应认真仔细，不得漏刮、鼓泡。

（二）聚氨酯涂膜防水层施工工艺流程

（1）清扫基层：先以铲刀和扫帚等工具将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除，并装尘土杂物彻底清扫干净。对凹凸不平处，应用高标号水泥砂浆补齐或顺平。对阴阳角、管根部位、地漏和排水口等部位更应认真清理。

（2）涂刷底胶：将聚氨酯甲组分、乙组分按1：1.5的比例（重量比）配合搅拌均匀，再用长把滚刷蘸满这种混合材料，均匀涂布在基层表面上，涂布量一般以0.3kg/m2左右为宜。涂布底胶后应干燥4h以上。才能进入下一道工序的施工。

（3）涂膜防水材料的配制：涂膜防水材料应随用随配，配制好的混合料最好在2h内用完。配制方法是将聚氨酯甲组分、乙组分按1：1.5的比例配合，用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。

（4）涂膜防水层的施工：用滚刷蘸满已配制好的涂膜防水混合材料，均匀涂布在涂过底胶和干净的基层表面上，涂布时要求厚度均匀一致，对平面基层以涂刷3-4度为宜，每度涂布量为0.6-0.8 kg/m2；对立面基层以涂刷3-4度为宜，每度涂布量为0.5-0.6 kg/m2。涂膜的总厚度以不小于1.5mm为合格。

涂完第一度涂膜后，一般需固化6h以上至基本不粘手时，方可按上述方法涂布第二、三道涂膜。但对平面的涂布方向，后一道应与前一道的涂布方向相行垂直。凡遇底板下部水平的阴角，均需铺设涤纶纤维无纺布进行增强性处理。具体做法是在涂布第二道涂膜后，立即铺贴涤纶纤维无纺布，铺设时使无纺布均匀平坦地粘接在涂膜上，并滚压密实，不能有空鼓和皱折现象存在。经过6h以上的固化后，方可涂布第三度涂膜，这样做的目的是防止增强后的涂膜有空鼓等缺陷出现。

（5）平面铺设油毡保护隔离层：当平面的最后一度聚氨酯涂膜完全固化，经过检查验收合格后，即可虚铺一层纸胎石油沥青油毡作保护隔离层，以防止在水泥砂浆保护层施工时防水涂料发生位移。

结束语：

作为建筑行业的一个重要组成部分，建筑防水行业也促进了经济的增长，整个行业均获得了快速发展的机会，也正因此，建筑防水材料也层数不穷，其应用的范围也在日益的扩展。

参考文献：

[1]翟亚涛；新型防水材料在建筑中的应用分析[J]；科技风；2011，（24）

[2]章震；江尧桐；房屋的防水施工技术及质量控制要点［J］；上海建设科技；2012，01

[3]张辉；王颖；新型防水材料在建筑中的应用分析[J]；黑龙江科技信息；2009，（23）.

[4]余永祯；等；建筑施工手册；中国建筑工业出版社；2007

论文作者:吴燕平

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期

论文发表时间:2015/10/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f189e93e18770d1c80247d9d.html