# 深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用论文_杨萍

天元建设集团有限公司 山东省临沂市 276003

摘要：随着社会不断地进步，我国的建筑行业的发展可以用日新月异来形容，在实际施工建设过程中，因受工程建设规模与涉及水文地质环境复杂性的扩大与增加，降低了工程项目建设使用的安全稳定性，这就在一定程度上阻碍了行业的快速发展步伐。基于此，相关建设人员应以实际工程项目为例，并对以往工程项目采用的深基坑支护施工技术应用问题进行总结，以使采用的施工技术，能够充分满足工程建设环境对其提出的安全稳定需求。

关键词：深基坑支护；施工技术；建筑工程；应用

引言

近年来，社会经济的迅猛发展，给我国建筑行业带来了新的挑战与机遇。面对日益激励的市场竞争力，建筑企业若想在建筑行业中立足与发展，就必须加强建筑工程施工质量，提升建筑工程的整体质量与功能。深基坑支护技术是一种采取加固或者支撑以达到保护作用的施工技术。在建筑工程地下空间施工时，采用深基坑支护技术，能使地下自身结构更加稳定，同时使得建筑物周围环境更加安全。因此，在现代建筑工程中，深基坑支护施工技术对提升建筑工程整体的安全性和稳定性具有重要的意义，推动着我国建筑行业向着更高更远层次的发展。

1研究建筑工程深基坑支护施工技术的现实意义

据权威数据统计，虽然，建筑工程进行的深基坑支护建设，属临时性建筑，但其作用的质量效果，直接决定了整个工程项目建设使用的安全稳定性。这是因为，当深基坑支护施工存在不到位或是加固效果不理想的情况，会在很大程度程度上影响建筑工程后续施工环节。针对此问题，工程建设人员要想提高建筑工程结构作用于实践的安全稳定效果，应从实践角度出发，即在明确深基坑支护施工技术应用局限的情况下，找出最具效用的技术应用方法与控制策略。如此，建筑行业就能在现代化经济建设背景下，以高稳定性状态满足建筑用户的高舒适度需求，进而促进相关领域的全面发展。故，研究人员应将这一课题充分重视起来，以提高建筑工程项目建设使用的安全稳定性。

2深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用

2.1护坡桩施工技术

护坡桩支护施工技术在地下建筑工程被广泛应用的主要原因是由于在进行护坡桩支护施工技术的时候，成装率非常高，并且在实际施工的过程当中，施工时间短，施工方法便捷，对于比较复杂的深基坑支护工程来说也能够起到非常好的支护效果。所以在进行实际施工的时候护桩坡支护施工技术是被应用得非常广泛的，它的主要特点是一砖孔技术为主要手段。在相关施工人员进行实际护坡桩施工的时候一定要按照合理的工程设计方案进行合适的设计。在实际施工的过程当中，遵循各项标准和要求，保证成桩质量达标。在此期间，还需要注意的就是在进行护坡桩支护施工技术实际施工的时候一定要对钻出的孔洞进行灌浆操作，并且在一段时间内反复灌浆，直到灌浆柱被形成，在这段期间内程序的操作要求并不是很高，所以简单的施工人员，就能够进行很好的操控。但是在进行施工人员选取的时候应该尽量选取有相关工作经验的人员，确保成桩的效率以及支护工程的稳定性和安全性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 深层搅拌桩支护技术

采用石灰或者水泥自身的固化作用，采用搅拌机来和软土有效的搅拌在仪器，其固化之后产生桩体，这样就能够将强度以及水稳和整体性提升，这就叫做深层搅拌桩。在基坑为二级以及三级基坑时同时其深度不大于 7m，坑边到红线区间隔重组时，就需要加强对深层搅拌桩技术的应用，由于水泥不具有透水性，不但能够挡水，也能够挡土，同时采用的施工机械也很简单，在实际的操作中也很简单，造价也不高。其主要适用与一些淤泥以及粉质土和含水率比较高的粘性土体当中，其优点主要表现在以下几个方面：①由于其主要就是将固化剂和原来的软土地基进行结合搅拌，因此在一定意义上需要采用原土；②在搅拌中不会对地基土朝外挤出，因此对于周边的构筑物不会产生影响；③施工当中所产生的振动比较小，污染小，因此施工区域限制比较小。

2.3土钉墙支护技术

在实施土钉墙支护技术的过程中，主要是针对土钉和土体相互之间产生的作用力加以科学的运用，通过这种方式来对建筑体的边坡起到加固的作用，让土体的具体强度和实际的稳定性得到充分的保障。在正式开始土钉墙支护施工过程中，需要对其中土钉强度与土钉抗拉力进行科学的设置，防止土体在受到拉力或者是弯曲的时候产生严重形变。在开始施工之前，相关的施工人员需要对土钉进行拉拔测试，参照相关的实验结果对土钉的拉拔实施有效的分析，并且需要对拉拔力加以确认。在对钻孔的深度加以确定的时候，可以通过钻机的具体长度作为主要的依据，并且对各个钻孔的深度实施有效的记录，以此来对后期的灌浆作业提供一定的数据参考。通过这种施工方式，不但可以有效的降低钻孔深度的误差，同时还可以对后续的工程灌浆作业质量起到一定的促进性作用，在正式开始施工项目之前，需要通过具体的施工要求来对水灰比加以确认，并且还需要对外加剂的种类和添加量加以确认，以此来保证工程施工的质量。

2.4土层锚杆施工技术

在我国地下工程建设过程当中支护施工技术主要有三类以上已经介绍了两类，其中一类就是土层锚杆施工技术。这种施工技术相对于其他两类有一点特殊之处，它的技术要求水平更加高。在进行土层锚杆支护施工技术的时候主要是应用锚杆钻机在指定的位置上进行钻孔操作。在实际施工的过程当中其指定的位置必须要进行合理的设计，并且在施工的时候一定要选取有相关工作经验的人员进行锚杆钻机的使用，确保转刀与孔洞的的完美结合，并且在此基础上对于钻好的孔洞要进行注入水泥浆的操作，并且在一段时间内都要对此进行重复的灌浆操作。利用土层锚杆施工支护技术能够有效提高地下建筑工程中的安全性和稳定性。不过需要注意的就是在施工人员对施工主体进行测量，操作的时候实际状况的位置以及钻孔的深度必须要进行提前的确定，根据实际情况做好合理的深入设计措施。在利用锚杆钻机在钻孔施工的时候，如果出现比较大的偏差的话，为了确保后期土层锚杆支护施工技术能够被完整地进行下去，尤其还要注意的是，在对孔洞进行反复注浆的时候，形成桩之前，中途要防止混凝土的水化作用。使用土层锚杆施工技术，能够使支护主体的抗压性能稳定。

2.5锚索桩板挡墙施工

以此施工环节中施工技术应用质量效果最难控制的锚索钻孔为例，施工技术人员首先要进行的是，施工准备工作，即确定施工机具组合及设备调试。此外，还要会同监理工程师及设计人员对锚索施工范围进行视察，根据地质条件和图纸要求布设孔位和定向。在进行钻孔施工过程，施工技术人员应选用锚索钻机，即用汽车吊吊装就位，采取可靠的固定措施，将钻机固定在工作平台上。锚孔钻进采用无水干钻，禁止开水钻进，以确保锚固工程施工不恶化边坡岩土工程地质条件和保证孔壁的粘结性能。在锚索桩板挡墙钻孔作业完成后，就可采用高压风对孔底射风数次进行清孔，并对孔深、方位角进行检查，以在合格后进入下一道工序的施工处理。在进行锚索安装与一次注浆作业时，应采用人工推进方式，来将锚索送至孔底。对于压浆机的选用，应将排浆压力设置在 1.51.5MPa。实际注浆时，注浆管要根据浆液的注入而缓慢上拔，进而保证锚索锚固段的注浆以饱满状态作用于锚索结构环境。

结语

综上所述，深基坑支护施工技术的应用效果，直接决定了地区发展建筑行业的水平进程。为此，工程项目建设人员应结合所处的水文地质环境，确定最具效用的深基坑支护技术。

参考文献：

[1]李新民.分析高层建筑工程深基坑支护施工技术[J].智能城市，2017，3（09）：166.

[2]钟 诚.探讨现代建筑工程深基坑支护施工技术控制[J].四川建材，2017，43（04）：172~173.

论文作者:杨萍

论文发表刊物:《基层建设》2018年第7期

论文发表时间:2018/5/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f18f502997b327262ef4872c.html