# 对电梯安全性远程监控技术与故障诊断的探讨论文_张彦东

摘要：随着我国的经济在快速的发展，社会在不断的进步，我国的信息技术在发展十分迅速，远程监控技术得以被引入到电梯行业，用于保证电梯安全性。基于这种认识，该文对电梯安全性远程监控技术展开了分析，确定远程监控技术在电梯运行管理方面的应用情况和方法。在此基础上，对电梯故障诊断问题进行了探讨，发现通过远程监控能够实现电梯故障信息采集、分析和处理，使电梯运行状态得到及时调整，因此能够保证电梯安全。

关键词：电梯安全性；远程监控技术；故障诊断

引言

在高楼耸立的当今社会，电梯已是高层中必不可少的一个交通工具。电梯有2种类型：扶手电梯和直升电梯，具有非常显著的复杂性，故而对其安全性以及可靠性的要求是非常严格的。本文对电梯安全性远程监控技术及其在电梯故障诊断和应对中的应用进行详细分析。

1电梯安全性远程监控技术

一般电梯监控系统虽然不同于电梯远程监控系统，但是它和远程监控系统有许多相同的优缺点。电梯远程监控系统是在电梯控制系统和服务器上分别安装数模转换器(Modem)，然后通过互联网进行数据传输。服务器通常安装在电梯厂家总部或分支机构内，由电梯专业人员进行24小时的监控、故障报警和故障检测等，可见其技术与IT业相关，因此发展很快，国外先进国家已开发出了第5、6代产品。我国正在迎头赶上。安全电路宏观地讲，由来自机房、井道和轿厢，有些还有监控室、绳轮间的有无触点装置构成；微观地看，它可细分为每次运行前后都要动作(如门锁触点，速度监控接点等)和仅在出现异常时动作(如限速器开关，运行终端限位触点，印板跨接等)两种部分；是正常运行时因某些故障可能导致危险情况之际立即停梯的安全保障，是操作顺序中限制由某一故障引起数个故障同时发生的必要保护措施，是使用中防止某些原因会引起不同电路同时出现危险故障的根本保证。同时现代电梯的安全电路均设有硬件和软件的双重监护，使它的保护作用更具逻辑性、预防性、可靠性和保险性。

2基于远程监控的电梯故障诊断

2.1远程故障诊断分析

借助远程监控系统，能够实现电梯故障数据远程采集，从而为电梯故障诊断提供依据。在实践工作中，通过将监控系统与SIM卡绑定在一起，可以使监控系统发现电梯出现故障警告时自动向故障维修人员发送故障信息，确保人员能够及时掌握电梯故障位置、类型和楼层等信息。根据监控中心电梯运行数据，能够进一步分析电梯故障原因。实际在电梯远程监控系统安装过程中，可以完成相应故障诊断子系统的安装，利用前端监控设备对电梯运行数据进行检测和采集，并在发现异常时传递各远程诊断系统，完成电梯故障诊断数据库的建立。针对复杂故障信息，系统可以完成数据信息打包处理，确保数据能够得到准确、全面传递。根据在数据库中存储的电梯故障数据信息和历史运行数据，能够通过数据比较进行故障诊断分析，然后返回相应故障处理方案，使电梯故障得到及时处理。伴随着现代技术发展，可以实现电梯故障的智能化诊断。具体来讲，就是在故障诊断系统中完成诊断机制的设定，从而实现故障诊断任务细分，使系统自动结合电梯运行情况完成故障诊断，为人员开展维修作业提供依据。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2将电梯的错误消号功能显著增加

基于远程监控技术，发现通常乘客在按错电梯之后，会没有办法取消该楼层号，这会降低电梯的运行效率，主要是由于乘客从外面环境进入至电梯后，会常常因为拥挤以及灯光昏暗等因素，会按错楼层，并且有些时候会因为乘客的背部紧贴电梯按钮面板，使得电梯的大部分按钮在乘客的无意识状态下被按亮，这样会使得登记楼层出现错误，进而导致电梯是在非目的层位置处所停层，不仅使得电梯的停站次数被显著增加，还会使得电梯的运行效率出现显著性降低的情况，与此同时，机械磨损以及能耗也会出现相应的增加。事实上，电梯如果多在一个楼层上停靠，都会由于开关门、减速以及加速等原因使得电梯多增加了将近7s的运行时间，尤其是在上班高峰期是，此种情况会使得电梯的运行效率被显著降低。因此，在对此种问题进行解决时，需要将错误登记消号功能显著增加，如果出现了错误登记这类情况，只要乘客将按钮按动两次，那么就可以将此登记楼层取消，这样能有效防止电梯出现不必要停层的情况。

2.3单梯运行改群控运行

由于种种原因，大厦内往往安装了两台以上独立运行的电梯。这样，当乘客召唤电梯时，一般都会同时按亮所有电梯的外召唤，哪台先到就乘坐哪台，这样势必会造成其他电梯的空运行，从而大大降低了电梯的运行效率，增加了电梯的能耗。通过技术上的处理，把独立运行的电梯改为群控运行，这样对于任何一个外召唤，都只有一台电梯进行响应，就避免了电梯的空运行，从而达到节能增效的目的。

2.4人员的专业性

对于电梯维修专业人员来说,成熟的电梯产品是可在制造车间内明确相应的参数、校验、调试,而不用去现场再进行修改。这样的产品到了现场安装的时候会显得更加的顺手,简便,容易保养检修方便并且运行安全。从这一点可以看出有些品牌电梯的产量不断滑坡,而有些厂家却产销两旺、市场的占有率不断的升高。这肯定食欲安装与制造方面有一定的关联的。对于电梯安装维修的专业人员来说,前者品牌电梯产量不断滑坡下降肯定是要努力费力的去工作,而后面的产销两旺者对于电梯安装维修的专业人员来说就是属于“高枕无忧”更加方便快捷的工作。所谓的故障就是该厂商对产品的设计、制造、安装、维护等存在着不宜重视的缺陷以及人为的疏漏。

2.5远程故障控制管理

为保证电梯安全性，不仅需要实现电梯故障的诊断分析，还要加强故障控制管理，确保故障能够得到及时处理。在远程监控技术支撑下，可以在第一时间发现电梯故障。而使故障信息得到及时上报，并在现场发出警报，能够使周围维修人员尽快获得信息，从而赶到现场进行电梯故障处理。对于远程维护人员来讲，也可以根据监控系统显示电梯故障信息进行电梯启停控制，以便通过及时处理故障保证电梯运行安全。实际在电梯各种装置上，安装有不同控制器，能够用于对电梯运行状态进行调整。比如在火灾发生时，与监控系统连接的火灾报警系统将发送警报信息，运维人员可以利用监控系统服务器发送控制指令，使电梯运行状态发生改变。在电梯故障处理上，也可以凭借远程诊断系统中包含的各种智能算法制定故障管理决策，如学习算法、诊断算法等，将故障处理结果反馈至监控系统，促使故障得到及时处理。系统根据故障处理结果，能够及时进行电梯故障信息更新，为后续进行电梯故障维护管理提供科学数据依据。

结语

系统具有较强的显示功能，除了正常情况下显示各电梯的运行状态之外，当发生灾祸或故障时，用专用画面代替正常显示图面，并且当必须管制运行或发生异常时，能把操作顺序和必要的措施显示在画面上，因此可迅速地处理灾祸和故障，提高对电梯的监控能力。

参考文献

[1]张飞雄,黄浩,胡永明,等.基于NB-IoT的电梯安全远程监控系统设计[J].计算机测量与控制,2018(11):117-122.

[2]陈燕超,蔡卫峰,王天祥.电梯安全远程监控管理系统设计[J].工业控制计算机,2017(12):99-100,103.

[3]张俊,黄少芬.基于Modbus协议的电梯远程监控系统设计与实现[J].长春大学学报,2018(12):39-43.

论文作者:张彦东

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f192104b53eeedb93f32456a.html