# 浅析民用建筑暖通工程施工技术要点论文_郭丽伟

郭丽伟

黑龙江省龙迅建筑工程有限公司

摘要：近年来我国经济发展十分快速，建筑行业发展也十分快速，民用建筑暖通工程的质量安全对人民的生命安全和社会的稳定和谐具有重要的意义。民用建筑暖通工程施工是一个十分复杂的系统工程，不仅涉及各个领域的技术应用，而且施工的规模大，施工的时间跨度较长。因此要想让民用建筑暖通工程的安全可靠性得到保障，就必须拟定合理科学的施工方案，要严格把关施工质量控制。施工企业进行建筑暖通工程施工时不能以静态的思维去考察，而需要采取积极的办法提高工程项目的质量。本文就民用建筑暖通工程施工要点进行了全面的探讨。

关键词：民用建筑；暖通工程；施工要点

引言

伴随城市化的发展，人们日益在乎生活质量和品质。而对于民用建筑来说，注重舒适度已经越来越成为客户的第一目标，因此在民用建筑暖通工程施工中就首先要考虑到客户的这一基本需求。通常民用建筑都安装有供热通风系统和空调系统。民用建筑工程施工中，暖通工程作为其重要的工程，要保证施工质量，就务必对施工技术有效控制，确保建筑环境的各项指标有效调节，满足建筑用户需求。笔者针对民用建筑暖通工程施工技术进行探究。

1民用建筑暖通工程的含义

我国的民用建筑暖通工程被分为两大部分，即供暖与通风，在供暖中又被划分为传统与现代两种方式，传统方式就是北方民居中常见的集中供暖所用的暖气片安装，以及采用暖气片进行供暖所需的一系列环节；而这种较为现代的新式供暖方式指的是地热供暖。在通风工程之中，主要是有两个大的方面组成的，第一就是指厨房的通风系统；第二就是指卫浴通风系统。由于我国人民生活水平的不断提升，对于居住环境的要求也越来越严格，所以更多的用户舍得花钱，就是为了营建一个良好的室内环境，再加上建筑物档次以及施工技术要求的不断提升，这就对暖通工程施工提出了更高的要求，其问题就接踵而来，如在对地暖系统进行维修需要涉及到许多工序，所以较为复杂。由此就要求暖通工程师在设计的过程中要在贴近客户要求的同时对质量进行严格把关，不仅仅要达到使用要求更要确保使用质量与使用寿命，这样才能大大降低问题发生的几率，减少维修费用。

2建筑暖通工程施工中存在的常见问题

我国现在建筑暖通工程施工中还有些不足，一方面，建筑暖通工程施工从业人员的专业素质不高，仍然缺乏一定的专业施工技术以及经验，在进行暖通工程施工中经常会出现一定的技术性错误操作，面对出现的暖通技术问题不知如何去解决，这都使得民用建筑中暖通工程的施工存在着一定的隐患。另外一方面，建筑暖通工程施工中采用的工程材料质量不过关，以及在工程过程中出现的施工管理和进度控制上出现问题。在我国建筑中暖通工程施工质量检查过程中，发现伪劣施工材料的问题是非常普遍的。虽然建筑暖通工程不像土建施工那样为建筑主体工程，但是它对整个建筑的使用功能及整体质量有着重要影响，对整个施工地进度都有着很大影响。

3民用建筑暖通工程的关键施工技术要点

3.1通风工程的关键性施工技术

（1）预留孔洞施工技术，在进行通风工程施工前，施工人员会根据图纸事先预留出大量的孔洞，来配合暖通工程后续的安装施工。但还是会出现因孔洞封堵不严以及预留孔尺寸偏差等方面的问题，对通风工程的最终施工质量造成影响。为了有效解决这一问题，施工人员事先要对孔洞具体位置进行正确的确认，设计人员必须要就预留孔洞的相关问题，向施工人员进行技术交底，而施工人员在施工过程中一旦遇到相关的问题，也要及时与设计人员进行沟通，以保证预留孔洞的施工质量。（2）混凝土浇筑技术与预留孔洞，混凝土浇筑技术是通风工程施工中的关键所在。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工人员在进行混凝土建筑时，要对暖通施工对象进行认真检查，发现移位以及振捣松动等情况，要立即想办法解决，以防后续施工出现更大的问题。同时要对施工的各个隐蔽工程进行详细的检查，严控质量关，从而实现对混凝土浇筑的质量进行有效的管理，为通风工程的质量提供保障。

3.2民用建筑工程的暖通施工中要做好供暖调试工作

建筑工程的暖通施工中，供暖系统是重要的组成部分。处于供暖期，地暖外网要保持独立，不可以与其他供暖系统同步使用。地暖系统注水时，要合理控制水流的速度，避免水流过快导致暖通管道排气不够顺畅的问题发生。供暖系统注水时，还要合理控制分水器的放风阀门，排净管道中达到空气后，阀门要及时关闭。暖通工程施工中，对供热管道打压或者给管道注水时，施工人员要认真履行职责，采取相应的措施解决问题。

3.3民用建筑工程的暖通施工中要高度重视保温施工

民用建筑的暖通工程施工中，要重视保温施工。施工人员要具备较高的施工专业技术水平，能够在施工中把控质量，确保暖通工程投入使用后安全可靠地运行。暖通工程施工完成后还要进行试运行，对于所存在的问题要及时采取措施解决。暖通工程的试运行主要包括冷凝水、滴漏等等问题，都会给暖通工程的运行造成不良影响。暖通工程的施工进程中，供水系统运行复杂就必然会对质量有更高的要求，需要施工人员与监督管理人员密切沟通，针对问题共同协商，保证施工顺利进行。

4提升施工质量的方法

4.1保证材料质量

一个暖通工程能够按时保质地完成，其材料都起着至关重要的作用，优质的材料会增强供暖工程的耐用程度。对于施工团队而言，团队除了按时维修外，也不会存在后期的重大管道修理问题。所以说材料是建筑的灵魂都不为过，优质的材料对于施工效果、施工进度、后期维护都有了不可替代的影响。首先，材料必须经国家相关质检单位通过，证明其可以投入工程使用；其次，为了防止材料因放置太久产生损坏等其他的问题，建筑团队需分批购买管道、锡箔膜，一次只采购近期需要的材料并对材料进行定期检查，以防将材料用于施工中造成事故。简而言之，有损坏的材料坚决抵制。

4.2构建科学的暖通工程施工管理体系

构建科学、合理、有效的施工监督管理体系，更加有利于施工的完善工作的开展，是后续工作的开展的根本保证。施工管理体系是衡量一个是指工程是否成功的关键因素，所以必须采取控制管理措施做好质量控制的程序安排，对所设计的方案必需进行综合分析，统一确定好具体的施工方式。影响施工的主要因素有施工材料、施工质量、施工人员、监管不力这四个方面。所以施工控制管理需要从这四个方面着手，建立完善的工程检测、审核体系。控制好民用建筑暖通工程的质量，选择质量合格的建材，保证施工质量控制管理对和易性的要求施工管理有施工管理点，加强施工人员管理。在实施民用建筑暖通工程时，应严格按照施工图纸和规范进行施工，建立有效的项目管理机构和制度，科学合理地进行管理。有专人负责施工质量检验和检验记录，整理出各种工程技术资料，确保施工质量符合要求。施工管理人员必须有效监督各个环节的过程。当存在质量问题时，必须及时纠正并有效解决，以防止其发生。

结语

民用建筑是与人民生活联系最为紧密的一种建筑类型，其特殊性要求有关人员要在保障建筑质量的同时满足用户对于使用功能的需要，为了满足人们对于生活品质的要求，就需要暖通工作者从实际出发，做好每项工作，把控好每个施工要点，提升整个建筑工程的质量，从而为人们打造出更为舒适、节能、安全的避风港，在促进我国建筑行业发展的同时，维系社会的平稳与安定，做到经济效益与社会效益的统一。

参考文献：

[1]付明郊.结合实例对建筑暖通安装施工技术相关问题的探讨[J].建材与装饰，2012：89~91.

[2]李继红.谈谈暖通空调的安装施工方法[J].中国新技术新产品，2011，5：51~55.

论文作者:郭丽伟

论文发表刊物:《防护工程》2018年第30期

论文发表时间:2019/1/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f1aaeec1802b652010e8495f.html