# 浅析外墙真石漆施工流程及技术要点论文_王新会,李卓,刘开奇,谷洪星

中建八局第一建设有限公司 山东济南 250000

摘要：外墙真石漆具备天然石材的丰富质感、立体感，与外墙干挂石材相比，造价低、造型和颜色更丰富，在近几年得到广泛应用。随着真石漆外墙面做法的广泛使用，许多老旧建筑外墙面也逐步翻新为真石漆墙面，但翻新后的真石漆墙面往往出现各种质量问题。

关键词：外墙真石漆；施工技术；研究对策

引言

建筑外墙面作为建筑的外衣，成为现阶段人们对建筑审美的一种追求，因此，装饰效果酷似大理石、花岗岩的真石漆在建筑市场得到广泛关注。如何保证真石漆在施工过程中同基层粘结牢固，施工完成后表面平整美观，针对建筑外墙真石漆的施工工艺进行探讨。

1.工程概况原理以及特点研究适用范围阐述

1.1工程概况

建设公司开发的高档经济适用房小区，主要由7幢高层住宅和1座食堂楼组成。本项目外墙涂料工程施工部位为1号～8号楼的外墙，其中米黄色、浅灰色真石漆面积为77472．29m2。外墙真石漆施工流程：基层处理→喷涂底漆→遮盖→喷涂真石漆→喷涂罩面漆。

1.2工艺特点

真石漆面层采用喷涂法施工，喷涂前先滚涂抗碱底漆，底漆颜色同分隔缝颜色，分格缝涂刷宽度可适当比设计宽度略宽一点，美纹纸粘贴时不用勾缝，与分格缝弹线对齐即可，节省工序；同时真石漆以天然石为原料，具有仿石材效果，颜色丰富多样，外观高雅亮丽。采用喷涂法施工，施工不受建筑物几何形状的限制，适合多种基面，与外墙干挂石材相比，它具有粘结牢固、安全可靠、节约成本、工期快等优点。

1.3适用范围

可用于水泥砖墙、铝板、石膏、玻璃等多种基面，由于真石漆具有良好的附着力和耐酸碱性能，故适合全国各地区建筑外墙使用，对有外墙保温面层的施工尤为适用。

1.4工艺原理

真石漆以天然彩石为主要成分，是一种仿石厚浆型涂料，因此，又称液态石。色泽自然，具有天然石材的质感，线格设计多样，各种立体形状的花纹结构使外墙呈现高雅与庄重之美，并且真石漆优越的耐酸碱性能和抗污性能，使建筑外墙可长期保持亮丽整洁的外观。二道涂膜工序与喷涂法施工皆可提高外墙面层的施工效率，分隔缝采用美纹纸粘贴的方式，分隔缝的颜色采用底漆颜色，粘贴好的美纹纸在撕开后，分隔缝线条顺直，颜色一致，可有效填补细微孔隙，使之外观平整。以天然石材为原料的真石漆在施工中污染性低，涂膜的色彩丰富，能与建筑物的风格匹配，且颜色持久性好，不易褪色。

2真石漆施工工艺要点分析

2.1基层处理

在进行真石漆施工之前需要对建筑体的基层进行处理，通过有效的处理达到要求之后才能进行真石漆的施工。基层处理的目标主要表现在以下3个方面。（1）通过有效的处理使得建筑体表面平整没有脱层、空鼓和裂缝现象，其中缝隙不能大于0.2mm。此外通过处理建筑体外层没有明显的沙眼，运用高级面层进行抹灰。（2）通过处理以后建筑体外层的含水量在10%以下，通常情况下为了使含水量能充分的达标，一般在夏季要求主体施工以后需要干燥15d，而在冬季建筑体施工以后需要干燥25d左右，以此作为标准来判断建筑体外层的含水量。（3）对施工层的酸碱度进行检测，pH值不应大于10，这是因为碱性过重会严重影响真石漆层的质量。

2.2底漆层喷涂

底漆层喷涂主要是在真石漆层与水泥面中间通过喷涂一层底漆对真石漆进行有效保护，一方面可有效避免真石漆在喷涂以后受墙体中辐射物的影响，而导致真石漆的质量受损。此外通过在墙体外面喷涂一层底漆，可以进一步增强真石漆的特性效果，更加明显地呈现真石漆的仿石本身特点。因此在进行底漆层喷涂时所选择的底漆颜色应该与真石漆两个喷涂层的颜色保持一致。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在施工过程中严格遵照底漆层的喷涂工艺进行，喷涂2遍，在前后喷涂的过程中其中间间隔时间应大于2h，此外结合喷涂环境的实际温度可以进行间隔时间的调节。

2.3遮盖

在进行真石漆喷涂之前需要进行遮盖处理，防止不需要喷涂真石漆的部位受到喷涂漆的影响而造成颜色变化，如门窗、边缘需要通过胶带或贴纸进行有效的保护，还可使用分隔条进行分隔处理。

2.4真石漆喷涂

进行真石漆喷涂的过程中，喷涂之前首先要将真石漆搅拌均匀，采用专门喷枪进行喷涂，喷枪压力应调控在0.4~0.8MPa以内，喷涂的过程中从上至下、从左往右依次进行喷涂，防止喷涂时漏喷的现象。在喷涂的过程中要严格控制喷枪与墙面的距离，一般在0.4~0.8m之间，喷涂时先进行1遍快速喷涂，使墙体表面涂上一层薄的真石漆，然后再进行均匀慢速喷涂。在进行2层喷涂时应等第1层喷涂期全部干燥之后，此外喷涂的过程中应防治流坠等相关现象，导致喷涂的漆面效果不好。为有效防止喷涂过后，其真石漆的喷涂整体厚度应在0.3cm以内。

2.5罩面漆

在处理完以上工序之后就是真石漆的最后一个工序处理，即进行罩面漆喷涂。罩面漆喷涂之前需要给真实漆足够的干燥时间，同时对照面漆的表层进行处理，将真石漆不均匀的颜色或沙砾运用相关的专业工具进行处理，确保表层光滑才能进行罩面漆喷涂。在罩面漆喷涂的过程中同样采用0.4~0.8MPa的喷枪压力，喷嘴离墙面的距离同样维持在0.4~0.8m之间。对于喷涂墙体的边缘以及门窗结合部位需要运用板刷进行手工处理。

3.施工要注意的问题研究

1）在内部改造过程中，将卫生间和屋面渗漏问题彻底处理，并进行蓄水试验，确保无渗漏点。

2）合理安排施工顺序，调整间歇时间。对于背阴面，应尽量延长工序间的间隔时间，以确保基层干燥时间。

3）严格控制施工时间。内部改造工程在2016年3月初完工后，并未急于进行外墙面翻新施工，而安排在4月中旬进行。一是确保局部新墙体和新抹灰层干燥，二是控制施工气温在10℃以上。

4）确保基层清理深度。先将墙面润湿后，用铲刀和钢丝刷清除墙面涂料腻子层，再用高压水枪进行彻底冲洗。

5）控制各工序间隔时间。基层清理后，根据天气情况，检查窗侧、墙根等处无水迹后，方进行腻子层施工；腻子层施工完成后，根据天气情况，留足15-20天时间，确保腻子层干燥后，再进行封闭底漆施工；底漆施工完成留足24小时，再进行真石漆施工。严格控制真石漆层施工时段。真石漆施工前，提前查询天气预报，选择在一周内均为晴朗的天气进行；施工时段控制在8：00-17：00。真石漆喷涂过程中遇到大风、雨雪等恶劣天气时，应立即停止作业，将电动吊篮等主要设备转移至地面，关闭所有电气设备电源，并撤离施工人员。天气状况好转后待墙面干透再施工。

6）真石漆是建筑装饰装修分部工程中的水性涂料涂饰工程，处于该分部工程顺序项中的末段，应按照从上到下分区域推进，边推进、边喷涂的顺序施工，同时应做好对其他工序的成品保护。

7）当天的施工结束后，立即用清水或化学溶剂洗释掉喷涂器具上的残留物，便于下次继续使用。

4.结束语

综上所述，真石漆应用到城市建筑的外墙美化，能充分的借助于真石漆的优点使城市建筑拥有更美观大方的外观。首先真石漆作为一种装饰材料有类似花岗岩大理石的装饰气派；其次运用真石漆相比于真实的石材以及瓷砖具有更安全、更抗渗透的优秀特点。真石漆相比于干挂石材在应用的过程中具有经济实用性和施工方便的性能，使得外墙施工变得更加容易。此外借助于真石漆更容易塑造工艺造型，提高了建筑物的外墙建设美观性。

参考文献：

[1]张玲，刘爽.浅谈真石漆施工工艺与质量控制措施[J].建材与装饰，2017（50）：33–34.

[2]肖辉.建筑工程外墙真石漆施工工艺及质量控制[J].工程建设与设计，2018（10）：206–207.

论文作者:王新会,李卓,刘开奇,谷洪星

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f1d98505aa99e9387d0551ee.html