# 大模板技术在高层建筑施工中的应用研究论文_程超,沈燕,步士娟

邹城市建筑安装工程总公司 山东省 济宁市 273500

【摘 要】由于现浇混凝土建筑需使用大量模板，从而造成施工费用极大增加，为解决这一问题，开始在建筑施工中使用大钢模板施工技术。大钢模板施工技术不仅能有效减少模板费用，同时对于提高工程质量方面也有显著效果。本文通过对大钢模板施工技术在高层建筑中的使用， 初步揭示大钢模板技术的应用特点，以期为今后的使用提供一定参考。

【关键词】大模板技术 高层建筑施工 应用

前言：高层建筑对于我国的土地建设来说有较为重要的意义，高层建筑的大规模开发我国的土地建设节省下了更多的空间，因此更多的土地能够被在划分进程中合理地利用，我国土地的经济性建设也因此而得以全方位提升。所以说在新时代的政策性指引下，我们应该大力开发全新的高层建筑技术，而大模板技术就是在这一背景下而被开发出的新型高层建筑施工技术，这一技术的出现彻底改变了高层建筑的建设格局，因此在全新时代的紧急发展目标的指引下，我们必须进一步贯彻这一技术的主要核心思想，以便使因其而发展的经济水平得到最大化的完善。

1大模板简介及特点

大模板是模板尺寸和面积较大、有足够承载能力、整装整拆的大型模板，由面板系统、支撑系统、操作平台系统及连接件等组成，其特点如下：节约原材料及抹灰用料；提高工效，大模板经过改装可以重复周转使用；消除了墙体抹灰质量通病的隐患，安全感提高；施工条件简单，施工工艺易于操作；缩短了装修工期；大模板支模与普通木模板相比，周转使用次数多，工序少，机械化操作性强，经济效益可观。

2大钢模板在施工中的优势分析

作为在现浇混凝土中使用广泛的模板工具，大钢模板具有许多优点，其除了在传统基础上提高工作时间，减少模板使用量外，还可使建筑表面美观，达到预定受载强度。大钢模板的尺寸受建筑尺寸限制，通常使用大钢模板施工技术的建筑拥有更好的工程质量。大钢模板在混凝土完全凝结后可拆除，拆除后的墙面可保持平整， 且工程质量指标达到国家中级标准，使浇筑工期时间缩短;另一方面，其可以有效防止墙体剥落等质量问题。由于大钢模板设计合理，因此各板能够紧密接合，可以减少施工接缝，避免混凝土从中漏出。由于大钢模板的通用性特点，其可以在多个工程中重复使用，不仅可以节约采购费用，还能够减少材料的消耗。大钢模板施工技术简便快捷，与机械的配合度高，因此在很大程度上减轻了工作人员的劳动负担。大钢模板可以使工程更加美观、平整，避免传统施工技术不成熟带来的一系列问题。

3大模板技术在高层建筑中的具体应用方案

3. 1 施工方案的制定

在当今的建筑领域，一次成功的施工，其背后必然有较为科学而严密的施工方案为支持， 因此施工方案的合理化对于建筑工程的整体建设层面有着较为细致化的影响，而在高层建筑的大模板技术应用领域也不例外。因此我们在这一基础上要注意大模板技术的施工体系规划环节的相关建设，以便于是大模板技术的施工能够更为切合当今的施工建设需要。

因此我们就需要做到以下几点：

第一，通过具体的施工方案来对大模板施工的整体施工图进行较为全面化的检测，以便于使大模板的施工机制与实际的设计相一致，进而保证施工进程的准确性以及间接提升施工体系的运作效率。

第二，在大模板的施工现场要加大检查力度，对模板的质量、规格以及数量进行核对，大模板的质量要规范，符合施工标准。而大模板的数量和规格要在具体的施工要求规定内，以免在施工中出现安全问题。

3.2施工准备

模板安装前仍有许多准备工作，例如：（1）大钢模板的设计应严格按照要求；（2）制作完成后为防止使用错误，可以进行编号处理并排列整齐，在施工前清点模板数量；（3）在大钢模板进场前，应选好模板的堆放场地。模板堆放场地需综合考虑距离、平整性等因素，使得模板在利用塔吊吊起时，可以减少搬运过程；（4）铺设好钢筋后，应考虑垂直性问题，一般通过垂直吊线完成此项工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆墙面施工应考虑其结构，以使抹灰平整;5)模板铺设前，应跟随一定的定位标准 定位标准一般选取已施工完成的墙面或利用已铺设好的钢筋保证各部位的厚度。

2.3大模板的支设

（1）模板有变形的应首先修理平整后方可使用。

（2）清理干净模板，刷脱模剂。

（3）为了防止模板就位后高低不平而漏浆，在墙的外侧用 1：3 水泥砂浆做找平层，待砂浆达到一定强度时方可吊装模板就位。

（4）绑扎好墙体高度限位钢筋，利用模板下砂浆厚度来调整墙体模板的标高。

（5）在门窗洞口处焊定位筋，以便固定门窗洞口模板。

（6）模板就位的顺序是根据施工流水段的顺序先就位阴角模，再安装大模板。模板安装前对每一块模板进行编号，防止发生混乱。

（7）模板就位后校正模板的位置、标高和垂直度，然后安装穿墙螺栓，将模板固定。穿墙螺栓的楔形板要求必须大头朝上，不得水平或倾斜状态，以防脱落，穿墙螺栓必须紧固牢靠，防止出现松动而胀模。

（8）阴角模安装时必须先用铁丝绑扎在墙体钢筋上防止倾倒， 然后安装就位。

（9）阳角模边框与大模板边框用螺栓连接固定，角模子口一般大于大模板母口，在拧连接螺栓时切勿过度地拧紧，以防角模与大模板边框没有间隙而使面板不在一个平面上或变形。

（10）外墙模板的支设。利用下层剪力墙最上排穿墙螺栓孔安装外挂架，在外挂架上支设吊梆模， 用木楔楔紧。吊梆模上平与顶板为同一标高， 上层剪力墙模板支设在吊梆模上。

2.4拆模

混凝土浇筑完成后，待混凝土强度在 1.2 MPa以上方可拆模。拆模顺序为松动、拆除穿墙螺栓，阴角模压角、钩栓，撤出大模板后，然后拆除阴角模。拆除穿墙螺栓时，先松动大螺母，取下垫片，利用楔片插销转动穿墙螺栓 , 使之与混凝土产生脱离，再敲击小端，然后将螺栓退出混凝土。遵循先支后拆、后支先拆的原则 。

2.5安全措施

在进行吊装操作时，应该保证平稳运行，比如在进行模板起吊工作时，禁止大幅度摆动，而且操作人员应该位于规定的安全位置，切记自身安全的重要性，最忌讳的就是施工人员与模板共同起吊;在进行拆除工作时，一定要保证墙体与模板完全脱离，检查模板的完整性，确保无误后再进行起吊工作；若即将拆除的模板没有进行稳固措施，为保证拆除工作的安全，应该在进行拆除工作前将其临时固定起来；堆放模板时应该保证其位于吊装机械可控制的区域内，还要确保堆放场地的平稳性，切忌将模板放置于松动的土地、冻土或者极不平整的地方；模板在进行停放工作时，一定要保证其自身的稳定性，若自身不稳，工作人员需采取一定的外力措施将其加固。若模板自身过大，应该将其存放在专用的支架上，并且为防止底部受潮或者被侵蚀，应该垫上垫木。

结语：综上所述，高层建筑的大模板施工工艺较为简单，技术含量要求不是很高，而且施工速度快，用其建筑的混凝土观感较好。还可以保证混凝土表面的光滑度，进而降低后期抹灰作业的难度，减轻后期工作人员的工作强度。因此施工人员若能提高大模板施工工艺，就能够将施工质量和施工水平进行提升，进而保证高层建筑的质量，提高建筑企业的经济效益。

参考文献：

[1] 袁猛.大模板技术在高层建筑施工中的实践[J].江西建材，2014，(22).

[2] 李和平.大模板技术在高层建筑剪力墙施工中的应用[J].山西建筑，2014，(26).

[3] 安红顺.简述大模板技术在高层建筑施工中的运用[J].黑龙江科技信息，2014，(05).

[4] 郭忠.试论大模板技术在高层建筑施工中的应用[J].门窗，2013，(08).

论文作者:程超,沈燕,步士娟

论文发表刊物:《低碳地产》2016年10月第19期

论文发表时间:2016/11/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f1e6e5089c7c9db4f26ce7cf.html