# 水利工程中混凝土技术创新及施工技术秦锐论文_秦锐, 徐玉雪

摘要：现如今，随着我国水利工程的快速发展，在水利工程中混凝土技术的良好控制，并且不断融入一些技术创新，这会让整个工程项目的实施与推进质量与效率更高，不仅如此，很多传统的施工上的难点和障碍都更容易消除。尤其是随着现代科技的高速发展，这些都推动混凝土技术创新的实现，为水利工程等项目的实施带来了很多技术上的改善革新，也更大程度保障了工程项目的整体质量。本文对此进行了分析研究。

关键词：水利工程;混凝土技术;创新;施工技术

引言

在国民的基础建设中，水利工程在防洪、储水中的重要职能中展现了关键作用，早已经被广泛运用到各处，是国家现代化建设中十分核心的组成之一。在实际使用中，混凝土存在非常明显的特点，如耐稳固、耐压、腐蚀性强等，所以大幅度被用于水利工程领域。施工与混凝土的创新变革，是水利工程建筑质量管控的核心，是保障水利工事的必要环节，其施工品质的优劣径直关系到建设项目后期能否最大化实现水利作用，是否能在限定时间里展示其应有的应用效益。

1水利工程混凝土施工技术的特点

混凝土质量优秀、性能稳定、造价低廉，因此一直被各种水利工程广泛使用。控制混凝土施工技术的质量，做好混凝土的浇筑养护工作，对水利工程的质量的提高有着重要作用，同时还有利于施工成本的降低。一般情况下，水利工程使用的混凝土和建筑工程使用的混凝土存在差别，水利工程混凝土要求的强度更高，还需要具有抗腐蚀性、抗风化性以及抗渗性能。水利工程施工会受到降水、气温等因素的影响，存在一定的季节性，导致混凝土施工不能连续进行。水利工程规模较大、施工周期较长，需要使用大量的混凝土，做好综合管理和施工技术管理工作就变得至关重要。水利工程混凝土施工技术比较复杂，一般需要根据实际情况选择不同的混凝土。混凝土施工需要对温度进行严格控制，以免混凝土出现开裂。

2水利工程中混凝土施工技术要点

2.1施工前准备

混凝土施工前，必须做好完善的准备工作，为确保混凝土施工质量奠定良好的基础。首先，应当确定现浇模板的位置、形状、数量，也就是在混凝土浇筑前将浇筑模板准备妥当。其次，混凝土浇筑前，需要将钢筋安装好，并要检查钢筋的位置，确保其实际位置与设计图纸一致。最后，对施工现场进行检查，将脏乱物、杂物清理干净，为混凝土浇筑做好准备。

2.2拌制混凝土

在水利工程混凝土的施工过程中，拌制混凝土是极为重要的一个环节。拌制混凝土工序繁多，且对拌制人员与拌制环境的要求较高。例如：拌制混凝土时的温度控制等。在拌完混凝土的原材料后，要按照要求在规定时间内将混凝土运送至施工现场，以防混凝土运送过程中出现沁水、漏浆以及分离等现象。另外，砂石在运送至水利工程施工现场后，要合理堆放，便于进行后续混凝土施工。若是条件允许的话，可把砂石直接运送至室内或者是搭建遮阳棚。如果在搅拌混凝土的过程中出现温度过高的情况，严重阻碍混凝土的正常拌制时，需要立即加入冰块或者实施冷风处理，以有效降低拌制混凝土的温度。但是，在实际操作中需严格控制用水量，以防影响混凝土的拌制质量。在混凝土浇筑过程中，需重视温度控制与浇筑工艺，以保障水利工程中混凝土的浇筑质量。

2.3混凝土振捣过程的控制

混凝土振捣时，应对混凝土的坡脚、坡中部、坡顶三处进行三道振捣。这三道设置的位置需符合要求，再经过合理的配合，才可使振捣覆盖全部坡面，从而达到工程的预期效果。在使用振捣棒时，需控制好振捣时间与振捣棒插入的深度，其深度最好在下层的混凝土50毫米以上，移动间距在40厘米左右，振捣棒需快速插入、缓慢拔出。在混凝土密实后，需采用刮杠将混凝土的表面刮平并撒上5到25毫米厚的碎石，而混凝土终凝前需用木板抹平，其次数应多于两次。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4把控混凝土的养护拆模

混凝土浇筑完毕之后，需要对其进行保温养护，从而保证混凝土的质量。混凝土的保温养护主要是为了避免混凝土温度应力的变化而引起变形或者裂缝。混凝土养护过程中，需要根据相关标准控制温度的变化。根据施工需要，采取一定的降温处理措施，但是降温速度要缓慢，进而保证混凝土抗拉强度以及防裂缝性能。混凝土养护时间一般在半个月以上，并且需要对湿度和温度进行及时监测，以提高混凝土的质量。当混凝土养护工作完成之后，需要对其进行拆模处理。混凝土承重模板拆除之前，需要保证其强度达到要求并且结构已经稳定成型，并且保证拆模工作不会导致裂缝和变形情况的发生。由于混凝土不同，模板拆除的方法也存在一些差异。如果在拆除时发现问题，需要采取及时的修补措施，比如缺陷较小的，可以进行清洗并且使用水泥砂浆进行抹平，缺陷较大的，需要将所有不合格土层清除掉，然后使用高级细骨料混凝土进行处理。

3混凝土技术创新的体现

3.1数字化信息技术的使用

混凝土施工技术的创新有多样化的体现形式，首先，对于各种数字化技术的使用就是一个很好的典范。数据自技术的产生后可以在水利工程项目的施工图的绘制上提供很多便利。比如，工程项目整体的规划图，施工中的水平图和高程图等，有了数字化技术后这些都可以很好的实现。不仅如此，数字化技术还可以为混凝土的配比、振捣技术等的选择等过程带来非常准确的分析技术，能够让施工的整体实效更高，并且更加有助于工程项目成本的良好控制，这些都是传统技术背景下所难以产生的优势。

3.2堆石混凝土技术的运用

堆石混凝土施工技术，是把大直径石块统一堆进仓筒，然后将特殊的自密实混凝土浇筑到堆石料表层，无需振动。因为特殊的自密实混凝土拥有高流动性，而大体积混凝土具有高渗透性，故而完全可以采用自重法，填补堆石洞以形成致密、实心、完全、水化热低、强度高的大体积混凝土。堆石混凝土的技术流程简洁，单价整体不高，水化温升低，方便当下质量把控，具有很好的施工效益。合理使用堆石料混凝土技术，能够缩短施工时间，降低资本输出。另外，它在实际运用中十分稳定，能减少水泥的用度。

3.3生态节能技术的使用

随着可持续发展理念的不断深入，在很多工程项目的施工中都会强调生态节能技术的使用，水利工程项目也不例外。将生态节能技术融入到混凝土技术创新中后，可以对于土建材料进行更加合理的开发利用，各种低能耗、自重轻且强度更大的原材料会慢慢投入使用。不仅如此，在施工技艺和流程的选择上，也会更多的将那些可以降低环境污染的施工方法列为首选。这些都是技术创新带来的混凝土施工技术的革新，也在不断推动着混凝土施工技术朝着新的方向发展与演进。

结语

综上所述，水利工程是我国国民经济的重要部分，其具备的施工技术水平直接影响着具体施工的质量效果。但在我国社会主义市场经济持续运行的背景下，水利工程企业也在机遇和挑战并存的市场中占据了一席之地，而要想更好面对竞争激烈的国际舞台，工作人员要加大对技术的创新，了解我国水利工程技术特点，进而提出合理的管理形式，加速我国水利工程事业的发展。

参考文献

［1］徐宇鹏．钢筋混凝土施工技术在水利工程中的应用思考［J］．江西建材，2017(19):143．

［2］宗友高．钢筋混凝土施工技术在水利工程中的应用［J］．住宅与房地产，2018(03):228．

［3］邱发志．钢筋混凝土施工技术在水利工程中的应用［J］．中国高新技术企业，2018(03):117－118．

［4］周楠．对水利水电工程基础处理施工技术的探析［J］．商品与质量，2018(18):403．

论文作者:秦锐, 徐玉雪

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f1ed5eda8e8d51e57f95a592.html