# 单轴（长螺旋钻机）水泥土搅拌桩在卵石层位地区的应用论文_李功军

李功军

（辽宁省有色地质局105队，葫芦岛，125000）

【摘 要】三轴水泥土搅拌桩是止水帷幕施工中常见的一种工艺，但在卵石、碎石层位中三轴水泥土搅拌桩施工将会很困难，严重影响施工进度，本文将介绍一种 经长螺旋改造后进行止水帷幕施工的方法，使得卵石、碎石层位中止水帷幕施工变得简单和高效。

【关键词】三轴水泥土搅拌桩；卵石、碎石层位；长螺旋钻机；

一、前言

水泥土搅拌桩是地基处理和止水帷幕工程中应用较多的一种工艺，而且多采用三轴搅拌、桩径400mm~500mm之间。三轴水泥土搅拌桩多适用于砂、土层位，对于卵石、碎石层位该项工艺就不适合了，针对这种情况，我们在生产实践中对长螺旋钻机进行改造，进行单轴施工，经检测，效果良好，而且提高施工速度，降低了施工成本。

二、工程实例

本次施工的工程位于辽宁抚顺市城东新区28方块，场地西、南两侧距浑河岸边不足300.00m。基坑开挖深度8.00m，地下水主要赋存于粗砾砂及圆砾层中，渗透系数K=80m/d。地层层位自上而下为：①杂填土（Q4ml）：杂色，主要由砖块、碎石、砂土、粘性土等组成。稍湿，松散，层厚为0.30~3.20m，层底标高81.38～86.20m。

①1素填土（Q4ml）：棕色，主要由砂土、粉土及粘性土等组成，稍湿，松散，层厚为0.30~3.20m，层底标高80.74～85.23m。

②粉土（Q4apl）：黄褐色，稍密状态，韧性低，干强度低，摇震反应迅速，切面无光泽，含云母碎片，湿～饱和。层厚0.30~4.00m，层底标高81.18~86.33m，层底埋深0.30~4.60m。

②1粉砂（Q4apl）：黄褐色~灰白色，长石、石英质，湿~饱和，中密，层厚0.30~2.60m，层底标高80.64~84.91m，层底埋深0.50~5.10m。

②2砾砂（Q4apl）：灰色、灰褐色，稍密，湿～饱和，长英质颗粒组成，一般粒径为2~10mm，其中角砾含量为25~30%。层厚0.50~2.90m，层底标高81.90~84.69m，层底埋深1.10~4.30m。

②3圆砾（Q4apl）：黄褐色，砾石母岩成分为砂岩、混合花岗岩等，亚圆形，粗砂充填，稍密，饱和，其中砾石含量为50~60%。层厚1.30~2.10m，层底标高81.04~82.83m，层底埋深1.9~3.20m。

工程设计采用三轴水泥土搅拌桩进行止水帷幕施工，设计桩径400mm，深度8.5m，止水帷幕设计目标保证基坑基础施工干作业。

三、三轴水泥土搅拌桩在本次工程中所遇困难

三轴水泥土搅拌桩在施工0m~4.5m层位时表现良好，但在进入卵砾石层位时钻进非常困难，多次出现卡钻、折钻现象，一个台班施工进度4m~5m（平面距离）。该场地卵砾石情况见图1

四、长螺旋钻机的改造

1、安装喷浆设备

（1）在长螺旋钻机动力头的底部安装喷管旋转接头，喷管从钻杆内部通过，钻头底部中心凹陷部设一活门保护喷嘴正常喷浆。

（2）配置一台泥浆泵，压力不超过18Kpa。风泵仍选用三轴钻机上的风泵。

（3）在长螺旋钻机的桅杆和机体部位安装水平仪，严格控制钻杆的垂直度。

（4）改造后的长螺旋钻机见图2

2、改装后长螺旋钻机施工方法

（1） 布孔原则与三轴施工一致，分序跳打。

（2） 钻机准确对位，桅杆和机体部位的水平仪监测一定要到位，该项工作关乎到止水是否成功。

（3） 钻机钻进时一定要顶浆钻进，钻至标高后提钻时不能停浆。

（4） 钻进和提钻时的速度每分钟不能超过300mm。钻孔内必须充满浆液。

（5）一序孔内的浆液在初凝~终凝之前方可施工二序孔。

（6） 导流槽内泥土要及时清理。

五、检测

采用改装后长螺旋钻机施工结束后进行基坑内土方开挖，土方开挖至标高后，将基坑内集水抽干，基坑内四边修建排水沟，四角及长边中点的排水沟集水坑内放置4吋清水泵（共6个），启动水泵抽水，历时五天，基坑内仍然干爽，帷幕止水施工满足设计要求。

六、结束语

止水帷幕设计总长1200m，采用三轴水泥土搅拌桩施工45天，只施工了200m，而采用改装后长螺旋钻机施工余下的1000m只用了57天。采用改装后长螺旋钻机施工不但大大地缩短了工期，也满足了设计要求，是一项值得推广的施工经验。

参考文献：

[1]《桩基技术规范》 JGJ94-2008.北京：中国建筑工业出版社，2008.

[2]《建筑地基基础设计规范》GB50007 -2011.北京：中国建筑工业出版社，2011.

（上接第308页）

2.1严格遵守岗位操作规程和生产工艺纪律，规范员工安全行为，做好安全相防范措施；

2.2在切割、焊接等动火作业前需办理动火作业票，落实设备内气体置换措施后才能进行检修作业；

2.3在重点区域加强监控，特别是要合理利用可燃气体检测仪和有毒气体警报器等设备；

2.4 加强设备检查，杜绝设备及塔、管道等的“跑、冒、滴、漏”现象；

2.5完善应急救援预案，保证配备必要的应急装备、设施、物资完好，保证应急通道的畅通；

2.6加强作业人员的培训教育，在火灾爆炸等事故发生时，能够按照应急预案进行正确处理。

四、结论

综上所述，鉴于在制酸过程中极有可能出现的硫酸泄漏、中毒、锅炉爆炸等事故，因此我们应提前进行预防和控制，并根据存在的不同危险源，采取不同的手段、措施加以防范。在硫酸产能逐步提高的今天，我们不仅要保证产品质量，还要保证安全生产，唯有如此才能够保证企业在激烈的市场竞争中赢得一丝先机。

参考文献：

[1]李凤琴．刍议在硫酸生产中可能出现的事故以及相应的预防控制措施[J]．化工劳动保护，2014，11.

[2]张洪国．浅析硫酸生产中存在的安全风险[J]．硫酸工业，2011，9.

论文作者:李功军

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年3月总第208期

论文发表时间:2016/6/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f21f7d3ae0a21cef4b478a69.html