# 变电站电气安装工程施工质量管理论文_丁磊

摘 要：随着电网建设的步伐也在逐渐的加快，变电站电气施工的要求也随之越来越高，为提高电气安装的质量水平，建设单位需要不断加强电气安装技术，并时时关注安装施工中存在的问题，做好变电站电气安装施工质量的控制。

关键词：变电站；电气安装；质量；措施

前言：

随着电力行业在我国社会中的地位越来越突出，电力系统中的变电站的地位也随之越来越重要。在变电站的建设过程中，要对变电站中的相关电气设备安装技术进行分析和探讨，确保安装的科学性，进而为变电站甚至是整个电力系统的安全稳定运行奠定良好的基础。

1、变电站电气安装工程施工管理重要性

电气设备是变电站的重要组成部分，也是保证变电站安全稳定运行的重要基础和核心。 随着变电站智能化的迅速发展，电气安装工程的地位和作用正变得越来越重要，直接关系到整个工程的质量、工期、投资和预期效果，电气安装工程的质量更是直接影响着变电站整体设备的安全运行。电气安装工程是一项长期的施工工程，在整个的施工过程中，因为施工的周期比较长，工序比较复杂，所以需要注意的事项也十分多，加之会受到各种因素的影响就会影响到整体的电气安装工程施工进度。另外，在电气安装工程施工中，要有一定的风险意识，严格控制在施工中存在的质量问题，从而才能够保证日后变电站能够安全的运行。在变电站电气安装过程中，不仅要保证安装的质量，也要满足客户的各种需求，所以，这就要求施工的过程中工作人员要采用先进的施工方式，利用自身专业知识和技能，完成施工的各项任务。任何一个施工的过程中出现漏洞都会影响整个变电站的整体运行安全性。例如，在某一个电气安装的过程中出现了问题或者疏忽，就会导致对整个电气安装工程施工起到严重的影响，一方面影响了施工的工期，从而影响了施工的进度和效率，而且影响到施工的质量，还会对整个工程造成一定的经济损失，也给施工企业带来一定的经济损失。所以，在整个变电站电气安装工程施工工程中，一定要重视电气安装工程施工的重要性。

2、变压器安装施工管理

2.1 安装前检查

变压器安装前，需要由工作人员对变压器进行检查，确保变压器自身绝缘性能良好，并对变压器安装环境进行检查，保证安装环境对变压器的安装无影响。严格的检查工作还包括以下内容：安装的变压器是否具备合格证、变压器性能与参数符合安装要求，对于部件要从绝缘性和密封性方面进行仔细、认真的检查核实；对施工图纸和技术材料进行细致的阅读和审核。在安装的过程中，必须要有专业的、经验丰富的专业人员在现场进行指导，安装施工人员必须严格按照相应的规定和要求，进行有序的安装，并且要根据现场的实际工作情况，切实做好监督工作。

2.2安装要点

准备工作就绪后,对安装环境的全面审查,以确保没有干扰设备安装和操作的影响因素。变压器进入方式的选择,结合情况,选择最好的方向。根据环境和变压器参数选择安装工具,一般安装工作链式起重机工具选择,变压器从车上调运到安装路径上,然后到安装位置。变压器的基础轨道必须保持水平，这样才能够保证轨道与轨距的协调一致，按照设计将变压器安装到指定位置后，要将固定装置与变压器的底座进行焊接，并保证焊接的牢固性。在变压器的安装过程中,需要确保变压器和墙体之间有一定的距离间隔,在相同的时间间隔必须符合设计和安装图纸,符合标准的安装计划。对于拥有气体继电器的变压器，更应该注意变压器的朝向问题，以及安装位置的气流方向，降低故障的发生。连接变压器线路时，要提前对变压器上的螺母以及螺丝进行固定检查，之后才能进行连接。在连接时，不可以是套管受到外力挤压，可能会导致变形，给变压器带来损伤，减少使用寿命。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆最后一点，也是十分重要的一点，即做好相应的应急措施，对于施工安装过程中出现的种种问题，必须快速的采取有效措施进行解决，以确保其他各项工作的受影响程度降到最低，避免出现相关的安全隐患。

2.3安装后检查

完成变压器的安装后，必须对安装结果进行审核，严格检查安装质量，以确保变压器投入使用后不会存在危险点。并通过交接试验，可以检查出变压器是否安装合理，变压器的运转是否符合企业的工作情况，变压器能否长期正常运转。并且在检测后，要将检查内容形成实验报告，留好存档以便日后查阅。

3、配电柜的安装

配电柜型号多，工作原理复杂，各专业又有自己的使用特点，受干扰的情况较多，会造成设计修改通知单增加，箱内的设备和回路修改多。在配电柜搬运到指定地点后，应对其进行开箱检查。其中包括对配电柜的数量，质量进行严格检查，对配电柜的大小，规格进行检查。同时也应对配电柜的外形检查，是否符合安装标准。在安装配电柜之前，要进行安装场地的建设，其中最主要的工作是基础型钢的埋设。对型钢固定的方式一般采用膨胀螺丝法，具体操作时要注意型钢的侧面与螺丝之间的距离，测量记录后根据安装图纸进行检测，合格之后即可进行后期的固定工作。配电柜的安装以设计图纸为根本，按照要求进行安装，多个配电柜集中安装时，需要以第一个配电柜作为基准，按照设计间隔完成所有电柜的调整工作。保证配电柜间距协调一致、整齐划一。安装完成后，也要对其进行检测，主要是对接电地阻进行测试，保障达到相应的规范和要求。

4、电缆线路的安装施工要点

针对变电站中电缆线路安装技术要点，我们首先要综合考察安装施工现场的施工环境，根据施工现场的实际，对施工图纸进行合理的设计。进行电缆的铺设前，需要检查到场的电缆，检查其弯管有没有缺陷存在，并严格合照其规格及型号，在测试检查电缆的绝缘性能，在检验合格后在进行电缆以及接线的安装工作。在开始安装的时候，要仔细的检查所要安装的电缆是否达到相关的标准，确保电缆的质量。在电缆的铺设过程中可以根据电缆的具体型号来选取合适的保护区域和电压，先明确各个电缆的安装顺序，多册和对不同外径和规格的电缆，并精确制作电缆支架以及电缆沟交汇处的连接图，多次核实电缆安装路径，方式电缆安装时出现交叉现象。另外，电缆的安装线路要严格按照设计图纸的说明进行，相关的标记工作也要跟随进行，进行户外工作时还要采取相应的防潮及防雨措施。

5、变电站电气设备安装质量控制措施

电气安装是一项技术性强，专业化程度高的任务，需要专业化的施工人员去开展。在电气设备安装前，必须切实做好相应的准备工作，对一些常见的问题进行预防和控制，以保证电气设备的安装质量。开工前各参建单位要对相关施工图精确掌握，及时发现漏洞和不足并并做好相关记录，由监理组织设计院、施工单位、业主及供电公司有关专家参加图纸会审，解决各参建单位对施工图提出的问题。在开展电气安装的过程中，时刻保证高度谨慎的原则，开展各项工作，实现各个环节的有效安装，从而从根本上实现电气安装工作的有效性，安全性。现场管理人员应该坚持对工作认真负责的态度，强化施工管理和质量控制，当确认一道工序施工完成并检测合格后，才能进行后续工序的施工，做到层层把关，减少质量问题，提高电气设备的安装质量。在电气设备安装完成后，安装人员应该首先进行自检，集合相关技术文件，对设备的安装情况进行全面细致的检查，可以通过相应的电气试验，对设备的性能进行检查，一旦发现问题，应该立即督促安装人员进行处理。在检查完毕并确认无误后，需要对施工现场进行清理，对设备进行适当的防潮防尘处理，减少外界环境因素的影响。

6、结语

电气安装是电网安装施工中的重要组成部分，在电气安装中只有采取合理的施工技术，才能保证电网的安全运行。因此必须做好安装质量控制，并相应的采取一些预防措施，减少变电站电气施工中一些质量与安全问题的出现。

参考文献：

[1] 杜斌雁.10kV配电网中变配电设备安装技术的应用分析[J].电子世界,2016(20)

[3] 叶宇飞.综述当下变电站安装调试存在问题及措施[J].科技研究,2014(2)

论文作者:丁磊

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f2352bb9d063ee2061e94963.html