# 如何合理安排小区照明线路施工论文_张新

黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司

摘要：设计人员在进行小区照明施工时，要加大对小区照明的了解，对小区的实际情况进行详细的研究，小区照明线路设计的合理性才能得到提高，小区居民生活质量才不会受到影响。本文就如何合理安排小区照明线路施工进行研究，希望能够在一定程度上提高小区照明线路的实用性和可靠性。

关键词：电力工程造价；控制；小区

近几年，随着照明系统应用的不断扩大，使其更具多样性，人们对小区照明线路施工质量提出了更多的要求，施工人员不仅要满足小区居民对照明线路的需求，还要保证小区照明线路节点施工的实用性能够达到相关规定的标准，照明线路控制的水平才能得到提高，小区基础设施建设的水平才能得到提升。

1小区变电所设计

1.1变压器的选择

首先需要根据小区负荷使用情况分析，居民用电的最大负荷出现在19-22时间段。结合现在家用电器使用实际情况，可以根据用电设备的普及程度和今后家用电器主要发展情况来统计分析--般城镇住宅用户负荷，一般选择两台额定容量为1000KVA的变压器也可以了。

1.2配电柜选型及电器电路设计

（1）配电装置各回路的相序排列必须-致，硬导体应涂刷相色油漆或相色标志。色别应为L1相黄色，L2相绿色，L3相红色。（2）配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。当无继电保护和自动装置要求，且出线回路少无需带负荷操作时，可采用隔离开关或隔离触头。

2室外配线设计与施工方案

2.1小区动力电线路规划

（1）电线杆的选择。电杆选用钢筋混泥土圆形电杆，DZF42。（2）线的选型。电缆的选型：ZRYJLV22--0.6-240ZRYJLV22--0.6--1ZRYJLV22--0.6--1.5型铜芯硅烷交联聚乙烯绝缘电力电缆。架空线的选型：JLG1A800（4%）JLGIA1250（4%）JLG1A500（7%）型钢芯铝绞线。

2.2架空配电线路施工方案

架空配电线路主要有电杆，横杆，导线，拉线，绝緣子，金具构成：采用钢精混泥土电杆（经久耐用，抗腐蚀），根据建筑所处位置和受力情况，我们主要选择直线杆，转角杆，跨越杆，分支杆和终端杆。考略架空线受天气和负荷的影响，同时要求导线有一定的机械强度和耐腐蚀性能。此次施工采用钢芯铝绞线（LGJ）或者铝合金线（HLJ），导线呈水平排列，平均距离0.5米。架空线的拉线有终端拉线，转角拉线，人字拉线。

2.3电缆线路施工方案

（1）敷设电缆前，应检查电缆表面有无机械损伤；并用IKV兆欧表遥测绝缘，绝缘电阻-般不低于10M几。缆沟的深度应按有关规划部门提供的标高来决定，必须保证电缆的埋设深度。直埋电缆的深度不应小于0.7m，穿越农田时不应小于1m。直埋电缆的沟底应无硬质杂物，沟底铺100mm厚的细土或黄砂，电缆敷设时应留全长0.5%-1%的裕度，敷设后再加盖100mm的细土或黄砂，然后用水泥盖板保护，其覆盖宽度应超过电缆两侧各501Tm，也可用砖块替代水泥盖板。（2）回填至沟深的-半时，建议铺-层带有警示标志的彩条布。待回填完成后，应在电缆转弯处、中间接头处、与其他管线接口处等特殊位置放置明显的方位标志和标桩，以增强防止外力破坏能力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3如何合理安排小区照明线路施工

3.1协调好各方的关系，严格按照照明线路设计施工

施工人员在进行小区照明线路施工时，要严格按照相关规定的标准进行施工，并且在进行施工的过程中，还要根据小区照明线路施工的实际情况，对照明线路施工设计进行调整，保证，人们对小区线路施工的需求能够得到满足。施工人员在进行管线位置施工时，要加大对各方关系协调的重视，开发商要召集闭路电视、结构、电气设备、电话等相关人员进行小区照明管线走向研究，保证小区照明管线施工过程中不会出现管线位置矛盾、冲突等情况，如果出现这种情况，就需要各方人员进行协商解决。

施工人员在进行小区管线施工时，要加大与设计人员的沟通，对小区照明线路的位置进行明确标注，提高小区照明线路布局的合理性，照明线路投入使用之后，出现安全隐患的概率才能得到降低。另外，施工人员在进行小区照明线路施工时，还要加大对管线位置的了解，照明线路进场施工的时间才能得到减少，其的施工质量才能得到有效的控制。

3.2对照明线路隐蔽工程施工进行严格控制

在进行小区照明线路施工时，有很多需要进行隐蔽施工的工程，这些工程本身就有瞬时性的特点。因此，施工人员在进行施工之前，要对照明线路的位置进行明确，对照明线路施工进行严格控制，乱施工情况才能得到有效的控制。如果小区照明线路隐蔽工程施工出现问题的话，不仅会降低小区照明的质量，还会产生非常大的安全隐患。

3.3合理安排小区照明线路施工工序衔接

施工人员在进行小区照明线路施工时，要结合小区施工现场的实际情况，制定科学合理的施工方案，对照明线路的施工顺序进行合理的安排，照明线路施工的质量才能得到提升。施工人员在进行小区管网工程施工时，要考虑到其他线路施工的情况，提前与其他线路施工人员进行协调，避免在施工过程中出现线路交叉混乱的情况。

在进行小区照明线路施工时，施工人员要严格按照相关规定的施工技术进行施工，合理利用施工设备，小区照明线路施工的质量才能得到保障。小区内部线路本身就比较复杂，闭路电视、宽带网等线路在进行施工时经常会出现交叉的情况，给小区运行的安全性造成了严重的影响。因此，施工人员要避免施工过程中出现的交叉问题，居民照明用电的安全性才能得到提升。

3.4做好室内照明线路标示

施工人员在进行隐蔽照明线路施工时，本身存在一定的未知性。因此，施工人员在进行施工完成之后，必须要将照明线路进行明确的标示，小区居民进行房屋装修时，才不会对照明管线造成影响，但是在实际照明线路施工时，其经常会受到装修的影响，导致照明线路投入使用之后，经常会出现各种各样的问题，给用户造成严重的损失，在进行责任追究时，经常会出现各方互相推诿的情况。由此可见，照明线路施工质量对建筑使用性能造成的影响非常大，施工人员要重视照明线路施工。

3.5做好技术交底

技术人员要做好技术交底工作，保证小区照明线路施工，能够严格按照相关规定的标准进行施工，施工人员要对照明线路施工中的关键点进行明确，避免在施工过程中出现线路施工走向偏离设计的情况，小区照明线路施工的质量才能得到保障，小区居民正常的照明需求才能得到满足。

在进行小区照明线路施工完成之后，都会自建物业公司、聘请物业公司对小区进行管理，开发商会将小区运转的责任交给物业公司将相关线路施工图纸交给物业公司负责，并且就小区照明线路施工的实际情况对物业公司进行介绍，由物业公司对照明线路进行后期维护，延长照明线路的使用寿命。

4总结

综上所述，施工人员在进行小区照明布线施工时，要根据小区周围的环境，小区居民的实际需求进行布线施工。并且，在进行照明线路施工时，还要结合先进的科学技术，对照明线路的节点位置和软件设置进行修改，照明线路的功能性才能得到扩充，小区居民不同的使用要求才能得到满足。

参考文献：

[1]毕明岩.小区照明供电系统能耗优化调度控制研究[J].计算机仿真，2016，33（8）.

[2]刘柏均.基于PLC的照明线路分时段分功率控制[J].工业技术创新，2017，4（6）.

[3]董金花.浅谈住宅小区照明设计——以尚德苑公务员小区为例[J].城市建设理论研究（电子版），2017（08）：54.

[4]杜莉莉.住宅小区景观照明电气设计安全问题分析[J].城市建筑，2016（17）.

论文作者:张新

论文发表刊物:《防护工程》2019年第1期

论文发表时间:2019/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f23f098e2f3c12f9495b2ee6.html