# 地下商业建筑防火设计分析论文_李保宁

（中国中元国际工程有限公司，北京100089）

摘要：地下空间的开发和利用不但对地面的土地使用压力进行了很好的缓和，在一定程度上也对土地资源进行了有效的节约。然而，虽然地下商场的建设给人们带来了很多的便利，但是很多的地下商场人流量都非常的大，而且地下空间属于密闭空间，如若发生火灾，在抢救上也存在着很大的阻碍，因此很容易造成大量的人员伤亡和财产损失。

关键词：地下商业建筑；防火设计

前言

地下商业建筑物的特点促使如果其发生火灾，烟雾很难得到释放，因此能见度非常的低，给火灾补救以及人员疏散工作造成了很大的阻碍，一旦发生火灾其造成的后果不堪设想。本文根据地下商业建筑的防火设计进行分析，探究如何才能有效的预防地下商业建筑火灾的发生。

1地下商业建筑的火灾特点

通常来说，土壤和岩石严严实实的围绕在地下商业建筑的外部，没有外部空间，只是涉及到内部空间。事实上，地下商业建筑唯一的出入口就是连接地面的通道，这与一些地面建筑存在着较大的区别。一般来说，地面建筑有大气、门、窗，在采光和通风方面具有一定的天然优势。为此地下商业建筑发生火灾的特征主要体现在以下两点：

1.1扑救困难

地下商业建筑一旦发生火灾，浓烟迎面扑来，毒气四处扩散，周围的温度非常高，火势一时难以得到有效控制。与此同时，烟火阻断了几个安全出人口，无法顺利进行内攻。更详细地说，在建造地下商业建筑的过程中，通常仅仅局限于固定消防设施的安全保护，并且固定消防设施使用寿命具有一定的约束性，机械排烟存在着一些不足之处。在封闭空间之内，如果无法及时排出烟气，在热对流的前提之下，起火房间在短时间内就可以急速升温，甚至高达八百到九百摄氏度。在着火点周围温度会变得越来越高，此种高温条件对灭火和疏散造成了不小的困难。火灾一旦发生，起火房间里面温度极高，通道较为狭窄。当然，毒气较重，消防人员的视线被烟气挡住了，碍于一些条件的制约，促使消防器材装备无法最大限度发挥功能，给火灾扑救造成了一定的困扰。

1.2人员伤亡及财产损失大

从某种程度上说，由于人员过于集中，疏散起来具有一定的难度，严重的甚至会造成人员伤亡。排除地下车库之外，多种多样的地下建筑商业给人们的日常生活带来了极大的便利。相对于小型的娱乐、消费场所来说，大型的商场、综合性地下建筑日均量往往会达到几千人之多。事实上，考虑到在综合功能的建筑之内设置商场，稍有意外，后果不堪设想。假如地下商业建筑出现了火灾，人员会争先恐后的逃离现场，造成局面混乱，疏散起来具有一定的难度。不容置疑，地下商业建筑起火，人员伤亡及财产损失大。事实上，空间封闭，着火后烟气大，温度高。另外，疏散困难，应该引起有关方面领导的高度重视。

2地下商业建筑发生火灾时危险系数的因素

2.1地下商业建筑自身的消防安全性因素

众所周知，一栋建筑物控火能力的高低取决于建筑物的内部结构、内部装修、墙体中物体的燃烧性质以及建筑物内部火灾荷载等诸多方面。建筑物的火灾危险系数跟建筑物材料的燃烧性能也有着密切的联系。对建筑物的布局和结构进行合理的防火布置以及一些设施的防火安装都能够在发生火灾时很好的对其蔓延速度进行抑制，从而将火灾的范围进行有效的控制。此外地下商业建筑中很多的用电设备在耗电量上非常的大，而且这些用电设备在配电线路上也非常的复杂和繁多，一旦出现用电不慎的现象就很有可能引起火灾的发生。在火灾发生的时候对损失和伤亡进行最大程度的减少。为了防止火灾的发生，不但要制定相应的规章制度和火灾发生时人员疏散方案，还要安排专门的值班人员进行各种设备的检查，从而有效的进行火灾防范。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2救援灭火力量因素

一旦地下商业建筑物发生火灾，其火灾危险系数跟救援力量有着很大的关系。救援力量也就是指当地的消防队伍，只有高素质高水平的消防队伍才能更好的控制火灾的蔓延速度，此外消防队伍的数量、消防装备、消防水源以及消防通讯等很多方面都和火灾发生的危险系数有着很大的联系。

2.3防火监督

所谓的防火监督就是指当地的有关消防部门应该对其管辖区内的一些单位和机关等进行监督和定期检查。只有及时发现存在的火灾隐患，才能对其进行有效的处理，从而预防了火灾的发生，火灾的发生就存在着火灾危险系数，只有将火灾隐患进行及时的排除，没有了火灾也就不存在危险系数。

3地下商业建筑的防火设计

地下商业建筑的内部的防灾举措与地面建筑大致相同，但它由于起火的空间大、属于密闭环境中、出口相对小、通道长等特点，在一些关键部位要更加以防范。并且由于它的出口小、人流量多、火灾扑救困难。发生火灾后的人员安全疏通问题要更加的注意。我们可以通过完善地下商业建筑防火设计来防范火灾，在发生火灾时商业结构能够便于疏通和扑灭火情。

3.1功能分区和通道设计

为了防止火灾事故的发生，在防灾设计中，可以通过功能分区的方式，这是十分的常用的一个措施。功能分区是地下商业建筑把不同的商业类型划分区域，将同商业类型的集合在一起。对其火灾发生率高的建筑类型的建筑集中为一体，商业功能的分布不同会使得客流分布不均衡，因此可以将一些客流多的商业类型区域设置在靠近出入口的地方，同时也要避免某处的人流出现过于密集的情况，防止造成堵塞，在火灾事故来临时发生挤压踩上的意外事故。并且功能分区也方便对容易发生火灾的类型区域重点防护。通道设计是合理确定通道的大小和主、支道的形式。是人员疏通最重要的影响因素。在通道设计中，其宽度应借和客流量来确定道路宽度的上限和下限，在具体设置中主宽次小。地下商业综合体的路宽要比纯商业建筑大。的地下街，通道宽度可适当缩小。

3.2设置安全防火间距和消防通道

为了发生火灾后能将其控制在一定范围之内，阻止火势蔓延到其他建筑区域中，有必要对其设立安全防火间距。参照《建筑防火设计手册》，根据建筑的耐火等级、外墙的防火构造和灭火救援条件等综合确定其耐火等级，然后确定防火间距。在地下商业建筑外部倘若与生活住宅相靠。还要补充设置一个防火带，在内种植绿化，进一步降低火势延伸的可能性。

火灾发生后，要采取扑救措施，地下建筑能够容纳消防车的进入和消防设施的开展，因此必须设计消防车道。地下建筑没有外墙门窗，设置消防车道比较简便，不必设置环形车道，穿过建筑物的消防车道部位的车道尺寸要满足宽度3.5m、净高4m以上。

3.3人流疏通问题

实例论证，意外事故发生后，人们容易产生慌乱心里，变得有些盲目，在地下商业建筑中的方向判别更趋于通过自身的空间方向感而不是建筑内部的方向标。如果是空间易读性差可能就会走错方向，这样不仅给自身带来威胁而且影响全员疏通的秩序。并且在火灾发生时常常伴随着一定烟雾，浓烈的烟雾对人们的视觉会造成很大的影响，并且这种烟雾可能会带有一定毒性，吸入时间过长会造成人意识的模糊，从而阻碍人的行动。因而有必要通过设计良好的空间组织模式来引导人们辨别方向和出口。为了解决火灾发生时的人流疏通问题，在进入地下商业建筑的出口入口处必须要有足够的场地作为疏散人群、消防停车、拜访救火设备之用。这个场地的大小要根据客流量、建筑规模、消防车等因素综合考虑。对于地下商业建筑的出入口的建造上，要有一半以上的出入口自行单独设置，不能够完全借用地面建筑，并且要在两个以上、方向和位置要明显、直达通道要快捷简单。比如让商业店铺沿直线摆布、不在行道中间设置遮挡事业的物件，使过道一目了然，让人能迅速从支道走向主道。十分重要的场所中还有必要单独设置消防出入口，以此使人群疏散的效果发挥到最好。

4结语

总而言之，地下商业建筑相比普通建筑发生灾害时，人员疏通更困难、救火措施难以开展。因此也要危险得多、损失可能更大。为了防止安全事故的发生，首先要防患于未然，通过调整区域划分和加强控制坚持来防止火灾发生，然后再调整地下建筑结构，以此阻止火灾发生的火势进一步扩大。

参考文献

[1]郑雁秋．地下商业建筑防火设计[J]．消防科学与技术，2011（01）

[2]徐茜．大型地下商业建筑防火分隔方案优化[J]．消防科学与技术，2011（11）

[3]熊海群．地下商业街的防火设计研究[D]．重庆：重庆大学，2007：1-127

论文作者:李保宁

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2016年3月第5期

论文发表时间:2017/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f261febef5e92984b88079dd.html