# 刍议林业工程中造林整地技术的探讨论文_赵永想

南乐县林业局 457400

摘要：造林地的整地其目的是为了改善造林地环境条件，提高造林成活率，促进幼林生长，可见，造林地整地的方法与质量要求具有重要的意义。造林地的整理是在造林前改善环境条件的主要工作。因此本文对造林整地技术做出了详细分析，以供相关工人员参考借鉴。

关键词：林业；整地；造林；技术

引言：造林整地是营林生产的基础工作，是造林迹地工作中最重要的环节。必须把好营林生产中适时整地的质量关，把适时整地作为营林生产的第一要务，常抓不懈，才能提高造林成活率及使幼林的生长情况显著改善，同时还能保持水土、减免土壤侵蚀，有利于造林施工，提高造林质量。

一、整地、造林前期工作

造林地的整理是在造林前改善环境条件的一道主要工序。通过整地可以改善造林的立地条件、清除灌木、杂草和采伐剩余物。在造林前后的一段时间里，增加直接投射到地面的透光度；还可以改变小地形，使透光度增加或减少。整地清除了地表植被，增加透光度，因而在白天地表层的温度要比有植被覆盖时上升得快，整地后改变了土壤物理性，使土壤温度状况发生变化。因而，能提高造林成活率及使幼林的生长情况显著改善。整地还能保持水土、减免土壤侵蚀，同时也有利于造林施工，提高造林质量。

1.造林地的清理

造林地的清理，是造林整地翻垦土壤前的一道工序，把造林地上的灌木、杂草、竹类以及采伐迹地上的枝丫、梢头、站秆、倒木、伐根等清除掉。清理的方法可分为割除清理、火烧清理和用化学药剂清理。割除清理可以是人工，也可以用机具，如推土机、割灌机、切碎机等机具。清理后归堆和平铺，并用火烧方法清除。也可以采用喷洒化学除草剂，杀死灌木和草类植物。

2.整地方式分析

整地方式分为全面整地和局部整地。局部整地又分为带状整地和块状整地。全面整地是翻垦造林地全部土壤，主要用于平坦地区。局部整地是翻垦造林地部分土壤的整地方式。包括带状整地和块状整地。

二、林区整地类型与方法

整地类型根据造林的地形、土壤、植被和气候等条件的不同，通常采用全面整地与局部整地两种。局部整地又可分为带状整地和块状整地。

1.水平阶整地

多用于干旱山地、土壤薄或较薄的中缓草坡或黄土地区的缓坡或中坡。施工时，自下沿等高线开始修第一阶，然后第二阶土，以此类推，最后一阶可就近取表土盖于阶面，阶面外缓培修土埂或不修土埂。一般适应25度以下的宜林荒山。

2.水平沟整地

水平沟整地是林区通常采用的整地方式之一，是沿等高线挖沟的一种整地方法。水平沟的断面以挖成梯形为好，水平沟按品字形排列。为了增强保持水土效果，当水平沟过长时，沟内可留几道横埂，但要求在同一水平沟内达到基本水平。一般用在坡度为25度以上的退耕或荒山整地造林。

3.鱼鳞坑整地

鱼鳞坑整地适用于山高坡陡处，有利于保持水土，植被破坏量少，特别是在山高坡陡的深山区，效果最佳。具体方法是：在山坡上按造林设计，沿等高线随自然坡形，挖近似半月形的坑穴，坑穴间呈品字形排列，挖坑时先把表土堆放在坑的上方，把生土堆放在坑的下方，按要求规格挖好后，再把熟土回垫入坑内，在坑下沿用生土围成高20厘米～25厘米的半环状土埂，外沿要踩实拍光，在坑的上方左右两角各斜开一道小沟，以便引蓄更多的雨水。

4.大坑整地法

此法适应两种条件下采用：第一，坡度在30度以下的阳坡或阳坡植被块状分布时，选此处的空闲荒坡进行大坑整地，一定要保护好原有的植被。第二，坡度在15度以下干旱多风地区的荒地或撂荒地。大坑整地的形状为长方形，品字形排列，此法能的有效截水、蓄水保墒，坑内适合栽植乔木树种，坑沿进行播种造林，如柠条等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5.汇集径流整地法

适宜坡度在25度以下，并且坡面比较平整和平缓的宜林荒山。规格是：先挖坑，从山坡顶部开始品字形排列，坑长1.15米～2米、宽0.18米、深0.16米、株4米、行距3米，坑的上部左、右角处修筑八字形、高0.14米拦水墙，集水面以扇性为宜，既好看，集水面比较大，同时铲除集水面上的杂草，铲平筑实，使有限的降雨基本上都流入植被坑内。

6.翼式鱼鳞坑

翼式鱼鳞坑是山水平集水沟和大鱼鳞坑复合而成。可以有效防止水土流失。鱼鳞坑两侧有集水沟，在干旱半干旱地区，为提高土壤的蓄水能力，增加土壤蓄水量，深度宜大，集水沟长1.0米～1.5米、宽约0.2米～0.3米、深度一般为0.3米～0.5米；一般坡面坡度在20度左右，鱼鳞坑面宽为0.5米，长度一般为0.8米～1.0米。断面形式是为更多地集蓄径流，减少蒸发，破土面低于原地面，并呈一定角度构成蓄水容积。翼式鱼鳞坑整地，集蓄有限降雨于植树穴内，相对提高幼树根系周围的土壤水分含量，可以提高造林成活率和促进幼树生长。

7.隔坡水平沟整地

隔坡水平沟由沿等高线挖掘的集蓄径流水平沟和隔坡组成，水平沟用于蓄积坡面径流和栽植苗 ，隔坡地段用于产生地表径流，富足集蓄水平沟内的土壤水分。隔坡水平沟的规格设计长50米、宽1米、深0.4米，其容纳径流量为20立方米，以此确定不同坡度的沟距。施工隔坡水平沟要求沿坡面等高线施工，沟底和地埂保证水平。以设计的沟距定规划线，并以此为中线往上往下各1度划2条与规划线平行的线，把平行线之间分二宽，0.30米深的活土层内翻，然后由规划线向上1米深挖0.7米，挖出生土外翻打埂，埂基1米、埂顶宽0.5米，里直外斜。注意沟底和埂地必须与等高线水平，否则就要打埂作横档，以保持局部水平。

三、造林整地的技术和规格的确定

为了保证整地效果，有利于幼林生长，除了因地制宜地选择整地方法外，还要强调整地的质量要求，尤其应保证整地深度、宽度和断面形式的规格质量。

1.整地深度

整地深度是整地各种技术中最重要的一个指标。确定整地深度时，应考虑地区的气候特点、造林地的立地条件、林木根系分布的特点，以及经济和经营条件等方面。一般来说，在干旱地区、阳坡、低海拔、水肥条件差的地方，深根性树种或速生丰产林，经营强度较大时，整地深度宜稍大，通常在50cm左右；相反，可适当小些。但整地深度的下限，应超过造林常用苗木根系的长度，一般为20～30cm。

2.破土宽度

局部整地时的破土宽度，应以在自然条件允许和经济条件可能的前提下，力争最大限度地改善造林地的立地条件为原则。具体应根据发生水土流失的可能性、灾害性气候条件、地形条件、植被状况以及树种要求的营养面积和经济条件等综合考虑，在风沙地区和山区，容易发生风蚀和水蚀，整地宽度不宜过大；但还应综合考虑其他条件，如山区坡度不大，杂灌木高大茂密，在经营条件可能的情况下，破土宽度可较大。

3.断面形式

断面形式是指破土面与原地面所构成的断面形式。一般多与造林地区的气候特点和造林地的立地条件相适应。在干旱地区，破土面可低于原地面，并与地面成一定角度，以构成一定的积水容积；在水分过多地区，破土面可高于原地面；介于干旱和过湿类型之间的造林地，破土的断面也应采用中间类型的形式。

四、结束语

我国有着极为丰富的林业资源，通过对林业资源的有效发展，对于提高我国相关产业发展而言无疑有着重要意义，在这一过程中，整地、造林相关技术的应用同样是至关重要的，应当引起相关工作人员的广泛关注与重视。

参考文献

[1] 李安定，喻理飞.贵州省喀斯特区基于林木耗水特征的顶坛花椒造林整地技术[J].中国岩溶，2009（2）

[2] 王建文，熊文森，刘安平等.元谋干热河谷坡面造林整地截流减沙作用研究[J].西南林业大学学报，2011（6）

论文作者:赵永想

论文发表刊物:《基层建设》2015年11期

论文发表时间:2015/9/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f27157d1d36b7b41344bc693.html