# 蚌埠市体育中心项目金属屋面施工技术研究论文_余晓文

[摘要]本文以蚌埠市体育中心项目工程为例，重点介绍了金属屋面结构施工方法，主要包括屋面檩条安装、屋面底板安装、吸音棉、保温棉等中间构造层的铺设、屋面固定支座安装以及屋面板安装等部分，从结构层次到整体施工工艺分层剖析，为行业内同类型项目建设提供参考与借鉴。

[关键词]体育中心；金属屋面；施工方法；工艺流程

[中图分类号] TU745 [文献标识码] A [文章编号]

1 工程概况

蚌埠市体育中心是2018年安徽省第十四届运动会举办的主要场馆，由“一场、两馆、一校”组成（一场为体育场，两馆为体育馆和多功能综合馆，一校为体育学校）。蚌埠市体育中心位于蚌埠市蚌山区，解放路以西、航华路以东、货场七路以南、货场八路以北，体育中心的建成，不仅能满足安徽省第十四届运动会赛事的需求，并为各大体育赛事提供设施完善的体育场所，同时将成为蚌埠市城市地标性建筑；体育学校最高标高为15.9m，整体长85m，宽为83m，体校屋面面积约为3800m2。

蚌埠市体育中心项目金属屋面设计包含金属屋面系统、装饰板、檐口系统、天沟系统、防雷系统等。体育学校金属屋面板专业分包工程包括：①带骨架幕墙(屋面及墙面) 4mm厚铝复合板；②型材屋面面层品种：规格:0.9mm厚直立锁边铝镁锰合金板。保温层:150mm玻璃丝绵，压缩成120mm厚，容重24kg/m3。钢丝网层:180*50*1.5mm镀锌钢丝网。吸音层:50厚玻璃丝绵,容重24kg/m3,下铺深色无纺布。吊顶层:0.5mm厚镀铝锌压型钢板，穿孔率23%，镀铝锌含量275g/m2。其他辅材:铝合金堵头、滴水片、泛水板、铝合金固定支座、EPS绝缘垫片、铝合金支撑、彩钢包角、铝不锈钢泛水板、镀锌钢支撑、铝合金支撑、自攻螺钉等；③屋面主次檩条；④3mm不锈钢天沟板（材质304），保温层:50厚的玻璃丝棉，36kg/m3封底材料品种:0.5mm厚压型钢底板；⑤天沟檩条；⑥檐口檩条。

2施工方法

体育中心分为高低两个屋面及两个区，屋面施工现场安排两支安装队伍，一支队伍安装1区高金属屋面系统，另外一支队伍安装2区低金属屋面系统。1区和2区屋面同时施工，金属屋面系统施工时先施工下部的主次檩条和檩托，再逐层向上安装屋面构造，整体施工顺序为由西向东方向安装，工艺流程如图1所示。

屋面主次檩条及檩托的安装 0.5mm厚穿孔压型钢底板的安装 50mm厚玻璃棉及无纺布铺设 铺设镀锌钢丝网 150mm厚压120m厚保温玻璃棉铺设 屋面固定支座的安装 1.0mm厚铝镁锰屋面板安装

装饰复合板的安装

（1）屋面主次檩条及檩托的安装。檩托板通过焊接的方式与下部钢结构连接固定。在檩托焊接后重新在檩托板上测出标高，根据已知标高进行檩条安装。主檩条其与檩托的连接方式为焊接，次檩条与檩托采用螺栓连接固定。

（2）0.5mm厚穿孔压型钢底板的安装。屋面钢底板的连接采用自攻钉与次檩条连接，安装在次檩条下部，底板安装横向为一波的距离，在波峰处与檩条连接。底板的安装顺序为由西至东安装，连接方式为搭接。

（3）50mm厚玻璃棉及无纺布铺设。玻璃吸音棉铺设在钢底板上面，下部铺设无纺布。无纺布铺垫要求平整覆盖、紧贴、铺满。

（4）镀锌钢丝网铺设。在屋面次檩条上面焊接镀锌角码，钢丝网铺设时与镀锌角码连接固定。

（5）150mm厚压120m厚保温玻璃棉铺设。

（6）屋面固定支座的安装。本工程屋面铝合金固定支座安装在次檩条上，为保证支座与次檩条之间连接的牢固，施工时支座与次檩条之间的连接采用st5.5*25mm自攻钉连接。

（7）1.0mm厚铝镁锰屋面板安装。

（8）装饰复合板的安装。

2.1 屋面檩条安装

本工程主檩条为120×60×3mm热镀锌矩管，间距2.7m左右，次檩条为C120×60×2mm热镀锌C型钢，间距1.5m左右，主檩条与檩托板连接采用焊接，次檩条通过螺栓与檩托板连接，檩条现场考虑利用25t汽车吊进行垂直吊运，檩条施工工艺流程如图2所示。本工程主檩条与檩托板连接采用焊接，次檩条通过螺栓与檩托板连接。

檩条安装位置、标高测量→檩托定位放线→檩托的安装→檩条的安装→檩条标高的调整→固定

2.2 屋面底板安装

屋面钢底板采用0.5mm厚穿孔压型钢板。底板倒挂在次檩条下部。底板与次檩条的连接采用自攻钉连接固定，每个波峰一颗。底板安装依据主结构桁架间隔,通过排板设计,划分成一块块独立的施工区域进行施工。屋面底板在工厂制作完成，运至现场安装。施工时，采用吊篮安装。施工人员站在吊篮上，进行底板的安装。底板的提升，采用滑轮拉升。底板施工工艺流程如图3所示。

屋面底板的安装运输。施工时，采用吊篮作业方式。施工人员站在吊篮上，进行底板的安装。底板的提升，采用滑轮拉升。后续屋面底板的安装。钢底板的连接采用自攻钉与次檩条连接，底板安装横向为一波的距离，在波锋处与檩条连接。底板的安装顺序为由西向东方向安装，连接方式为搭接。

2.3 吸音棉、保温棉等中间构造层的铺设

屋面系统吸音棉采用50mm厚玻璃纤维吸音棉，下铺无纺布，无纺布铺垫要求平整覆盖、紧贴、铺满。本工程采用24Kg/m3玻璃纤维吸音棉。吸音棉运至合适高度后，直接铺盖在无纺布上。本工程吸音棉其主要功能为对压型钢底板区域加以填充，对室内通过穿孔底板的声音进行吸纳消除。考虑到本工程屋面对整体工程的重要性，在吸音棉上侧设置聚乙烯防潮膜，起防潮作用。

2.4 屋面板安装

屋面板最长约为22m，采用25T吊车直接将成品板吊至屋面；吊装时屋面板保护：a板较短可以直接吊装，吊装前要保证金属面板保护膜完整；b吊装是捆绑金属面板用100mm宽吊装布带进行吊装；c在捆绑部位衬垫柔性缓冲材料。整个屋面施工阶段前后在场内设置屋面板加工场地，屋面板加工场地面积350m2。屋面板安装工艺流程如图4所示。

图4 屋面板安装工艺流程图

3 结束语

本文以蚌埠市体育中心项目工程为例，重点介绍了金属屋面结构施工方法，主要包括屋面檩条安装、屋面底板安装、吸音棉、保温棉等中间构造层的铺设、屋面固定支座安装以及屋面板安装等部分。文章整体对蚌埠市体育中心项目的金属屋面进行了专项技术的详细描述，重点剖析屋面结构各个层次之间的联系与工艺方法，具有较好的参考价值。

参考文献：

[1]叶振.宣城体育中心金属屋面工程的设计与施工[J].中国建筑防水.2019（6）：23-26.

[2]丁宇.大型金属屋面紧密型防水保温系统施工技术[J].建筑施工.2018（9）：1598-1599+1602.

[3]程定锋，苗泽献，刘宝辉.北京新机场旅客航站楼及综合换乘中心工程金属屋面施工及节点处理方法[J].中国建筑金属结构协会.2018（5）：485-495.

[4]路伟伟，张涛，申如祥，李鹏，张大慰.青岛新机场航站楼连续焊接不锈钢屋面施工技术[J].施工技术.2018（15）：59-62+77.

论文作者:余晓文

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月4 期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f27f708a8e002a147b4279dd.html