# 不敏感引信技术分析研究论文_贾利利 孔德帅 杨虎

摘要：现如今，随着社会经济的发展与科学技术的进步，在武器系统中高新技术获得大量应用，而现代战争逐渐增加了对于精准打击、高效能作战武器的需求，且大量装备、各种弹药也逐渐应用到各种作战平台上，如飞机、航空母舰、舰艇等，这些弹药不仅杀伤力强大，且极易因撞击、高温、冲击等意外刺激而诱发爆炸，如此会造成不必要的财产损失，甚至是人员伤亡，致使己方战斗力被直接削弱。早期各国在研究弹药技术、研制武器型号方面，侧重于弹药毁伤能力的研究而不重视其安全性，从而诱发多次意外爆炸事故。为此，强化分析与研究不敏感引信技术十分有必要。

关键词：不敏感；引信技术；分析研究

引信是组成弹药系统的重要部分，为充分保证武器系统的安全性并提高战场上的生存能力，积极的发展不敏感引信技术至关重要，以此将其效能充分发挥出来。相比较于国外，我国在不敏感弹药和引信技术方面发展较晚，尚不具备统一的试验方法与评价体系，也不具备严格意义上的不敏感弹药，从而对我国不敏感弹药的发展造成严重制约[1]。

1不敏感引信技术研简介

不敏感引信技术的出现与不敏感弹药的发展息息相关，即在受到类似于枪弹射击、快速烤燃、碎片撞击、聚能射流冲击等意外危险刺激的情况下，一旦意外点火，只燃烧不爆表，由此会最大限度的降低损害后果。

关于不敏感引信的发展，旨在强化研究多种技术途径，如起爆与传爆技术、防护材料技术、低易损性火炸药研制、装药选用与评价技术等。不敏感弹药发展的核心在于炸药装药，其安全性与起爆能量与弹药性能密切相关，在不降低能量的基础上需要重视低易损性火炸药的发展，致力于其安全性的显著提高，而装药安全性通常会受到各种因素的影响，如火炸药本身的安全性以及装药质量、密度、结构等。通过对这种火炸药的研究，可充分提高弹药安全性，也能够为引信爆炸序列提供新要求，即在能量充分的情况下保证该炸药装药可靠，且爆炸序列的钝感程度能够匹配主装药 ，防止因意外刺激而诱发意外爆炸，为起爆就需要对起爆与传爆技术进行深入的研究，从而能够充分确保弹药与引信工作的安全性、安全性[2]。

炸药原本就存在一定安全隐患，受外界刺激的影响出现反应的可能性较大，为提高弹药承受外界刺激的能力，就需要站在设计原理的角度上采取有效措施，一种在于设计泄压通道等缓解结构，另一种在于壳体材料的改变，强化对吸能、减弱冲击材料的使用。

为致力于弹药和引信后勤装备压力的显著降低、后勤储备与运输作战安全性的提高，就需要认真开展钝感包装设计，通过合理的包装设计来避免因相邻弹药爆炸而诱发的殉爆反应，从根本上避免出现更多的弹药爆炸事故。

2国内外不敏感引信相关技术研究情况

2.1军用爆炸物质感度要求与评价标准

基于不敏感引信要求，在存贮、运输、战备、作战的情况下，受各种意外情况的影响如高温、撞击等，引信很难将弹药系统引爆，而主要爆炸物质在于导、传爆药，二者在安全性方面密切相关。关于引信装药安全性的评价，可以借助爆炸物质感度与安全性试验，如此可充分确保引信安全，满足不敏感性能要求，为此就需要认真分析现有的试验标准与方法[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在评定爆炸物质安全性时可以借助感度试验，如感度试验、安全性试验。相比较于国外，在测试、鉴定、评估爆炸物质等方面的研究工作，我国起步较晚，，因此在评估爆炸物质感度方面存在许多问题，如缺乏系统性等，为此需要分析这些问题，促进军用爆炸物质安全性、可靠性的提高，从而为制定相关标准创造一定条件。

2.2传爆序列爆炸元件精细化装药技术研究

对于引信爆炸序列而言，导、传爆管是主要钝感爆炸元件，起爆可靠性、安全性深受装药密度与质量的影响。为充分保证密封安全，在装配后期多数导、传爆管壳都需要收口，记忆中缩小小型筒形件口部的冲压成形装配工艺，具有不可逆性，因过程中需要接触管壳、加强帽、炸药装药，当上模对管壳产生压力作用时，力的作用都会传递到管壳、加强帽上，由此会增加装药密度而降低装药爆轰引爆感度，对引信传爆性能产生直接影响[4]。

2.3小雷管对引信导、传爆管的起爆特性仿真研究

针对不敏感引信爆炸序列，相比较于常规火炸药，低易损性火炸药的起爆感度更低，因此在该序列中雷管的输出威力更大，更容易将导、传爆药引爆。在雷管起爆过程中，若管壳约束材料、密度、强度等存在明显差异，则爆炸序列的输出威力也会存在很大不同。

2.4烤燃环境下引信响应特性与影响因素分析

在战备、后勤存贮过程中，弹药或引信通常会受到各种意外刺激的影响，在储备过程中受弹药爆炸或周围火灾等因素的影响，极易处于高温或缓慢加热的环境。炸药装药深受温度的影响，弹药与引信在烤燃环境下极易诱发各种不良情况，如燃烧、爆炸甚至是殉爆相邻弹药。在烤燃环境下为更好的评估弹药的反应程度，专门提出一系列措施，且为此国内外学者纷纷进行了大量研究[5]。

但是，在高温环境下所暴露的引信响应特性，尚未有人进行研究，引信是弹药系统的重要起爆装置，在高温环境下研究其反应情况，对于弹药安全性的提高至关重要。

结束语

综上所述，按照引信技术要求与特点，在设计过程中为充分满足不敏感弹药的引信需要科学的选择导、传爆药和引信结构缓冲设计技术等。传统许用传爆药尽管可以满足通用爆炸序列要求，在高温、聚能冲击等严苛环境下极易诱发各种意外事故，最终造成爆炸序列的钝感化，且各国人员对于引信传爆序列结构设计纷纷开展了大量研究。

参考文献：

[1]马楠,牛兰杰,赵旭,范晨阳.泄压孔径对引信慢速烤燃响应程度的影响[J].探测与控制学报,2019,41(01):19-23.

[2]汪仪林,马秋华,张龙山,邹金龙.引信智能化发展构想[J].探测与控制学报,2018,40(03):1-5.

[3]施坤林,黄峥,牛兰杰,邹金龙,刘忙龙,梁轲.引信的三大基础技术与发展要求[J].探测与控制学报,2018,40(01):1-4.

[4]殷瑱,王雨时,闻泉,张志彪,闫丽.不敏感弹药及其引信技术发展综述[J].探测与控制学报,2017,39(03):1-11.

[5]邹金龙,雷雅茹.不敏感弹药对引信技术的要求内涵[J].探测与控制学报,2016,38(01):1-6.

论文作者:贾利利 孔德帅 杨虎

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f28955e25d3afae9b64ccb52.html