# 电器附件创新与安全设计探讨论文_朱永飞,魏会静,张广涛

朱永飞 魏会静 张广涛

新乡北方车辆仪表有限公司 河南新乡 453000

摘要：本文介绍了电器福建的创新与安全设计，以插座为例。详细介绍了电器附件的创新，从多角度描述了新型附件的功能，不管是外观还是功能，都区别于传统的插座。

关键词：安全插座；创新设计；多重防护

引言

科技日新月异，特别是现代社会手机、电视、电脑等家用电器的普及。人们每天都能接触到连接家用电器和电源的电器连接件，因此插座这个不起眼的电源转换接口每天都出现在我们的生活中，插座的用电安全越来越受到人们重视。随着人们的消费观念的不断升级，插座演变至今已逐渐从单一的电器连接件向兼备家庭装饰风格和个性化需求为一体的家用电器连接件方向发展。

一、插座的隐患

插座虽然作为人们在日常生活中接触最多的电器连接件选购时却总是被人们忽视。用户往往只注重其外表而忽视其内在的安全防护等级。很多潜在的会导致火灾、触电等安全隐患都是误用了内在防护不合格插座埋下的。常见主要有以下几点不合格隐患：

（一）插座保护门防护不合格异物可能插入插孔接触带电部件有触电风险

（二）插座在潮湿环境下带电部件受潮若不加防护存在触电风险

（三）无夜光指示的情况下夜间不易找到插座插孔位置不方便使用

（四）插座使用污染物不符合国标的材料或塑胶绝缘材料阻燃等级不合格，存在安全隐患

（五）插座使用寿命不符合国标要求长期使用后插拔力过小导致接触电阻大温度高

（六）插座的实际功率和标称不符长期过载使用，温度过高引起的火灾

中国消防网的统计，由电气故障原因造成的火灾超过30%

二、淘公仔2代的创新设计分析

（一）功能创新设计

插座生产企业如何使传统的插座在确保安全的前提下，插上现代化的元素的赢得更多用户的青睐，不同厂家在这方面创意是百花齐放。比如市面上在售的一款“淘公仔2代创意排插3.1 A双USB智能家用插线板带开关”就是其中经典的代表。此款电器附件转换器在融合了淘宝吉祥物外观形象同时，又具备了电源总开关、2位五孔插座（4个标准插孔）、2个总电流3.1 A（单块最大2.4 A电流）USB接口，实现智能分流，充电互不干扰等强大的应用功能。为了方便使用配有吸附在桌面上可360。旋转的托盘。在产品外观造型新颖独特以及功能升级性创新的前提是产品的安全性防护多方面加强。

（二）外观创新设计

造型新颖独特的卡通形象设计，拆了耳机罩犹如一个可爱淘气的卡通人物头像。带上耳机罩又瞬间化身成为艺术痴迷而忘我的追风少年。

三、淘公仔2代的安全设计分析

（一）双层保护设计

在小五孔插座强电部分有保护门防护的同时，又在插孔外壳又同时增加了塑胶安全防护耳机罩，强电部分实现双重保护。日常生活中用电器连接插座做为家用电器和电源连接的纽带会在多种不同环境下使用：如家用电器冰箱、洗衣机有时候电源连接有时候会放在潮湿环境的角落里，插座强电部分有两层防护可将外部潮湿环境和强电之间初步隔离。白领习惯将插座放在书桌上，如不小心打翻了一杯水洒在插座上，有防护罩也可以像保护伞一样阻隔大部分水进入插座插孔，降低触电风险。

（二）插座锁保护设计

强电部分保护罩自锁装置，当插座不使用时盖上防护罩，并将桥型架旋转至初始位置，防护罩会自动紧锁在插座插孔上拆不下来，起到防护隔离作用。当要使用插座时，左手同时按下左、右保护罩上的锁栓按钮，右手旋转桥型架至至初始位置相反方向打开保护锁后取下保护罩。

保护罩锁紧状态见下图：如（图1）保护罩锁紧状态左右两边锁栓是凸出状态，桥型架在内侧锁紧状态。此时保护罩的卡扣锁紧在插座的外盖板上（图2活动块在背面顶住卡扣使得卡扣牢牢的扣合在插座上），且保护罩不同时按下两个锁栓的情况下，桥型架不能旋动，致使保护罩不可拆。在插座不使用时带上保护罩可彻底将强电部分隔离插座此时瞬间成装饰品。保护罩开锁状态见（图3），当要使用插座时一只手按箭头方向按下左右两个锁栓，另一只手按箭头所示方向旋转桥型架，即可拆下保护罩。

图1插座保护罩锁紧状态图

图2插座保护罩锁紧状态结构图

图3插座保护罩开锁状态图

（三）防摔保护设计

在双层强电隔离保护的同时，此款插座还在外表有一层多彩颜色硅胶保护套。提升颜值的同时还能避免插座在日常使用过程中可能出现的跌落撞击损伤影响插座继续使用或刮出划痕变形等缺陷影响美观。由于日常使用过程中用户手经常触摸插座，柔软的硅胶套增加触摸舒适用户体验感。

（四）环保材料

环保材料、圆滑过渡：插座外壳、铜件采用环保级塑胶（符合RoHS要求），硅胶保护套采用食品级硅胶原材料，产品外观边角处采用圆角过渡设计并整体套硅胶套，手感顺滑舒适。

（五）带小夜灯的指示设计

在夜间或光线不好的环境下，可以起到指示作用（容易找到用电器电源插头）的同时也起到了提醒用户关闭用电器的暗示，即节能又安全。

（六）性能升级

外壳和基座将标准要750℃阻燃提升到850℃，插座的使用寿命由国标5000次提升8000次。

结语：

本文详细分析了Tao2C转换器插座如何在提升安全性能的前提下创新性设计。通过以上讲述不难看出电器附件设计都是以安全为基石的基础上进行外观、使用性等创新。

（1）插座强电插孔部分在国标要求保护门的基础上又有外置耳机防护罩实现双重保护。

（2）插座在使用用户体验方面做视觉、触感、使用功能、防摔、环保等多方位人性化设计。

（3）产品外形设计新颖、独特。

参考文献：

[1]付亚惠,张雷.电器产品质量检验管理现状与优化对策分析[J].城市建设理论研究(电子版),2018(18):4

[2]罗静忠.电器企业全面预算管理创新思路探讨[J].纳税,2018(16):131+133

论文作者:朱永飞,魏会静,张广涛

论文发表刊物:《防护工程》2018年第28期

论文发表时间:2019/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f29e386d8d3aa8d5765fbb16.html