# 浅谈环卫机械设备的维护与保养论文_付博

黑龙江省五大连池市环境卫生养护中心

摘要：随着环境相关政策力度的加大，我国对于环卫工作也越来越重视。环卫机械设备在执行环卫工作的过程中起到了极为关键的作用，只有及时的对环卫机械设备进行相关的管理和维护工作才能保证环卫机械设备能够更为高效的进行环卫作业，从而帮助解决现存的环境问题。本文将对我国目前各种类型的环卫机械设备所需的维护与保养工作进行合理的分析与研究。

关键词：环卫；机械设备；维护保养

一、环卫机械设备内容概述

现阶段我国所主要应用到的环卫机械设备分为垃圾处理类和环卫车辆类两种，垃圾处理类环卫机械设备平时日常所需要进行的工作内容是垃圾的无害化填埋、焚烧处理以及分拣积存处理等工作，每一个环节都有其特定的作业设备。而环卫车辆类环卫机械设备在日常生活中就较为常见，像是洒水车、洗扫车以及一些垃圾压缩清运车等设备。

二、环卫机械设备的维护与保养建议

（一）环卫清扫功能型机械设备

首先对于清扫功能性质的环卫机械设备最需要制定好的就是机械设备的保养周期，只有坚持定期对机械设备进行保养才能够更为肯定的保证清扫类环卫机械设备的正常工作。普遍意义上来说，环卫清扫车类机械设备的保养周期最好是基于机械设备的制造商建议保养周期基础之上，结合机械设备自身所使用消耗的实际情况进行略微调整。除此之外，对于清扫类的环卫机械设备应尽量减少拆解总成维修的次数，主要是因为频繁的拆解会为机械设备总成及内部零件带来一定的损害，间接的增加了清扫类环卫机械设备保养维护的次数。所以，当对清扫类环卫机械设备进行维护保养时，务必要选择先进技术加持的免拆性质的保养方式，才能帮助环卫清扫机械设备避免一些不必要的耗损现象发生，同时还在一定程度上有效的提升了环卫清扫机械设备的维护保养品质[1]。另外一方面也需要格外注意的就是机械设备的用油情况，选择适宜的燃料才能避免设备产生堵塞、脏污等故障性质的问题，从而也能减少由机械设备内部发动机所带来的耗油和加速迟缓等问题。

（二）环卫洒水功能型机械设备

对于洒水类环卫机械设备来说，最为主要的维护保养工作就是及时的检查出设备内部所出现的各种问题，做到及时的改良使用情况从而更有利于环卫洒水机械设备的使用寿命延长。由于洒水机械设备的特殊性质，所以在进行检查维护时首要的工作就是查看设备内部水路系统的连接以及开关和胶管等部件是否严封的现象，其次需要检查的就是内部水罐与支架的牢固问题，保证所有用来稳固的小器件都呈旋紧状态。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，还要检查洒水设备的取力器与水泵是否出现渗漏问题，一旦发现相关问题现象务必及时处理和更换。另外还需要特别注意的一点就是关于洒水设备的防冻问题，普遍的洒水设备内部并没有设置相应的防冻装置，所以当遇到气温较低的环境时，相关管理人员应及时的将设备内部所贮存的积水全部流放干净，并做好密封和各部件的检查工作，才能避免一些由于外界天气环境因素所带来的不利影响问题发生[2]。同时对于环卫洒水机械设备的外部保养方面也要及时的做好补漆护理，主要是为了杜绝洒水设备外部罐体表面出现铁锈腐蚀现象问题的发生。

（三）环卫清运功能型机械设备

清运类型的环卫机械设备主要的任务就是处理垃圾相关的工作内容，所以在一定程度上来说，清运类的环卫机械设备所接触到的作业环境往往都比较脏乱差，这也就对于清运机械设备的相关防腐性需求要更为强烈，同时在维护和保养工作方面所涉及到的保养周期也相对于其他类型的设备要更短一些。举个例子来说，对于较新的清运机械设备在最初开始使用的磨合阶段，普遍要在工作的行驶里程数值方面进行合理的控制，多数都会规定到1500千米至2500千米这个区间。而关于清运所能装载的重量也要合理的控制在额定所能承载重量的七成，同时还应注意卸载时不要过大力度的轰撞发动机油门。在检查到清运机械设备的油箱部分时，要牢记油缸执行工作到300次后期需要对机械设备的工作油进行全面更换处理[3]。将内部残剩的工作油流放干净，并从加油孔重新小心的加入新的工作机油，随后启动发动机进行每处油缸的运行工作确认，直到没有异议及问题发生即可。同时，相关设备管理人员还应该多加注意清运机械设备的液压系统机油渗漏问题，一旦发现有漏油的现象应及时进行维修处理并替换掉旧的油封。一般情况下来说，环卫清运机械设备内部的高压油管在使用两年之后都会进行一次换新，如遇到油管出现龟裂及膨胀等问题时也要及时的进行替换处理，避免发生范围更大的损坏情况。对于清运机械设备的外部保养工作要落实到日常每一天的工作进行当中，当设备作业完成后务必要及时的清洗设备表面各处脏污的地方，同时也要合理的对设备所运行的各个部位进行润滑油护理，从而帮助延长设备自身的使用寿命。

结语：全面提高相关管理人员的综合素养，加强对于环卫机械设备整体的运行和监督管理工作，这样才能保证环卫机械设备的合理使用以及在运行作业过程中能够更为高效的完成工作，从而还能在一定程度上减少设备日常维修的费用支出。只有合理的使用环卫机械设备，积极做好日常维护保养工作，才可以实现环卫机械设备使用寿命的良性延长以及节约环卫成本提升经济效益的目标。

参考文献：

[1]李嘉.探究环卫机械设备的维护与保养[J].中国新通信，2017，19（11）：148.

[2]王建磊.环卫机械设备的维护与保养[J].城乡建设，2016（07）：65-66.

[3]马赛攀.公路机械设备日常维护和保养[J].交通世界，2017：160.

论文作者:付博

论文发表刊物:《基层建设》2019年第10期

论文发表时间:2019/7/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f29f046e9878457eb31d29af.html