# 中能化工保障醇烷化岗位长周期稳定运行论文_张林峰

摘要；高压管道连接中，广泛使用透镜垫密封结构。透镜垫的密封面均为球面，与管道的锥形密封面相接触，初始状态为一环线。在预紧力作用下，透镜垫在接触处产生塑性变形，环线变成环带，密封性能较好。由于接触面是由球面和斜面自然形成，垫片易对中。透镜垫片密封属于强制密封，密封面为球面与锥面相接触，易出现压痕，零件的互换性较差。此外，垫片制造成本较高，加工也较困难。

关键词；透镜垫，醇烷化，高温高压管道。

分析现状；

醇烷化岗位中存在着许多高温高压管道，由于连接设备的金属透镜垫长期在高温高压等复杂工作环境下容易出现点蚀麻点，凹槽压痕等缺陷，为修复这些缺陷，我们一直在改进创新，寻找更好的解决问题的方法。

初期改进；

我们多采用手工修复的方法利用现有车床工具，对高压透镜垫进行手工修复

实施：工具：普通车床、角磨机、抛光片、百叶片、砂纸、润滑油、直板尺

工序：1、待修复透镜垫装夹在车床的三灶卡盘上调整位置，达到轴向，径向跳动量小于0.03mm，车床主轴速度调整到300r/min左右 .

2、根据透镜垫密封面表面情况选择磨光片类型（表面光洁度较差的先用抛光片再用百叶片，表面光洁度较好的直接用百叶片）。启动车床及角磨机进行表面修复以达到表面的初步平整。

3、利用直板尺检查密封面弧度情况，根据检查情况选择合适的磨光片对密封面进行修弧面，修复过程中反复用板尺检查调整直至到达想要弧面。

4、弧面修复过程后密封面的表面会形成大量的径向贯穿纹路。启动车床手持百叶片，密封面做圆周运动，百叶片固定不动。以达到修复贯穿纹路的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5、贯穿纹路修复完成后会在密封面的表面形成细小环状纹路，为了使用效果更显著仍需进一步提高密封面的表面光洁度。将车床速度调整到400r/min左右，用砂纸手掌贴合在密封表面上进行磨光，根据纹路情况调整砂纸粗细，最后砂纸上涂润滑油少许收光。

持续改进；

但用过一段时间后，密封效果不是特别理想，因为金属透镜垫一般采用的是球面密封，精度要求很高，即使研磨的外观很光滑，弧面密封也不一定达到要求，所以我们做了进一步的改进，在打磨光滑的密封面上加上铝皮，铝皮外表光洁，具有防腐功能，而且可塑性较高。

加入铝皮的方法使金属透镜垫的密封效果得到了很大的改善，但这种方法还存在缺陷，就是使用周期不长，往往运行过一段时间就法兰密封处又会出现泄漏现象，最终检查出来的问题在于拧紧法兰螺栓时力度不均匀，有时导致铝皮边缘易于开裂。

最终改进；

针对这些问题，我们班组认真的讨论分析，进行多次尝试后，我们最终采用波形石墨带粘贴在存在缺陷的金属透镜垫上用来补偿达到良好的密封效果，石墨带具有良好的可塑性，耐高温性，耐腐蚀性，而且厚度仅为0.5mm，易于修复密封面。经过开车试压试漏，以及正常的开车都达到了理想的效果，不再出现跑冒滴漏等现象，确保醇烷化岗位的长期运行。

经济效益；

1、直接经济

市场上的金属透镜垫价格昂贵，零件的互换性比较差，更换大批金属透镜垫成本较大，经过我们的改进可以大大的节约成本，产生了非常可观的经济效益。

2、潜在效益

经过改进后，提高了透镜垫的使用寿命，为醇烷化岗位的长期稳定运行打下了基础。

总结；

工欲善其事，必先利其器。想要做好一件事，其准备工作非常重要的。公司领导一直强调科技创新是第一生产力，一块小小的石墨带，带给整个设备系统是个重大的改变。

论文作者:张林峰

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f2c74d2bb732077f9ab7e2b6.html