# 公路施工中的沥青路面施工技术王艳论文_王艳

摘要：随着我国经济的快速发展，公路工程也随之快速发展，沥青路面施工贯穿了公路工程的全过程，沥青路面无论是对施工材料、施工人员、施工设备，还是对施工的进度和质量，都有严格的管理流程。基于此，论文对沥青路面施工在公路施工中的重要性、公路沥青路面施工中常见的质量问题和公路施工中沥青路面的施工技术方面进行了简单的探讨，希望对提高我国公路工程的施工质量以及促进我国交通运输行业的繁荣等方面有所帮助。

关键词：公路施工；沥青路面；施工技术

引言

近年来，我国社会经济快速发展，区域之间的交流更加频繁，对公路工程提出了更高的要求。因此，建造高质量的公路项目就成为目前道路建设的主要内容。沥青路面是公路工程常见的路面，其施工质量直接决定了公路工程的效能，提升沥青路面施工品质，也是提升到了总体性能的关键。基于此，开展公路施工中沥青路面的施工技术探讨就显得尤为必要。

1沥青路面的优势

第一，沥青路面和混凝土路面相比，其路面更加光滑，可有效降低路面对车辆轮胎的磨损，也可以提升车轮的抓地力，保证车辆行驶的安全性。

第二，沥青路面的物理性质更好，有利于提升路面韧性及抗压性能，和混凝土路面相比，使用寿命更长。

第三，后期维护更加便捷，沥青路面发生问题之后，无需进行大规模修复，有利于降低运维成本。

第四，虽然沥青路面在施工中可能对环境造成不同程度的污染，但只要保证沥青不发生化学变化，部分原材料仍然可以重复使用，有利于提升资源的利用率。

2公路工程沥青路面的几种常见的施工技术

2.1沥青路面摊铺技术

完成混合料的拌和后，需借助车辆将其运至施工现场，通常选用15t的自卸汽车。为了避免混合料出现离析现象，要对运输时间进行合理控制。待沥青混合料运至施工现场后，要安排专人进行指挥，并按照规定要求进行卸料，从而保障沥青混合料卸载的安全性。需要注意的是，摊铺前，应对到场的沥青混合料进行质量检测，检测合格后，方可进行下一步工作———摊铺。沥青混合料的摊铺过程要缓慢、均匀、连续，其中，摊铺速度宜控制在2～6m/min。另外，为了提高摊铺质量，要保证摊铺人员严格按照摊铺要求进行各项操作，严禁急刹车。对于交叉口的摊铺，应以机械摊铺为主，人工辅助找平的方式进行施工，为后续的碾压施工奠定基础。

2.2沥青路面的原料选择技术

选择合适的沥青原料十分重要，具体的选择过程中要结合公路的具体设计标准要求、周围的自然地理环境等各方面来选择较为合适的原料，选择的具体要求是首先要根据气候条件等各个方面进行沥青的材料的选择，尽量在本地进行取材。其次是选择粗集料时，要考虑到材料的大小、形状、强度和磨损等指标，细集料的选择要注意选择具有粘附性的同时也要有棱角，从而增强沥青材料的摩擦力，可以使用石屑、天然砂、人工砂等，同时要能够对填料的矿粉的粗细程度进行合理控制，通常太粗的矿粉会影响到沥青和矿料之间的粘稠度，不利于整体性能的发挥，太细的矿粉会造成水的稳定性能降低的问题出现。

2.3沥青路面碾压技术

碾压是沥青路面施工的重要环节，其施工效果将直接影响路面的压实度，进而影响公路工程的整体稳定性。施工过程中，施工人员应严格控制初压、复压和终压的次数和质量，在碾压过程中，保证施工缓慢、均匀和连续，速度控制在1.5~3.5km/h。最后，施工人员在碾压过程结束以后要进行检查，及时发现并解决施工问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3公路工程沥青路面质量控制策略

3.1重视施工质量检测评定工作

为了控制沥青路面施工质量，相关部门需要做好公路工程沥青路面施工监测和质量评测工作，将工作重点放在沥青原材料质量、面层、混合料温度等方面的检测中，具体体现在以下方面：（1）在沥青面层检测过程中，需要注重路面质量，合理地分析各项检测数据，加强对施工过程的动态监控，及时地解决各项路面问题，提高公路路面质量；（2）深度检查原材料质量，提高拌和、碾压和摊铺的整体质量；（3）根据质量评定相关要求，严格评估公路工程沥青路面施工质量，进而提升沥青路面质量。

3.2引用先进的沥青路面施工现场技术

加强先进沥青路面施工现场技术的引进力度，管理人员能够进一步掌握工程项目整体施工情况，提升沥青混凝土施工材料的使用率。在该公路工程中，施工管理人员要根据施工现场各项施工材料的使用情况，引用先进的施工设备，从根源上降低沥青等施工材料的损耗率。另外，沥青路面施工管理人员还要引进先进的施工设备，例如，在该公路工程当中，施工管理人员通过引用先进的供料设备，并运用先进的超声波传感器设备对沥青路面施工进行全面监控，一旦发现沥青路面铺筑进度不符合相关规定，施工管理人员能够及时采取相应的解决对策，保证沥青路面施工进度符合有关规定。为了保证沥青路面施工现场技术得到更加高效的应用，工程中的施工管理人员要不断提升自身的风险识别能力，针对沥青路面施工过程中可能出现的问题，制定有效的防范对策，在提升沥青路面施工质量的前提下，有效降低沥青路面施工材料的损耗率。

3.3控制沥青路面施工的温度

温度变化会在一定程度上影响沥青路面的施工质量，因为温度变化会影响沥青性能的变化，因此，要对施工过程中的温度加以控制。特别是在摊铺和碾压过程中，要选择适宜的温度，以减少施工质量问题的发生。通常情况下，施工单位会在沥青路面施工前对沥青混合料进行温度检测，以便后续施工中进行温度变化对比和分析。在沥青路面施工过程中，施工单位要随时检查沥青混合料的温度，防止温度变化导致一些质量问题的发生。

3.4加大沥青路面施工现场管理力度

施工管理人员要不断加大管理力度，并做好沥青路面施工技术管理工作，针对沥青路面施工过程中经常出现的问题，要妥善处理，并对施工单位进行科学的监督与管理，为沥青路面施工人员提供一个安全、稳定的施工环境，从而有效提升沥青路面公路工程的整体经济效益。由于沥青路面施工难度不断加大，公路工程中的施工管理人员要定期与施工人员进行沟通，针对沥青路面施工人员提出的意见，对原有的施工现场技术进行改进，并优化相关管理制度，不断减少沥青混凝土施工材料的损耗。

结语

综上所述，本文结合理论实践，探讨了公路施工中沥青路面的施工技术，探讨结果表明，相比于混凝土路面，沥青路面在施工效率、质量、使用年限等方面具有更加明显的优势。为保证沥青路面总体施工质量，就必须切实做好施工前的准备工作，并严格控制沥青配合比、运输、摊铺、碾压等环节施工质量。沥青路面路面具有良好的性能，也是我国公路工程事业发展的主要方向，希望通过本文的分析，对提升我国沥青路面施工质量有一定参考和帮助，促使我国公路事业持续发展。

参考文献

[1]张彪.公路工程沥青路面施工质量管控及实践举措研究[J].甘肃科技纵横，2017，46（01）：63－65．

[2]陈笑天．公路工程沥青路面施工技术与质量控制措施探析[J]．智能城市，2016，2（07）：128．

[3]王浩宇.浅析公路工程施工中沥青路面的施工技术[J].中国高新区，2018，(14):173+177.

[4]李博兴.试析公路工程的沥青路面施工技术与质量控制措施[J].价值工程,2018(22):195~196.

[5]黄岁世.浅谈沥青砼路面改建施工质量控制措施[J].科技创新导报，2018(16):81~82.

[6]刘萤.公路施工中沥青路面的施工技术探讨[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2018(11):171-172.

论文作者:王艳

论文发表刊物:《建筑实践》2020年1月1期

论文发表时间:2020/5/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f2d6bfc34ed661bb5d1a9673.html