# 道路桥梁工程的常见病害与施工处理技术论文_李阳

中国二十二冶集团有限公司 河北唐山 064000

摘要：我国道路交通重要的组成部分就是道路桥梁，道路桥梁的施工质量，直接会影响到交通运输和经济发展的质量。因此，相关工作部门以及施工工作人员，要更加重视道路桥梁工程施工质量，预防施工过程中病害的发生，保证道路交通的通畅。

关键词：道路桥梁工程；常见病害；修补措施

1道路桥梁工程常见的病害类型

道路桥梁结构示例图表

1.1剥蚀病害

对于剥蚀病害而言，属于道路桥梁工程最为常见的质量病害之一，指桥梁工程结构表面出现疏松起皮造成墙皮大范围脱落的情况，直接影响桥梁工程表面美观性，并且剥蚀病害作用下工程结构可能出现大面积变形的情况。一旦桥梁工程出现剥蚀病害后无法把握最佳处理时机则无法避免长时间风化作用的影响，造成工程墙体结构大程度变形，进而严重影响工程的整体质量。并且，在遭遇剥蚀病害影响的条件下，会导致桥梁工程构成截面积慢慢缩小，使纵向应力持续变大，这样桥梁工程结构的质量便会受到不利影响。

1.2裂缝病害

裂缝病害，同样是道路桥梁工程常见质量病害之一，其类型较多，包括：荷载裂缝、变形裂缝以及温度裂缝等；并且，裂缝病害的发生原因相对复杂，与工程混凝土施工质量不达标存在着密切联系，例如：抗压性及抗拉性较差等，造成道路桥梁工程出现大范围裂缝。由于车流量渐渐增多，桥梁工程承载力要求趋向严格，一旦混凝土质量不合格且遭受外力作用下可能出现各种程度裂缝。同时，按发生位置，桥梁工程裂缝又可分为结构裂缝、弯曲裂缝及安全裂缝，特别是结构裂缝处理难度相对较大。此外，如下图1所示的纵向裂缝，则是根据不同方位划分的裂缝，也会对道路桥梁工程的质量受到很大程度的影响。

图1道路桥梁工程纵向裂缝图示

1.3桥台引道路基沉降病害

在道路桥梁工程施工过程中，路基施工是非常重要的一个环节，要想确保道路桥梁整体施工质量，便有必要注重路基施工质量的提升。如果桥梁工程路基施工质量存在隐患，则极有可能存在路基沉降病害，进而使道路桥梁工程结构的稳定性受到很大程度的影响。同时，路基沉降病害的发生因素比较多，包括：区域土质差因素、突发外力作用因素等，在受到这些因素影响下易造成不同程度沉降的情况。此外，我国地域辽阔且不同区域施工现场的土质类型复杂，而施工单位忽略前期勘察环节时则直接影响施工技术的应用合理性，导致出现严重路基下沉的问题。

2道路桥梁问题的解决方法

2.1裂缝修补方法

道路桥梁裂缝的出现，对人们的财产安全具有很大威胁，所以出现裂缝要及时进行修补，有关技术人员要对裂缝进行分析，找出裂缝出现的原因，把裂缝用合理的方法修补好，并且针对裂缝出现的原因进行深究，从源头上解决裂缝问题。

（1）表面修补。针对裂缝进行合理的修补，其中常见的一种修补方法是表面修补，其主要是对于一些不严重的裂缝，并且裂缝对道路桥梁本身没有太大影响的情况下进行的。技术人员在进行修正时也要足够专业，首先确定裂缝的大小位置，然后找到合适的修补材料对其修补，修补完之后，要确保裂缝不会在扩大。（2）灌浆技术以及嵌缝技术。灌浆法是常用的一种修补方法，灌浆法针对的是会对道路桥梁的构架产生影响的裂缝，此外道路桥梁的材质特殊，不能用表面修补法的裂缝。灌浆法是把一种胶管灌入裂缝中，这种胶进去之后会进行粘合，与道路桥梁本身融为一体，从而实现了灌浆修补裂缝的目标。需要注意的是，胶材料分为很多种，要根据实际情况选择合适的材料进行修补。除此之外，还有一种常见的修补方法叫嵌缝处理技术，具体操作是把裂缝变成沟槽，然后在沟槽里填上塑料物质或者是聚合物水泥砂浆，从而保证裂缝不会扩大，并且填充物与道路桥梁本身有很好的融合性。

2.2头部损坏问题的解决方法

桥梁头部损坏的修补方法是锚喷，这种技术是比较常见的一种技术，锚喷顾名思义是靠喷，把特殊材料放到设备上，然后喷至损坏处，把喷射物与桥梁本身进行融合，实现修补。这种技术它快速高效，并且容易操作，所以是一种很好的修补方法，能够较好实现修补的目的。

2.3路基沉降问题的处理方法

对于路基沉降问题，要从根源上进行考虑，路基沉降问题出现的原因是土壤问题，所以要对道路桥梁进行分析，判断路基沉降程度，然后根据分析结果实施不同的方案。如果沉降严重，那么对其材料进行改变，把原有的土壤清理出来，换成适合的土壤。需要注意的是，在进行换时，一定确保原有土壤全部弄出来，如果沉降现象不是太严重，可以对其使用灌注技术，把特殊材料灌入原来的土壤中，把所有物质进行紧密的结合，这样既能够解决路基沉降问题，又能够加大道路桥梁的承受力。

2.4提升施工设计的合理性

道路桥梁工程在设计时，需要结合道路桥梁工程的特点，比如说道路桥梁工程的主要作用、工程建设地质条件、建设的气候条件、施工周期，这些因素都要进行统筹的考虑。对道路桥梁工程施工过程当中有可能出现的问题进行预测性设计，保障施工设计整体的系统性、科学性、合理性。谨慎选择工程所需原材料，确保原材料供应充足，质量符合国家的要求。

2.5清理破碎或松动的混凝土

道路桥梁表面之所以会受到腐蚀，产生疏松脱落，是因为在施工的过程当中，混凝土原材料质量不达标，并且长期堆积在桥梁表面。为了防止道路表面受到腐蚀，需要设置工作人员定期清理破碎和松动的混凝土，不仅要清理桥梁表面的混凝土，对于钢筋下面所残留的混凝土也要进行仔细的清理。检查修补材料是否经过填充，这项措施对于规避道路桥梁病害问题具有积极的意义。

结语

综上所述，认识到相关施工单位需秉持“具体问题，具体分析”的工作原则，全面分析市政桥梁工程的常见病害类型，然后采取相应的施工处理技术手段，妥善处理各种病害，确保工程结构始终处于稳固状态；并且，需积极组织常见病害施工处理技术学习活动，不断增强施工人员综合素质水平及处理能力，进一步为市政桥梁工程施工综合质量的提高奠定坚实的基础。

参考文献

[1]林仁龙.市政道路桥梁工程中常见病害及施工处理技术[J].居舍，2019（19）：48.

[2]袁新清.市政道路桥梁工程中常见病害及施工处理技术[J].交通世界，2019（08）：123-124.

论文作者:李阳

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f2e311be30c392b5d35bc6e7.html