# 混凝土面板堆石坝表止水设置及单价分析论文_杨永强

新疆吉音水利枢纽工程建设管理局

摘要：本文介绍了面板堆石坝表止水结构形式及施工工艺，通过工程实例，结合设计图纸，运用现场测定法，对表止水综合单价进行详细分析，为类似工程提供了参考依据。

关键词：面板堆石坝；表止水；综合单价

某水利枢纽工程主要建筑有混凝土面板堆石坝，底孔泄洪洞、表孔溢洪洞、引水发电系统及厂房等。面板为坝体的主要防渗体结构，共分为54块，采用C25F200W12聚丙烯纤维混凝土浇筑，其中宽6m面板29块，宽12米的面板25块。面板与趾板连接处的周边缝、面板划分条块的垂直缝、分期浇筑面板间的水平缝、面板与防浪墙底板间的水平缝等不同类型、不同部位的接缝止水结构的设计和止水材料的选择，对提高面板堆石坝安全、耐久的运行，方便施工、适应一定的变形等具有重要意义。本工程共设计各类接缝总长8932m，由于类型和结构不同，因此单价也各不相同，但现行的水利定额中止水子目并不能全面涵盖面板止水项目，准确、合理计算止水单价具有一定的难度。应结合设计图纸、施工工艺，深入施工现场，现场测定不同类型结构止水的人工、材料和机械消耗量，从而达到准确、合理计算的目的。

1 表止水的结构

吉音水利枢纽面板堆石坝的接缝根据位置及作用可分为面板垂直缝（A型垂直缝、B型垂直缝）、周边缝（C型缝、D型缝、面板与防浪墙接缝）、其它缝型（趾板伸缩缝、连接板伸缩缝、防渗板伸缩缝）等18种接缝，主要缝型结构如下：

1.1 垂直缝止水结构

（1）A型垂直缝：A型垂直缝为张性缝，位于左右岸部分面板受拉区范围内。主要由SK-Ⅲ底胶、Ф50氯丁橡胶棒、GB柔性嵌缝填料、8mm厚三元乙丙橡胶板等组成，并用不锈钢扁钢压条（60×6mm）和不锈钢膨胀螺栓固定，具体结构形式详见下图：

（2）B型垂直缝：B型垂直缝为压性缝，位于面板中部受压区范围内。顶部主要由SK-Ⅲ底胶、Ф50氯丁橡胶棒、GB柔性嵌缝填料、8mm厚三元乙丙橡胶板等组成，并用不锈钢扁钢压条（60×6mm）和不锈钢膨胀螺栓固定，具体结构形式详见下图：

1.2 周边缝止水结构

（1）C型周边缝：水位变动区以下面板与趾板的接缝，主要由SK-Ⅲ底胶、Ф50氯丁橡胶棒、GB柔性嵌缝填料、8mm厚三元乙丙橡胶板等组成，并用不锈钢扁钢压条（60×6mm）和不锈钢膨胀螺栓固定，具体结构形式详见下图：

（2）D型周边缝：水位变动区以上面板与趾板的接缝，主要由SK-Ⅲ底胶、Ф50氯丁橡胶棒、GB柔性嵌缝填料、8mm厚三元乙丙橡胶板等组成，并用不锈钢扁钢压条（60×6mm）和不锈钢膨胀螺栓固定，具体结构形式详见下图：

（3）防浪墙与面板之间周边缝：面板顶部与防浪墙底板之间的接缝，主要由SK-Ⅲ底胶、Ф25氯丁橡胶棒、GB柔性嵌缝填料、8mm厚三元乙丙橡胶板等组成，并用不锈钢扁钢压条（60×6mm）和不锈钢膨胀螺栓固定，具体结构形式详见下图：

2 表止水施工工艺

（1）缝面打磨：使用角磨机从两侧向槽内，将缝内所有接触面和缝口打磨平整。

（2）缝面清理：用钢丝刷和毛刷将预留V形槽两侧及槽内刷干净，并用吹风机将预留V形槽及两侧接触面吹干净，保证无浮渣、杂物、积水、粉尘。

（3）涂刷SK-Ⅲ底胶：采用人工分段涂刷，涂刷遍数为2遍，涂刷宽度超出盖板边缘5cm。

（4）安装氯丁橡胶棒：采用人工由坝顶向坝脚安装，氯丁橡胶棒中线与垂直缝中心线重合，用力拉直使棒壁与接缝壁嵌紧并用钢钉固定。

（5）柔性填料嵌填：待底胶手感快干时，即采用混凝土面板表止水机械化施工组合台车嵌填GB柔性填料，材料由随车吊载重运输汽车和牵引式送料车运输至作业面。接头及端头采用人工嵌填的方式嵌填GB柔性填料。

（6）橡胶盖板铺设：柔性填料嵌填后，即采用混凝土面板表止水机械化施工组合台车由底部向顶部铺设橡胶盖板。端头及接头采用搭接处理，端头的搭接长度0.3m，接头的搭接长度0.2m。接头施工时先将搭接部位的橡胶盖板打毛，用清洗剂清洗干净，然后再接缝两侧表面刷手刮聚脲封闭，聚脲厚度4mm并在聚脲内部复合胎基布1道进行加强，手刮聚脲的作业时间控制在2h内。

（7）涂刷GB找平密封胶：采用人工涂刷，由底部开始，两侧同时向顶部涂刷，涂刷位置为扁钢中心线两侧0.05m范围，涂刷宽度0.1m，涂刷厚度0.005m。

（8）扁钢安装：涂刷GB找平密封胶后立即安装不锈钢扁钢，每隔20cm用电锤打眼、不锈钢膨胀螺栓紧固至少量GB找平密封胶从盖板边缘挤出为止。扁钢接头采用对接形式，接头处采用两个螺栓固定。

3 表止水单价分析

根据表止水施工工艺，工作人员深入施工现场，对表止水施工人工、材料及机械消耗量进行了现场测定，并结合水电建筑工程定额对表止水单价进行分析计算，主要缝型单价分析如下：

（1）人工费：通过设计图纸可以看出，虽然缝型存在区别，工作部位也不相同，但人工消耗量差异不大。通过现场统计，结合水电建筑工程预算定额，本工程人工费按定额面板止水子目计取，结果如下：

施工100m所需人工消耗量及费用汇总

（2）材料费：根据设计图纸计算材料消耗量，材料费单价参照施工单位与材料供货商签订的合同单价计取，并计取了材料损耗。材料费计算结果如下：

施工100m所需材料消耗量及费用汇总

（3）机械费：表止水施工机械主要有角磨机、电钻、台式电钻、随车吊平板台车、GB柔性填料挤出机等，其中：GB柔性填料挤出机由牵引台车、喂料车、挤出机三部分组成。角磨机、电钻、台式电钻、随车吊平板台车通过相关定额计算得出，由于GB柔性填料挤出机为北京中水科海利工程技术有限公司申请的专利设备，在现行的水利预算定额中并无该设备台时费计算定额，故费用按现场实际分析单价计入。机械费计算结果如下：

施工100m所需机械消耗量及费用汇总

（4）综合单价：将人工费、材料费及机械费的汇总后得出表止水单价的直接费，再计入施工管理费、企业利润、主材补差、材料税金补差、税金后可得出表止水的综合单价，计算结果如下：

说明：①本项目在招标时，对钢筋、水泥、柴油等主要材料进行了限价，故在综合单价中对消耗的柴油进行补差。②由于本项目为营改增前开工项目，计取直接费的材料费为不含税价格，故对材料费税金进行了补差。

（5）结果分析：综上所述，面板表止水因结构、形式、施工部位的不同，虽然人工消耗量相等，但材料和机械的消耗量各不相同，综合单价差异也较大，其中加筋复合三元乙丙橡胶盖板、GB柔性嵌缝填料、GB填料挤出机的费用在单价中占有很大的比重，故确定上述材料及机械的消耗量及价格尤为重要。

4 结束语

在编制可行性研究报告或和初步设计报告时，止水工程投资一般都包含在细部结构中，但面板堆石坝的止水投资通过该工程可以看出所占的比重还是比较大，在细部结构中已不能涵盖，如用传统方法计算将导致投资不足。虽然本单价仅仅是针对一个具体的施工工程分析计算的，但它具有一定的代表性，可在编制可行性研究报告或和初步设计报告时，依据工程实际，可参考上述单价计算，避免投资不足，影响工程整体进行。

参考文献：

[1]袁国芹，闫鹏，王晖.河口村水库面板堆石坝止水设计及单价分析，人民黄河，2011，（4）

[2]王国忠，程艳.混凝土面板堆石坝止水工程单价分析研究，东北水利水电，2001（9）

论文作者:杨永强

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f2ebda673be9154b60691110.html