# 建筑给排水设计中环保节能理念的应用论文_苗地

天津星华城置业有限公司 天津 300304

摘要：随着我国人口的增多，水资源短缺和水环境污染现象日益突显。面对缺水的现状，节约用水已成为我国的基本国策。它不仅关系到百姓的日常生活，更加成为我国经济可持续发展的制约因素。因此，我结合这几年的工作经验，从建筑给排水设计的角度进行浅薄的分析，希望能与相关从业者相互交流。

关键词：建筑工程；给排水；节能设计；应用分析

前言：在建筑给排水工程的设计过程中，不仅要充分考虑用户用水的压力需求，还需考虑水资源节约问题。无论从设计上，还是实际施工中，都需与节能环保相结合。下面就对建筑给排水设计中的环保节能理念应用进行探讨。

一、建筑给排水工程水资源使用现状分析

由于这些年来我国建筑业快速发展，使得建筑中的用水情况也明显增多。所以，在建筑给排水工程设计中，既要考虑用水的经济性和安全性，也要注意节能节水，杜绝水资源浪费现象。当前，我国建筑给排水工程中水资源的使用不合理的状况有以下几个方面：

（1）设计中的超压出流。给水器件实际流出的水量大于额定水量的现象称之为超压出流现象。超压出流不仅破坏给水系统中的水量分配，而且对水资源的浪费巨大。

（2）热水供应系统浪费严重。我国热水供应系统的水浪费也较为严重，主要表现在开启配水装置后，不能及时获得满足使用温度的热水，往往要放掉不少冷水后，热水设备才能正常使用。这部分冷水未产生使用效益，就是浪费的水量。

（3）管道和阀门泄漏。管道锈蚀、阀门泄露等导致大量的水消失于无形。在我国城市的街头随处可见和不可见的管道破裂以及公用水龙头的泄漏。居民家中也总是存在马桶和水箱的浮球阀、水龙头以及其他阀门的损坏。据统计，许多城市自来水管道老化和质量低劣，致使我国每年由于管道漏损的水量就占自来水管网供水的20 %以上，达到60 亿m3。

（4）人民节水意识匮乏。上述几种浪费水资源的方式都是客观的，而主观浪费水资源的危害更加巨大。我国由于没有形成完全的节水制度以及牢固的节水意识，居民用水浪费现象普遍存在。所以，在建筑给排水工程设计中要把节能环保理念放在首要地位，并采取各种办法来杜绝水资源浪费现象，提高水资源的使用率，进而达到节能环保的目的。

二、建筑给排水节能环保理念设计应用分析

（1）设法解决超压出流问题

在建筑物内的给水系统中，对供水系统合理分区并根据情况装设减压节流装置。我们平时做水压设计时大多只是从防止对给水配件承压过高而导致损坏的角度来考虑，并未从防止超压出流的角度考虑，导致压力要求过于宽松，基本上对限制超压出流起不到任何作用。因此，在设计时应对建筑物进行合理的竖向分区，主要对支管进行减压措施，减小用水的出水压力。具体可以通过减小水管的直径、在水龙头处设置减压设备、在水表前设置节流塞或者减压阀等设备进行减压，减少超压出流量也就提高了水资源的利用率，避免了浪费水资源，从而实现节水的目的。

（2）完善热水供应系统

GB 50025-2003 建筑给水排水设计规范中提出了两种热水循环方式，即立管、干管循环和支管、立管、干管循环。如北京某大学对学生浴室的无循环热水系统进行改造，增设了回水管，取得了每月节水50 t 的成效。因考虑初期建设成本许多项目未采用全循环系统，当人们使用热水时都要先把系统中的冷水排放掉，这些被排掉的冷水就被浪费掉了。也许每次只有很少的部分被浪费掉胆是每次、每人、每天这样累积计算的话我们浪费的部分真是大的惊人。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）推广应用优质的管材和阀门

以前在我国使用的管材绝大多数是镀锌钢管，特别容易生锈，而且时间一长就会出现漏水渗水现象。而新型的管材，例如PP-R管、PVC-U管、PE 管、不锈钢管等就能比较好地解决此类状况。我国建设部也明确指出，在新建住宅给水管道中，明令禁止使用冷镀锌钢管，并限时使用热镀锌钢管，推广使用新型管材。目前，在我国可以用不锈钢管、高密度聚乙烯管、聚氯乙烯管等新型管材来替代镀锌钢管。与镀锌管相比，塑料管在经济上有相当的优势。而不锈钢管虽然管材造价高，但是使用年限长，而且还可以用于热水系统。因此，在建筑给排水系统设计时应根据建筑以及给水性质，从而选择优质管材。此外，在室外排水系统设计时，可采用聚乙烯塑钢缠绕排水管。这种管材的具有耐腐蚀、使用寿命长、安装简单、可再生等优点，而且其使用电热熔带连接、不锈钢箍连接两类连接方式，方便可靠，几乎没有任何泄漏。

（4）在建筑给排水设计中增设中水设施

中水回用不仅是治理污染的重要手段，现在也越来越多的被利用到绿色建筑当中。中水一词是相对于下水、上水而言，它既不是干净的自来水，也不是污秽的脏水，是经过中水系统的处理后用于冲洗厕所等非饮用水之用。中水回收系统已经被广泛的应用于一些对水资源需求较大的公共场所，比如高校、浴室等，这些地方的废水排放量大且时间集中，能够保证中水处理系统足够的水源供应。就全国的情况看，从设计使用中水系统的住宅、旅店等民用建筑统计表明，利用中水冲洗厕所便器、浇洒等杂用，可节水30%~40%，并缓解了城市下水

道的超负荷运行。使用中水回用系统初期投资较高，占地面积较大，需专人管理，短期经济效益不明显。因此，在我国建筑范围内至今还未得到广泛的使用。但从可持续发展的角度看，在水资源日益匮乏的当前，它是日后节约用水的必然发展方向，是实现污水资源化的有力手段，更是造福百姓的举措之一。因此，在建筑给排水的设计过程中，可以考虑建筑的未来用途，依据用途来的不同选择性的为建筑设计上专门的杂用水道，这样就能够很好地达到建筑节水的目的，缓解城市供用水的紧张问题。

（5）充分利用变频水泵

“变频调速给水系统”是节能的设备。它是利用“变频器”和“微机”控制水泵，按照实际用水参数变化进行变频调速供水，它把水泵特性曲线中的多余功通过变频器调频节约下来，即把水泵可供的多余流量、多余扬程的功节约下来。变频调速有一定的变频范围，应按照水泵效率曲线使水泵在高效区长期运行。利用变频水泵可解决传统供水系统中按供水量不利情况计算而引发的水量和电能的浪费情况，在各种资源紧缺的今天乃至将来都会有很大的应用空间。

（6）推广真空节水技术

用真空负压所产生的高速度气水混合物将器具内的污物、污水，快速冲洗干净，从而达到节约水资源、排出污浊空气的效果。真空卫生排水系统在国内虽起步较晚，但通过各方比较分析，虽然在造价上比传统的排水方式高20％～30％。但节能节水与运行维护，以及在环境保护方面具有非常明显的优势。因此真空卫生排水系统有理想的发展前景。

（7）充分利用太阳能资源

太阳能是一种用不完的没有污染的新能源，这种新型的能源用在现代建筑中，用来对水进行加热，这样不仅能够节省能源而且不会对环境造成污染，所以在对建筑给水的设计中尽量提倡使用太阳能。在实际的设计中还应该根据人们生活的实际情况和建筑物布局，合理地对太阳能进行布置。随着社会的快速发展，很多都是高层房屋建筑，所以在对这种高层建筑进行设计的时候，由于存在着房顶面积有限和居住的人员太多的问题，所以在进行设计的时候应根据这种具体的情况来进行设计。首先，应该将居住在高层的住户设置成单独的太阳能布置，将剩下住户的供能采用太阳能进行集中供热，并且将用来进行收集太阳能量的集热板设置在合理的位置以便能够更好地吸收太阳光能源，对太阳光进行充分地利用。所以，在整个建筑的设计中应该全面考虑，使得最终的设计能达到节省能源的同时还避免了能源不必要的浪费。

结束语：

总而言之，为有效的缓解我国日益严重的能源问题，建筑给排水设计需在节能环保的理念下进行，借鉴国内外先进的给排水设计经验，采用环保节能的节水设备，以有效的缓解用水的供与需之间的矛盾，特别是在解决高峰期缺水方面尤为显著，还减少建筑物污水的日常排放总量，进一步实现我国的节能型社会目标。

参考文献：

[1]冯国超；节水措施在建筑给排水设计中的应用探讨[J].江西建材，2014，15（04）：46-47.

[2]吕大伟；袁庆凯；浅谈建筑给排水设计中节水节能措施的应用[J].科技风，2014，15（02）：146.

[3]李素平；刘潇杰；建筑给排水节水新途径[J].山西建筑，2010，36（8）：212-213.

论文作者:苗地

论文发表刊物:《基层建设》2015年32期

论文发表时间:2016/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f2ef7b56da974542d583a4ca.html