# 汽车发动机维修保养重要措施探讨论文_黄北泉,徐艺铟,马胜忠

黄北泉 徐艺铟 马胜忠

广西水产畜牧学校 530021

摘要：作为汽车行驶和引擎的核心部分，发动机不仅是汽车启动所需的唯一构件，也是正常行驶的保障，可以说，在汽车整体结构上担任了“心脏”的作用。就汽车发动机而言，找准故障发生的原因，做好汽车发动机的维修与保养就显得异常的重要，本文在此从发动机的故障及诊断措施以及维护保养等几个方面对汽车发动机维修保养要点做了一定的分析

关键词：汽车；发动机；故障

前言：随着汽车工业在世界上的迅速发展，发动机作为对动力进行提供的机械设备被广泛的使用。汽车发动机就是一辆车的心脏。发动机要是产生故障。汽车的动力性、经济性、耐久性和可靠性的影响是最大的。所以，让司机和车辆的检修人员了解和掌握出现故障的原因以及怎样进行预防发动机产生故障，这在延长发动机以及汽车的使用寿命中起着重要的作用。

一、汽车发动机维修和保养的重要性

由于发动机是汽车的唯一发动部件，为汽车行驶提供必要的动力，因此，汽车发动机的质量将直接影响汽车的质量。发动机的本质是一个能量转化装置，虽然随着我国汽车工业的不断发展，汽车发动机在性能、工艺、生产以及工作方式等各个方面都发生了较大的变化，但其工作原理却始终如一。近年来，我国的科学技术得到了飞速发展，这使得越来越多的先进制造技术被利用到了汽车生产制造领域，汽车发动机的功能也随之得到了进一步完善。在目前阶段，汽车行业的市场竞争归根结底可以说是发动机的竞争，而发动机的竞争不仅仅体现在生产制造方面，同时也体现在维修和保养方面。只有给用户提供更加优质的汽车发动机维修和保养服务，才能够促进汽车行业的持续、稳定发展。

二、汽车发动机常见的故障类型

1、发动机零件、线路出现了老化现象

在汽车运行中，发动机是耗损比相对严重的部件之一，在汽车的运行过程中始终保持着高温状态，汽车长时间的行驶就可能导致发动机负荷作业，最终形成断路或者是断路，这样容易导致点火控制器出现异常现象，从而出现火花较弱或者是跳火。并且，由于在出厂时，发动机的等级不一致，其后期的维修也会有很大差异，长时间的高温作业会加大汽车发动机负荷，导致零件、线路出现不同程度的老化。最后，由于外界环境的影响（风雨、暴晒等），都可能使得发动机在热胀冷缩的强度细不断地变化，加快其老化现象。

2、发动机无法正常的发动

汽车发动机最常见的故障现象是无法正常的发动发动机，但是可能对其产生影响的因素很多，其中最主要的因素有点火开关故障、蓄电池存电量过低以及电路保险丝断掉等，汽车驾驶员可以根据实际的操作经验进行相应的维修。

3、发动机出现失速现象

就发动机进气系统而言，常常会出现漏气、油箱内燃油过少或者是空气流量计工作不正常等情况，导致管内的压力不稳、温度开关工作不良等情况，造成发动机无法匀速转动，或者是转动不灵活，从而引发失速现象。

三、汽车发动机常见故障的诊断措施

1、启动故障诊断措施

火花塞是燃汽缸里面的油气，也是保障汽车发动机正常工作的重要保证，一旦火花塞产生了问题，它会导致汽车发动机无法启动。所以，当汽车发动机启动故障发生时，首先就是把火花塞从汽车里面拿出，对火花塞进行检验，观察它是否损坏、是否沾油，然后一系列的设备进行火花放电实验，观察它是否能够正常的放电。如果上面提到的问题在你检查的火花塞上出现了，就有必要将它们更换了。如果火花塞是没有问题的，那么我们就需要排查是否是来自喷油器的故障，这就需要进行调查了。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于喷嘴对汽车的燃油进行控制的装置也就意味着汽车燃油是通过它达到让燃气缸的，要是喷油嘴的正常工作不能得到保证，它也将导致发动机很难启动。

2、发动机噪音故障的诊断措施

发动机噪音可以进行根据具体的噪音特点提前进行判断的：如果发动机没有规律的进行抖动，发出的声音也是不连续的以及忽高忽低的，那么发动机的点火系统就有问题，那么我们就需要看看发动机风扇叶片转动的状态，并对火花塞进行短接，最终确定问题的具体原因。

3、发动机气缸问题诊断措施

当结构性问题出现在发动机气缸中，我们必须注意观察气缸有无泄漏的现象或者漏气的现象，如果出现以上现象，你可以检查相应的缸垫，缸盖垫片一般是被侵蚀或者损伤了，它就会出现气缸漏气以及水泄漏的问题。当然，在发动机启动的时候有“突突突”的声音，气缸盖垫片就一定有一些问题出现了，从而确定这种故障的真正原因。

4、发动机放炮和震爆故障的诊断措施

当发动机排气管有放炮的故障发生时，那么发动机或高压电器元件的安装就出现了一些故障。所以，当排气管发生放坡故障的时候，我们可以对分电器向着分火头方向旋转，并增加它的提前角，或着对电气的位置进行重新的安装，这样你就能对放炮的问题进行很好地处理。

四、汽车发动机维修与保养措施

1、做好机油及滤芯的定期更换

润滑油是汽车发动机非常关键的一部分，也是其工作的基础保障。对于汽车发动机，应该根据其具体的发动机设计要求选择质量等级相适应的润滑油。例如：对于汽油发动机的进排气系统附加装置，就最好选择SD-SF级别的汽油机油，而在柴油发动机上对柴油机油的选择，就需要根据机械负荷的能力，选择CB-CD级，在实际标准的选用时，不能够低于其成产设计中所提出的标准规范。

2、定期做好进气系统清洁

发动机的进气系统主要分为了进气道和滤芯两个部分，一旦进气道和空气滤芯不洁净，空气就无法通过，从而影响到发动机的正常运转，所以，做好进气道和滤芯的定期清洁，避免在机油通过滤清器细孔之时，残渣会堵塞滤清器，埋下隐患。此外，在清洁空气滤芯时，应当集合驾驶空气的环境情况，在清洁时，也需要利用高压气体，从内向外吹出灰尘。

3、定期进行曲轴箱的清洗

在运转汽车发动机时，在高压之后，燃烧室内部未能燃烧的气体、硫氮的氧化物以及酸就会通过缸壁和活塞环进入到曲轴箱之内，久而久之，就会有油泥形成。如果油泥量较少时，会悬浮在油中，而油泥量过大则会从油中析出，从而堵塞油孔好滤清器，再加上在高温作用下，机油会发生氧化，从而生成积碳以及漆膜，导致其润滑作用失效，这样也会降低发动机的功率，增大器耗油量，甚至会让活塞环卡死，出现拉缸现象，所以，做好曲轴箱的定期清洗工作，确保发动机内部清洁无污，才是日常汽车发动机维修与保养的主要环节之一。

4、定期进行燃油系统的清洁

燃油通过油道进入到燃烧室过程中，会有积碳和胶质的形成，这样对正常的空燃比和燃油流动都会产生影响，或者是因为燃油的雾化状态不良等，所以，做好燃料系统的定期清洁，比如化油器、油道、喷油嘴等，都是需要做好清洁的关键部位，也可以说，做好储油器清洁，保持储油环境清洁，才能确保启动正常启动，因此，我们不能忽视燃油系统的清洁工作。

5、定期做好冷却系统保养

汽车发动机的冷却液应当使用清洁水或者是蒸馏水，避免有杂质混入其中，在水箱注水时，也不能一次性加满在发动机持续运转时，冷却液需要在每隔300h进行一次更换。此外，作为冷却液的提供者，水箱的定期清洁也不容忽视，主要是避免水箱的结垢和生锈等情况导致冷却液散热作用无法正常发挥，从而损坏发动机。常常进行水箱清洁，还能避免水箱受到酸性物质的腐蚀，也有利于发动机的正常运转。

五、结语

综上，汽车发动机是为汽车的行驶提供动力的重要也是唯一部件，汽车发动机发生故障的主要原因在于更换机油不及时、曲轴箱杂质过多、燃油系统被堵塞等等，若想使发动机正常运行、保障汽车的行驶安全、延长汽车的使用寿命，就必须要勤加更换机油、做好清洁工作，以及还要注意保养好发动机的冷却系统。

论文作者:黄北泉,徐艺铟,马胜忠

论文发表刊物:《基层建设》2015年28期供稿

论文发表时间:2016/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f2f33a68ade676508fc53545.html