# 关于医用灭菌包装材料的选择论文_李菊果,胡秋兰,王旭

（昆明医科大学第一附属医院消毒供应中心 云南昆明 650032）

【摘要】医用灭菌包装材料是医院必备的医疗耗材，本文对多种包装材料进行多方比较，以选择适合的包装材料。

【关键词】医用灭菌包装材料；选择；考虑因素

【中图分类号】R197.39 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231（2016）21-0286-02

医用灭菌包装材料是医院必备的医疗耗材，主要运用于临床诊疗器材灭菌前的包装。随着灭菌技术的不断发展，医用包装材料的种类已由单一材料向多元化发展。常用的包装材料可分为两大类：可重复使用包装材料和一次性包装材料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆可重复使用包装材料有纺织品（棉布）、硬质容器盒；一次性包装材料包括无纺布、皱纹纸、纸塑袋、纸袋等。

面对如此种类繁多的包装材料，在选择上，需综合考虑以下因素：

（1）无毒、无静电、易于灭菌介质的有效穿透；

（2）无菌屏障作用强；

（3）有效期、成本；

（4）抗强力、抗拉力；

（5）疏水性能好，能避免包装材料对液体的吸收；

（6）不易导致湿包的产生；

（7）灭菌时的装载量；

（8）器械周转的频率；

（9）易于包装和开启；

（10）不会导致二次污染等。

面对多种包装材料，在选择时可进行多方比较，选择适合的包装材料。

例如：

1.无纺布具有如下特点

优点：无菌屏障作用强、无毒、无静电、透气、柔软、强韧耐用、价格低廉、不产生纤维屑、能避免包装材料对液体的吸收、品种较多，符合医院的不同需求，适用于器械各种灭菌方式的包装。

缺点：易导致湿包的产生，需延长干燥时间。

2.皱纹纸具有如下特点

优点：无毒、无静电、透气、柔软、无菌屏障作用强、不产生纤维屑、疏水性能好，易于干燥，适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷或低温甲醛灭菌。

缺点：抗强力和抗拉力较差、易吸收液体。

3.硬质容器盒具有如下特点

优点：提供绝佳的无菌屏障、使用方便（易于包装和开启）、免除包装材料破损的风险、储存和运输过程中保护器械不受损坏、长期使用成本较低。

缺点：初次购置成本高、易导致湿包的产生，需延长干燥时间、安全闭锁装置和过虑装置在使用前需检查、容器较重。

4.纸塑袋具有如下特点

优点：符合“撕毁无效”原则、可观察到灭菌包内物品、可通过观察附带的染料块辨别是否经过灭菌处理、使用方便（易于包装和开启）

缺点：纸面易损。

5.纺织品（棉布）具有如下特点

优点：透气、柔软。

缺点：无菌屏障作用差，有效期短、使用成本高（洗涤费用、过期包、易破损）、产生棉屑导致二次污染。

6.结论

通过对以上几种包装材料进行比较，再根据无菌包的使用频率，就可选出比较适合的包装材料。减少过期包、破损包的出现频率，能有效降低包装成本，降低临床科室使用成本，减轻消毒供应中心的工作量，为医院节约人力物力资源。

【参考文献】

[1]WS 310.1-2009 医院消毒供应中心 第1部分：管理规范.

论文作者:李菊果,胡秋兰,王旭

论文发表刊物:《心理医生》2016年21期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f2f6bf4bb759586c80682836.html