# 深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用论文_涂文祥

山东省临沂市华丰建筑安装工程公司 山东省临沂市 276000

摘要：近年来，随着我国社会与经济的飞速发展，在很大程度上带动了我国建筑行业的发展，由此产生了较多先进的施工技术，且在建筑工程施工中得到了普遍应用，深基坑支护技术是项目施工过程中使用较频繁的一项技术，特别是在地下建筑工程施工中取得了良好的施工效果，不仅能够提高建筑物的稳固性，还能提高建筑的施工质量，本文主要对建筑工程深基坑支护的施工技术展开深入的研究，并提出几点针对性的建议。

关键词：建筑工程；深基坑支护；施工技术

引言

随着我国高层建筑不断增加，这些高层建筑对于建筑基础结构的稳定性提出了更高的要求，为了保障这些基础结构的有序施工效果，加强对深基坑支护方面的探究是必不可少的，当前建筑工程深基坑支护过程中存在着较多的施工方式和处理手段，需要结合具体建筑工程项目的地质特点以及周围环境要求进行选择，确保支护较为可靠有效，应该对具体支护技术手段进行全面把关，规范施工操作流程。

1深基坑支护施工特点分析

1.1基坑深度不断增加

对于深基坑支护施工技术的应用，其必然和深基坑结构存在直接联系，而随着城市建筑用地的减少，高层建筑越来越多，地下施工的深度也会越来越大，这也就导致深基坑的深度不断增加，给支护施工操作也带来了较大的难度，需要重点加强深基坑自身稳定性的优化提升。

1.2施工环境复杂

由于很多高层建筑的施工建设都是在城市繁华地带，周围建筑物比较多，地下空间的复杂程度必然也较为突出，相关管线结构同样也较多，都极有可能会对深基坑支护施工操作带来较大影响和不利干扰，影响到深基坑支护施工操作的可靠性，此外，因为深基坑支护操作都是在地下空间完成，也就更加具有复杂性，施工过程中遇到的问题比较多，需要引起足够重视。

1.3容易诱发安全事故

在深基坑施工中，很容易给周边地质环境带来破坏，也会在一定程度上降低建筑的安全性和稳定性，为其带来一定的安全隐患，若支护工作处理不到位，或者受外界因素干扰，支护工作没有发挥作用，这会直接降低建筑的稳固性，从而导致安全事故，不仅会拖延事故进度、造成人员伤亡、增加施工成本等，还会带来工程纠纷，造成很大的不良社会影响，为建筑企业带来不可估量的社会舆论压力与资金压力。

1.4施工方式多样

当前深基坑支护施工技术手段的应用中，其往往还表现出了较为明显的施工技术多样性特点，尤其是随着施工水平的提升以及科学技术的创新，施工方式越来越多样化发展，比如排桩支护、土钉墙支护、深层搅拌桩支护、地下连续墙支护以及锚杆支护等，都能够表现出较为理想的支护效果，充分提升了深基坑支护施工操作的适用范围，体现出了较为理想的施工优化效果。

2分析建筑工程中深基坑支护施工技术的应用

2.1 土层锚杆支护

土层锚杆支护方式以锚杆钻机为器具展开作业，作业顺序是利用锚杆钻机找到制定位置，将水泥浆注入孔内后绞线穿入，后将其锁定，这是一项具有较高技术标准的施工技术，土层锚杆支护施工技术可以有效的提高建筑物的稳定性和安全性，也能够很好地保证支护主体的强度，为了更好地保证土层锚杆支护质量，施工人员在施工中必须要更加重视一些必要的施工要点：在施工开始之前，施工人员应该全面测量施工主体，明确钻孔深度和位置，做好施工准备工作可以将施工人员操作中的误差降到最小，也会减少对于后续施工操作的影响；在钻孔中，一旦有障碍物产生，施工人员必须立即停止作业，在确定障碍物后进行排除，而后方可继续钻孔；在钻孔内灌注水泥浆时，施工人员要严格按照工艺标准合理配置浆体，并采取多次注浆方式来保护支护主体，从而保证支护主体的排水性能、稳定性能、抗压性能等。总之，施工人员必须要高度重视工序的重点，从而有效保障支护主体。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 土钉支护

土钉支护就是指对土钉、土体所产生的力进行合理应用的施工技术，能够对边坡产生一定的加固作用，从而提升土体强度、稳定性，在进行土钉支护操作过程中，施工人员要合理配置土钉强度和抗拉力，避免土体在拉力或弯矩作用下出现变形，在施工之前，施工人员要对土钉进行拉拔试验，然后仔细分析判断其拉拔力，在确定钻孔深度时，依据钻机长度，记录每一个钻孔深度，为后续操作提供数据参考，施工人员要按照实际施工标准来保证水灰比的合理性，还要明确外加剂数量和外加剂种类，在灌浆施工过程中，施工人员对于水泥浆液用量和灌浆压力也要严格把关，当灌浆操作结束后，施工人员要严格检测其质量，做好补浆处理，保证灌浆操作对土钉支护施工所发挥的保障作用。

2.3护坡桩施工技术

在深基坑支护技术中，应用护坡桩施工技术是极为普遍的，尤其是针对一些较为复杂的深基坑支护工程，整个护坡桩施工技术能够充分发挥其重要的作用，由于护坡桩施工技术的支护结构较为简单，往往采用的是钻孔技术的方式，所以对于深基坑内部的工程保护具有重要的支护作用，整个护坡桩施工技术在具体的工程应用中，主要是采用钻孔的方式来实现对工程建筑的保护和支撑作用，在进行钻孔工作中，往往会对深基坑内部进行钻孔来实现灌注工作，这种方式可以有效保障成桩的质量，为整个工程的建设提供坚实的物质保障，在进行护坡桩施工技术操作中，需要严格按照工程的操作标准来进行注浆工作，这样不仅能够将灌桩的质量有效提高，还可以将深基坑的支护工作做的更好，针对护坡桩施工技术的应用，施工人员必须要严格掌握护坡桩施工技术施工方法，才能够提升支护工程的稳定性与安全性。

3深基坑支护施工中的注意事项

3.1施工前的注意事项

（1）根据土建基础工程特征，选择合理的深基坑支护形式

由于每种深基坑支护形式的功能性都有所区别，那么要发挥深基坑支护施工技术在土建基础施工中的应用效果，就要根据土建基础工程特征及施工具体情况，选择适合深基坑支护施工的支护形式，在选择过程中还要充分考虑土建工程周边环境，保证基坑地质及水位条件与周边环境相适应。

（2）做好施工设计，制定合理施工流程

施工设计是后期土建基础施工的重要依据，因此做好施工设计，制定合理的施工流程十分重要，在施工设计之前，应派遣专业人员前往土建工程所在地进行实地勘察，依据勘察第一手资料制定切合实际的施工设计，并根据各个施工环节特点制定合理的施工流程，使土建基础施工更具有规范性，另外，在深基坑支护技术及形式应用之前，施工人员要掌握深基坑支护形式及技术的使用方法，在此基础上进行各项施工操作。

3.2施工过程的注意事项

（1）做好施工过程中勘察工作

通过施工过程中的勘察工作能够充分了解掌握施工现场的土层结构、地下水位的实际情况，对影响施工的因素进行有效的处理，确保基坑施工能够顺利的进行，在施工中勘测的重点是地下水位的变化情况，在地下水位过高时采取相应的处理措施将地下水及时排出，防止地下水渗入基坑内部。

（2）加强检测工作

在施工过程中能够应加强检测与检查工作，主要包括对于沉降量、位移量等相关因素的检测，将这些数值的变化量保持在可控的范围之内，同时还需要实时检测周边建筑物的情况，如果出现不稳定的状态应及时停止施工，同时对问题出现的原因进行深入的分析，有针对性的采取相应的防护措施。

（3）及时调整支护方式

由于预先制定的支护方案可能会存在不足之处，在实际的施工过程中可能会出现一系列方案之外的问题，因此需要根据施工中的实际情况，采用适当的调整支护方式，避免出现支护强度过低或者位移量过大的情况，影响基坑施工的进行。

结束语

总之，深基坑支护施工技术关系着建筑工程整体的质量和安全性与稳定性，所以积极深入的研究建筑工程深基坑支护施工技术和技术创新很有必要的，要充分结合现场情况对支护技术类型进行合理的选择，并确保施工安全和质量。

参考文献：

[1]张金涛.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J].建材与装饰，2017（49）：25.

[2]牟 楠.基于深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].建筑技术开发，2017（22）：57～58.

[3]赵祖云.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].绿色环保建材，2017（12）：164.

论文作者:涂文祥

论文发表刊物:《基层建设》2018年第10期

论文发表时间:2018/5/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f36b9a9ccd737827410e5edb.html