# 关于节水节能技术在建筑给排水系统中的应用论文_周媛

身份证号：53222519850824XXXX 云南省昆明市 650000

摘要：当今时代，随着人民大众物质生活水平的提高，人们对生活品质追求越来越高。在我国水资源日益短缺的情况下，对资源节约的重视程度也随之增强，通过对建筑给排水节水节能技术的深入研究，优化整体建筑格局，实现建筑行业的可持续发展。

关键词：节水节能技术；建筑给排水系统；应用

引言

在建筑工程中，给排水施工是其中非常重要的环节，与人们日常生活紧密相关。但在当前建筑给排水施工中，存在设计不足、管材质量不佳等问题，会导致工程施工中存在严重的水电资源浪费现象，与绿色生态发展理念不符。基于此，施工中需采用节能减排措施，技术措施方面和施工监管方面都应加大控制力度，合理控制浪费问题，实现给排水工程节能减排目的。

1建筑给水排水系统节能现状

据查阅统计资料得知，我国建筑耗能巨大，约占国内总耗能的1/4，并且伴随着工程规模的不断扩大，这一比例呈现出增加趋势。为降低耗能，我国要求建筑施工企业必须科学合理应用节能措施，这对促进国家经济良性发展起到重要作用。所谓的建筑给排水系统节水节能设计是指建筑企业在设计过程中，不仅要满足建筑物的使用要求、规划要求及改造要求，同时，要依据节能设计标准，通过现代化工艺技术、设备材料的使用，提高建筑给排水系统运行性能和运行效率。与此同时，还要注重给排水系统的管理工作，对水资源浪费及不合理使用行为进行规避。比如应用太阳能、风能等可再生资源，在确保建筑给排水工作质量的基础上，进一步降低给排水系统的耗能。在新时期背景下，建筑企业必须强调给排水系统节能设计的重要意义，并加强相关技术方法的应用。

2节水节能技术在建筑给排水系统中的应用

2.1应用新型节能设备

过去，在建筑施工过程中出现资源浪费问题的重要原因之一就是没有合适的节能设备。当前，国内在建筑给排水施工过程中应用的管材和阀门通常都是一些比较普通的材质，防水、防腐的性能并不好，完全无法与当前一些新型管材和阀门相比。应用普通材质的管材和阀门进行给排水施工，在施工完成投入使用后，很快就会出现一些腐蚀、老化等方面问题，对其进行维修需要投入一定的人力、物力，从而造成资源浪费。应用一些优质新型管材和阀门进行给排水施工，不仅能够达到节能环保的效果，而且还能减少水资源的污染和浪费情况。另外，相关部门应当加快一些新型节水卫生设备的推广，这样也能起到节水节能的效果。

2.2合理运用减压技术

通过在给水系统当中增设减压装置，可以从技术角度对水压进行全面控制，使其始终保持在既定范围之内。给水减压装置主要有三种，分别是减压阀、减压孔板、节流塞。减压阀安装在入户支管当中，从而减少建筑当中每一楼层的实际出水量，并且还能够保证建筑当中每一个出水点的流量和水压保持在标准范围内。通过减压阀的安装可以在很大程度上提升建筑给水系统的减压性能，在满足基本供水需求的状况下降低流量。减压孔板的安装相对来说更加简单，能够有效减少给水系统建设成本，同时便于维护。在实际使用过程中，减压孔板虽然能够带来非常明显的节水效果，但是其只能化解动压，对于静压没有任何缓解作用。同时在使用过程中，下游压力会随着上游压力的变化而发生变化，整个构件缺乏必要的稳定性，在一些水质较硬的地区经常会出现堵塞现象，因此相关工作人员要酌情使用减压孔板，结合实际情况明确相关需求。

2.3热水系统节能

2.3.1利用太阳能加热

太阳能是一种比较常见的清洁环保能源，利用其可以进行水加热，这种获得热水的方式不仅节能环保，而且经济效益较好，非常受人们欢迎。太阳能热水设备包括热管式和真空式这两种，两种设备的集热功效都比较高，而且不仅保温效果比较好，同时还能自动运行，从操作和环保这两个角度来看，都能够充分满足人们的相关需求。太阳能集热设备不仅维护起来比较方便，而且寿命也更长。

2.3.2利用空气源热泵加热

从作用原理来看，空气源热泵与制冷剂基本相同，都是通过吸收周遭环境当中的空气热量并将其传递至要进行加热的设备。空气源热泵最重要的结构就是加热系统，该系统主要包括蒸发器、过滤器和膨胀阀等，在该系统的帮助下空气源热泵可以利用冷媒来吸收外界热量，利用这些热量完成相关的加热工作。冷媒汽化后经压缩机进行相应处理，并将其传送至相关位置进行热量交换，最终达到加热水的目的，满足用户在这方面的需求，与此同时也能达到给排水节水节能的目的（图1）。

图1空气源热泵、制冷、热水三联供示意图

2.3.3优化热水循环方式

当前，集中热水供应系统数量的不断增多，在该系统运行过程中存在着一定的浪费问题。用户在刚刚打开相应热水装置时，通常需要排出一部分冷水后才能获得所需热水，而排出的冷水通常会直接进入下水道，没有任何使用效益，因此也被叫做无效冷水。导致该问题的原因是多方面的，包括设计环节、施工环节、管理环节等均存在问题。设计环节未对多环路阻力平衡问题进行考虑，以致与加热设备接近的环路循环短流产生问题，与加热设备距离比较远的环路中的水温自然无法获得保障。另外，热水管网的具体布置和计算也存在一定的问题，导致混合配水装置中存在冷热水进水压力差距大的问题，这也是产生无效冷水的一个重要原因。针对这一问题，在进行集中热水供应系统的设计和建造时，应当尽量采用节水效果相对较好的循环方式，尽量结合建筑性质、标准、经济条件等情况采用支管循环、立管循环方式，这样能够提升节水效果。

2.4第二水源的全面利用

2.4.1自然降水的利用

相关工作人员可以采取必要措施，将建筑物一定范围之内地面和屋面的雨水进行充分收集，统一进行净化和处理，这样一来就能够得到标准化的水。雨水经过净化处理之后可以用于水景补水、绿化浇洒以及冲厕，还可以清洗车辆、道路以及作为建筑施工水源等，对一些符合基本条件的雨水，可以进行深度净化，将其作为冷却水补水水源等。

2.4.2景观水的利用

景观水指的是用于视觉观赏的水体，一些建筑周围可能存在水体景观，例如人工湖、城市小型河道，或是天然的湖泊和河流等。其中人工水体景观属于露天地表水，自净化能力较差，而通过净化之后的景观水供应建筑用水的方式，不仅能够缩短景观水体的净化周期，同时还能够切实缓解建筑用水压力，值得注意的是，景观当中的水资源不能使用市政供水系统或者地下水井进行供水，这样会造成大量的水资源浪费，景观水的补充要尽量使用中水或是雨水收集装置，从而构建一个水资源循环系统，在设计过程中要结合地区的自然环境和气候条件进行科学化设计。

2.4.3中水的利用

中水指的是日常生活中所产生的废水。建筑所排出的中水量是非常大的，一些生活中的杂用水水质达到基本要求的话，就可以将其充分利用。但是中水不能直接作为饮用水源，仅仅能够为人们的日常生活提供帮助，在市政环境优化以及城市生活方面发挥着巨大的价值。

结语

随着我国科学技术的不断创新发展，建筑行业也在不断向着智能化、多功能化方向发展，促进了建筑工程质量和舒适性的提升。其中给排水工程中工艺和材料选择不当，会造成一定浪费，需完善其设计方案、合理选择新型材料和工艺，实现节能减排施工。

参考文献：

[1]梁松.绿色建筑给排水节能新技术应用分析[J].科技经济导刊，2019，27（20）：80.

[2]王燕翔.绿色建筑给排水节水节能新技术应用研究[J].建材与装饰，2019（19）：44.

[3]张铃淋.绿色建筑给排水节水节能新技术应用[J].中华建设，2019（6）：166-167.

[4]叶伟香.绿色建筑办公楼给排水节水节能设计[J].住宅与房地产，2019（6）：99.

[5]崔旭.绿色建筑给排水节水节能新技术应用研究[J].建筑与装饰，2018（16）.

[6]乔小真.绿色建筑给排水节水节能新技术应用解析[J].建材与装饰，2016（13）：23~24.

[7]陈铭，祝成成.建筑给排水工程施工中的节能减排措施探讨[J].智能城市，2017，3（3）：166.

[8]杜欣，李波，孙钢.节水及水资源利用技术在三星级绿色建筑设计中的应用——以都江堰大熊猫疾控中心为例[J].给水排水，2013（11）：64~68.

论文作者:周媛

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f37453679467fad020123fc2.html