# 电力隧道浅埋暗挖技术的应用齐峰雍论文_齐峰雍

摘要：目前，世界上，许多的发达国家在输电线路和配电线路上高程度地实现了地下化，也即完成了地下电力隧道建设工程。这样使得城市抵御灾害的能力有所提高，也使得了电力供应更加安全而且没有间断。我国有些地区的输电线路和配电线路的地下化仍然不够，为了实现经济的发展以及城市化的进程加快，修建电力隧道工程的趋势已经不可以逆转。

关键词：电力隧道；浅埋暗挖；应用

1 浅埋暗挖法的运用优势

通过对比传统的技术手段和浅埋暗挖法，能够明确此方法的运用，具有以下优势：

1.1 适应性好

因为隧道工程所处的环境较为复杂，增加了施工操作的难度，采用此方法，能够适应各类复杂环境，保证施工任务顺利实现。

1.2 操作简单

不同于其他施工技术，浅埋暗挖法的运用，操作简便。具体实施时，开展勘察作业，要结合项目实际，依据采集的数据信息，开展降水分析，制定处理方案。开展隧道，必须要做好水位的把控，为开挖作业的开展，创造良好的条件。隧道项目的实施，地下水超出合理范围内的情况常见，因此需要做好严格的把控，杜绝反水情况的发生。运用此方法时，通常结合运用敷设井降水技术措施，不仅处理效果好，而且处理成本低。实施超前注浆方案，应对隧道土体不牢固问题。

2 电力隧道挖建的重要性分析

我国对于一些城市建设的目标是将北京等大城市建设成国际型的大都市，在道路方面，需要保证畅通。在其他工程上也有一定的要求，其中就需要修建电力隧道来提高输电线路和配电线路的地下率。

提高了电力隧道输电线路和配电线路的地下率，在城市的环境方面，有着改善的作用；在城市的防灾能力方面，有着加强作用；输电也可以更加稳定，不仅安全，还更加经济。

目前修建电力隧道的方法不只是浅埋暗挖法，还有开槽法，顶管法。这些年来，由于对于浅埋暗挖法的应用，其也得到了快速发展，电缆隧道的修建将主要运用电力隧道浅埋暗挖技术。

3 电力隧道浅埋暗挖法技术的应用

3.1 电力隧道浅埋暗挖法技术的特点

前文提过，浅埋暗挖法结合了经验和理论。浅埋暗挖法应用的理论是岩体力学。通过对隧道围岩进行一些调查，如采取测量和监控的方法来尽可能地使用围岩的自承能力，且采用的支护结构是新型的，来指导电力隧道浅埋暗挖的设计和施工。此方法会利用到小导管来加固围岩，具体的做法是通过小导管来将浆输入到地层中去，不过这一步需要在电力隧道开挖前将小导管打入地下做护顶；在开挖之后，需要用到一些材料来作支撑和支护，以便围岩变形的得到很好的控制，这些材料有网构钢架、挂钢筋网、喷射混凝土，这样做的最终目标是在最大程度上来保持围岩的本有强度和利用围岩的自承能力。此方法的特点有一下：

3.1.1 可以及时的支护

围岩如果开挖暴露的过多，那么它自身的强度可能会有所下降。而此方法利用网构钢架、挂钢筋网、喷射混凝土等材料作了及时的支护，使围岩快速地得到支护，从而使得围岩的受力状态有所改变，帮助围岩变得更加稳定。

3.1.2 粘贴性和柔性。

由于喷射混凝土本身的一些性质，它可以与围岩粘贴的很全面，很致密。粘结力也达到一个较高的值。这样也改变了围岩的应力情况，从而使得围岩的强大有所提高；也因粘结情况，使得围岩具有柔性，围岩变形的调节更容易，围岩的自承能力也发挥的更好[2]。

3.1.3 灵活性。

喷射混凝土的施工工艺是具有很大的灵活性的，它可随时作调整，也可分批次来完成。这一点对于提高围岩的承载力是很有优势的。

3.1.4 封闭性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

喷射混凝土可很全面致密的粘结，也因此，可以有效的防止地下水的渗透，起到保护围岩的稳定。

3.2 浅埋暗挖法电力隧道的设计原则

3.2.1 电力隧道设计支护结构时，保证了敷设电缆电力的使用能力后，应该本着的原则有，在质量上要坚固持久和有合理的受力结构，在使用上要方便。初次之外也要保证安全和经济。

3.2.2 电力隧道的修建会受到诸多因素影响，如地质的条件、施工的方法、开挖的跨度。在利用浅埋暗挖法设计电力隧道时，需要根据这些因素，对一些数据进行收集，而这些数据中有结构强度、刚度、稳定性。

3.2.3 电力隧道的建设很多都是靠近建筑物的，因此对于地表下沉量有很严格的控制。

3.3 电力隧道浅埋暗挖法技术的施工

在电力隧道施工的主要方法当中，其中之一就是浅埋暗挖法。对于一些含水量较少的地层，明挖法并不适合，而浅埋暗挖技术却适用。如果在地面建筑物密集，地下管道密布的情况下深挖修建工程，那么可能导致地面出现坍塌的情况，而浅挖使电力隧道处于较浅的部分，很好的防止了地面出现坍塌。

电力隧道浅埋暗挖法施工对于开挖面的选择时需要具备一定的自承能力，也即自稳性。在运用浅埋暗挖法修建电力隧道时，与深埋电力隧道有些差别的是，要尽量的提前它的支护时间。

电力隧道浅埋暗挖法设计中需要遵循一些条件，在施工中同样需要遵循一些条件。总的来说，遵循的是一个方针：管超前，严注浆，短进尺，强支护，快封闭，勤量测，要利用数据，使得施工更加信息化。在施工中，要注重量测判断围岩的稳定性，电力隧道支护结构的合理性，来保证电力隧道工程安全和经济。数据的掌握应该贯串工程的全部过程。

在现实中，电力隧道工程的修建有许多的步骤和施工方法。以下是工程中的初衬施工。

3.3.1 竖井初村施工

竖井是电力隧道施工时需要用到的通道，电缆、人员、设备的进出口，采用的是圆形结构。竖井的施工是先对竖井口进行施工，接着安装龙门架，再就是竖井井身的施工，随后是竖井封底。

3.3.2 马头门的施工。

再完成竖井的施工后，还不能直接对电力隧道进行施工，在此之前要修建马头门。

3.3.3 隧道初衬施工。

隧道的施工首先要进行支护，这个步骤会用到小导管注浆；再进行土方的开挖，开挖主要是人工开挖，运输材料的工具是手推车。开挖的时候可能会导致旁边的建筑物下沉，因此需要在挖前就做好防护措施，在开挖的过程当中，对于地质的预报工作要重视。随后支立钢格栅，形成开挖面后需要及时支立钢格栅。再就是喷射混凝土，喷射时应该遵循从上而下，从低到高等一些原则。喷射混凝土之后就是回浆。

3.3.4 防水施工

隧道初衬施工初期的支护完成后，需要检查漏水情况，要导流漏水严重的部分。

防水施工之后，隧道的初衬施工基本算是完成了。接下来需要进行的二衬施工。本文篇幅有限，暂时只谈浅埋暗挖法电力隧道初衬施工的应用。

4 结束语

总而言之，对于电力隧道工程的建设，浅埋暗挖法有着许多的优点。输电线路的地下率提高了，但没有影响到地面上的建筑物的建设规划，也不必要再进行拆迁，而且还能很好的控制成本。浅挖暗埋法虽然有着许多的优势，但是在实际的状况之中，相关的参与人员需要根据实际情况在设计上和施工上作出调整。

参考文献:

[1]刘烨.浅析浅埋暗挖技术在隧道施工中的应用[J].黑龙江交通科技，2016，39（6）：163-164.

作者简介：齐峰雍，身份证号码：1306361984****8618。

论文作者:齐峰雍

论文发表刊物:《城镇建设》2019年 24期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f3853480d619772358dc92d0.html