# 基于轻集料混凝土复合保温砌块应用论文_刘杰

中国五冶集团有限公司 四川 成都 610000

【摘 要】轻集料混凝土复合保温砌块属于纯混凝土结构，吸水率低，且表面粗糙，使得砂浆结合面良好作用，笔者结合自身的工作经验，首先介绍了轻集料混凝土主要特点，接着阐述了新材料、新技术的应用现状，探究了其中存在的一些问题，最后总结了如何做的一些个人建议。

【关键词】轻集料混凝土；复合保温砌块；新技术

1.引言

长期以来，渗水、空鼓、开裂一直都是建筑物外墙的三大重点质量隐患；传统外墙材料大部分都为页岩多孔砖、页岩自保温砖、加气混凝土砌块，其特点是：自身存在大量毛细孔，表面光滑。由于毛细现象，在砌筑抹灰时一旦浇水不饱满，水泥砂浆中的水分容易被砌筑墙体吸收，水泥的水化反应没有完全进行，加上砌体表面光滑，结合面不好，很容易空鼓，一旦空鼓，外墙雨水容易通过砌体灰缝进入室内，容易形成外墙渗水，非常难以维修。其中页岩自保温砖因其壁薄，竖向灰缝非常容易形成通缝，同时因其与冷热桥材质不同，膨胀系数不一致，遇到温差时容易因为收缩不一致而导致开裂，并出现不规则裂纹。轻集料混凝土复合保温砌块属于纯混凝土结构，吸水率低，且表面粗糙，使得砂浆结合面良好，水泥有充分的水化反应时间，可以最大限度的降低空鼓情况，再加上自身的双层墙结构，雨水无法通过灰缝进入室内，避免了外墙渗水问题的发生。

主要特点

1、主要性能参数

容重及用钢量

轻集料混凝土复合保温砌块 390*225*190 870KG/M3

页岩多孔砖 1300KG/M3

轻集料混凝土复合保温砌块容重相对于页岩多孔砖大幅降低，可以降低建筑用钢量4%-6%。

（1）建筑外墙保温层厚度

轻集料混凝土复合保温砌块热工系数良好，检测传热系数K值0.87，导热系数0.192，经计算，采用轻集料混凝土复合保温砌块的建筑冷热桥部位保温层厚度2.5厘米就能满足要求，传统做法的建筑外墙保温一般为3.5-4厘米。

（2）管线施工

管线开槽可以直接用切割锯在砌体上切割，非常方便，如果是竖向管线，可以直接走砌体的中空层内。

（3）能否打膨胀螺丝挂空调等

轻集料混凝土复合保温砌块属于纯混凝土结构，由于混凝土具有韧性，并且膨胀螺栓的有效受力长度是8-10里面，可以有效穿越砌块的两个壁，固定完全没有问题，经过实验，打两个膨胀螺栓可以承重90公斤。 页岩多孔砖，页岩自保温砖，加气混凝土因为其自身强度的原因，不能打膨胀螺栓。

（4）施工损耗率

轻集料混凝土复合保温砌块强度高，抗压强度达到MU5.0，施工中损耗很小。页岩自保温砖壁薄且抗压强度低，施工中容易损坏。加气混凝土因其抗压强度低，施工中容易损坏。

2、新技术、新产品推广情况

中国五冶集团承建的安州•长虹世纪城一期C标段3#、4#楼，外墙均采用轻集料混凝土复合保温砌块。

2.1操作要点

（1）控制轴线的测设

每层根据施工现场提供的基准控制点和结构施工预留的上下通洞，使用经纬仪对各楼层预留的基准点和轴线位置校核合格后，进行楼层内的细部控制线的引测。

（2）楼层内各位置线的引测

依据建筑图中的尺寸要求，自控制轴线引测出隔墙等位置控制线，门窗洞口、水电设备预留洞口的位置线，并经复核无误后用红色油漆在留洞等位置斜对角描出三角控制标志，以防破坏。水电设备的预留洞口，控制线测设完成后应经各专业人员复核后方可施工。

（3）高程控制线引测

依据结构施工时留设的标高控制点，并校核合格后，采用50米钢卷尺竖向传递，每层必须经交圈闭合检查，误差不超过5mm。交圈利用水准仪测放出建筑100cm线，作为各楼层的标高控制线。

2.2施工工艺流程

砌筑施工工艺：

放线→验线→立皮数杆→基层清理、湿润→排列砌块→拉线→砌筑→预留洞施工→质量验收

砌体结构砼构件施工工艺：

钢筋加工→钢筋安装→隐蔽验收→模板支设→基层清理、湿润→混凝土浇筑→质量验收。

1、制作皮数杆

用30mm×40mm木料制作，皮数杆上标明门窗洞口、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。按标高立好皮数杆，皮数杆的间距10m，转角处距墙皮或墙角50mm设置皮数杆。皮数杆应垂直、牢固、标高一致，经复核，办理预检手续。

2、弹线

施工前应弹好建筑物的主要轴线及砌体的砌筑控制边线，并报项目部进行技术复验，检查合格，方可施工（包括基础砌砖应弹出基础轴线和边线、水平标高；砖墙、柱砌筑应弹出墙、柱边线、轴线、门洞口平面位置线）。

3、抄平

根据皮数杆最下面一层砖的标高，拉线进行抄平检查，如砌筑第一层砖的水平灰缝厚度超过20mm时，应先用细石混凝土找平，不超过20 mm时，用砌筑砂浆找平。

4、排砖

按砌块排列图在砌体线范围内分块定尺、划线，排列砌块的方法和要求如下：

a、砌块砌体在砌筑前，应根据工程设计施工图，结合砌块的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图，按图排列砌块，尽量使用主规格砌块。

b、砌块排列上、下皮应错缝搭砌，搭砌长度为砌块的1/2，不得小于砌块高度的1/3，也不应小于150mm。

c、纵横墙交接处，应将砌块分皮咬槎，交错搭砌。轻集料混凝土复合保温砌块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭接，隔皮砌块露端面。轻集料混凝土复合保温砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮露端面，并坐中于纵墙砌块。

d、砌块就位与较正：砌筑前清除砌块表面的杂物后方可吊运就位。砌筑就位应先远后近、先下后上、先外后内；每层开始时，应从转角处或定位砌块处开始；应吊砌一皮、校正一皮，皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。

e、砌块砌至接近梁、板底时，应留一定空隙（约30mm～50mm高），待填充墙砌筑完并应间隔7天后，再采用页岩实心砖砖拱砌密实。

f、轻集料混凝土复合保温砌块应提前2d浇水湿润。轻集料混凝土复合保温砌块砌筑时，砌筑当天再浇一次，以含水率不超过30%，水浸入加气砌块面内深度8mm左右为宜。

5、拉线

在皮数杆上相对砌块上边线之间拉准线，砌块以准线砌筑。

6、砂浆拌制

提前做好砌筑砂浆配合比，由试验室做好试配。砌筑所用搅拌砂浆必须经现场检验合格方准使用，搅拌砂浆试块强度评定合格后方可进行下道工序施工。

根据试验室提供的砂浆配比进行配料称量，用水必须采用饮用水或自来水，用水量参照配比计量，砂浆应采用机械拌合，投料顺序应先投水泥、砂后加水。水泥砂浆拌合时间自投料完毕算起，搅拌时间不少于2min。砂浆应随拌随用。

7、混凝土拌制

混凝土配合比已经通过当地试验室配比提供，由搅拌站送至施工现场。

8、砌筑要点

a、上下层应错缝搭接，搭接长度为200mm，每两皮为一循环，个别情况下小砌块的搭接长度不小于90mm。

b、每一楼层内的砌块墙体应连续砌筑，不留接槎。如必须留槎时，应留成斜槎，或在门窗洞口侧边间断。

c、墙的转角处、与混凝土结构交接处，均应沿墙高或柱高每500mm高在墙体水平灰缝中放置2φ6拉结钢筋（墙厚小于等于240mm），起步为距楼地面400mm高，采用与结构埋件焊接方式同结构相连，拉结钢筋每边伸入柱或墙不小于1000㎜，拉结筋若需搭接，墙体内搭接长度为55d。

d、加气混凝土砌块墙上不得留设脚手眼。

e、砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm，砂浆饱满度≥80%。

f、墙体底部先砌筑20cm高页岩砖，以上部位砌筑轻集料混凝土复合保温砌块。当如卫生间等有防水要求的房间时，砌筑前需在墙根部浇筑200mm高C20素混凝土同墙宽，主要有以下房间：配电间、发电机房、水泵房、冷冻机房、卫生间、厨房等。

g、砌筑时水平灰缝的砂浆铺设长度不宜大于800mm，竖向灰缝应在已就位和即将就位砌块端面同时铺砂浆，随即采用挤浆法将新砌砌块就位。

f、砌筑时，墙面必须用原浆做勾缝处理。缺灰处应补浆压实，并宜做成凹缝，凹进墙面2mm。砌块砌筑严禁侧砌筑，严禁与其他材料混合砌筑。

g、墙体交接处禁止留置直槎，应留置斜槎；斜槎长度不应小于墙体高度的2/3，槎子必须平直、通顺；分段位置应在变形缝或门窗口角处。隔墙不同时砌筑可留阳槎加预植拉接筋，沿墙高度每50cm设置，末端应加弯钩，平直段长度不小于3d。

h、砌体砌筑到离顶板或梁时，应留一定空隙（约30mm～50mm高），待填充墙砌筑完并应间隔7天后，再采用蒸压灰沙砖拱砌密实。

i、每楼层砌筑完毕后，必须校核墙体的轴线尺寸和标高。

j、砌块墙体砌筑应采用双排脚手架进行施工，严禁在砌筑的墙体上设脚手孔洞。

k、砌体完成后次日进行浇水养护3天，保证墙面湿润。

l、对设计规定或施工所需的孔洞、管道、沟槽和预埋件等，应在砌筑时进行预留或预埋，不得在已砌筑的墙体上打洞和凿槽。

m、安装后的管道表面应低于墙面4～5mm，并与墙体卡牢固定，不得有松动、反弹现象。浇水湿润后用1：2水泥砂浆填实封闭。外设10mm×10mm的φ0.5钢丝网，网宽应跨过槽口，每边不得小于80mm。

n、砌体工程应紧密配合安装各专业预留预埋进行，在总包单位统筹管理下，合理组织施工，减少不必要的返工、损失和浪费。

2.3抹灰施工工艺

基体处理――挂加强网――吊直、套方、贴灰饼、设标筋――界面处理――做护角―― 弹灰层控制线――抹底灰――抹面灰――养护

其余注意事项与常规情况下的墙体抹灰要求一致。

3.、存在问题

轻集料混凝土符合保温砌块可以很好的避免建筑外墙的渗水、空鼓脱落的问题，同时具有很好的热工性能，可以达到外墙保温的要求，但由于建筑外墙温差大，而混凝土砌块的自身收缩小，因此容易在保温墙体与混凝土梁、柱、剪力墙结合部位产生应力集中，出现0.2-0.5毫米裂纹，必须通过抹灰施工时的抗裂施工措施才能弥补不足，即在结合部位做20CM的抗裂砂浆带。

4、结束语

总而言之，要开展技能培训，提高技术人员和操作人员的技术水平。继续创新，努力解决和克服轻集料混凝土复合砌块会造成的不同墙体交接部位会产生应力裂纹等情况。从保温材料的选择、增强网的选择、保护层材料的选择等几个方面深入研究如何才能使建筑保温做到既满足保温要求，又满足建筑施工质量要求。

加强市场营销和技术交流，在众多外墙保温上进行了推广应用，成为当前该领域技术的领头者。

参考文献

[1]朱盈豹; 张轶楠; 张群.天然轻集料混凝土保温砌块的研究与应用[J]. 辽宁建材，2010（03）：34-35.

[2]李叶.混凝土复合保温砌块砌体基本力学性能研究与非线性分析[J].长沙理工大学，2012（03）：78-79 .

【作者简介】刘杰 男 （1981_7） 本科 工程师 主要从事技术管理和项目管理工作。

论文作者:刘杰

论文发表刊物:《低碳地产》2016年13期

论文发表时间:2016/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f3aab48cb0e59018139790e9.html