# 浅谈风景园林施工技术论文_黄世锋

晋江锦辉园林工程建设有限公司 福建省 362200

摘要：在城市中建造风景园林绿色生态体系，能够优化城市的空气，降低人们对自然的侵害，还能够在很大程度上推动这个城市环境与社会、经济的和谐发展。文章讲述了最近几年国内建造的风景园林现状，然后对风景园林施工技术展开了研究。以供参考。

关键词：风景园林；施工；施工技术

前言

伴随着社会以及经济的飞速前进，我们的生活步骤也在慢慢的变快，生活水准慢慢的提升，社会所施加的压力日益增加。人类每天在冰冷的没有感情的混凝土结构中穿梭，希望能够在自然中释放压力。所建造的风景园林就能够很好的充当自然的角色。风景园林对完善城市空气质量也有着关键的用途，风景园林主要包含植物、景色、绿地，为人类的休闲提供一个绿色的场所。在社会以及经济上还能够带来好处，美好的风景园林以及良好的空气能够吸引外地游客以及投资者，推动城市的建设发展。园林建筑是建设美好家园的关键基础，对风景园林的建筑研究也有重要的意义。

一、风景园林工程施工现状分析

1、施工管理不规范

在园林景观施工中，不仅要注重施工的技术，施工管理对于整个工程有掌控性的作用。但是实际的施工中，施工管理体制不健全，对于工程中的规范制度制定的不全面，致使在施工的过程中，没有具体的章程可以遵循，从而导致施工质量无法保证。在工程施工完毕后，应该进行严格的日常养护工作，使园林景观可以保持最初的设计效果。但是由于缺乏管理制度，在后期管理跟不上，致使园林景观偏离了预期的设计效果，对于园林景观的质量是极大的破坏。

2、管理不完善

设计单位没有与施工单位进行良好的沟通，对于工程中的要点以及设计意图没有交代清楚，致使施工的过程中，无法将设计意图展现出来，设计的思想无法发挥，工程的兴建无法达到预期的效果。此外，由于施工单位的管理工作不到位，没有严格按照设计图纸执行，并且对于施工材料的质量没有严格把关，为工程的后期使用留下安全隐患。

3、施工工序安排不科学

风景园林是一项系统的复杂的工程建设，在工程施工中，涉及到很多的项目类别，也会有很多的参建单位，其中的每一道工序都需要合理的衔接，才能够保证工程的质量。如果因为其中的任何一道工序出现问题，都将会影响到下一道工序的进行，从而影响到整个工程的质量。在实际的施工管理中，由于对施工工序没有合理的管理体制，有些施工单位为了赶进度，盲目的开工，在工程中没有按照施工规范执行，致使工程交叉混乱，严重的影响到工程的质量。

4、施工后期养护问题

风景园林施工不同于其他工程建设，不仅施工过程很重要，其后期的维护管理也占据着非常重要的地位。因为在风景园林施工中，很多工程都是植物的绿化工程，所以后期的养护是保证植物成长的关键要素。在设计的过程中，有些设计理念是在后期发展中逐渐形成的，所以说后期的养护管理也是园林施工的延续，养护的质量直接关系到园林的后期效果。有些园林工程在施工之后，后期缺乏有效的养护管理，致使杂草丛生，虫害严重，不仅影响了园林的美化，同时也损坏了前期的施工付出。所以应该加强施工后期的养护管理，建立完善的养护管理机制，提高人员的养护意识。

二、探讨风景园林的施工技术

城市中的风景园林可以为生物提供良好的栖息场所，从而使生物的种类得以增加，这样人们在工作之余可以有看看风景，与自然密切的接触，这对放松心情，陶冶情操具有极其重要的作用。风景园林作为城市景观中最重要的一部分，为了保证其自身的价值得以实现，需要对其在施工中技术不断的进行加强，从而使风景园林实现和谐、美好的功能。

1、风景园林工程的施工技术

风景园林的施工放样人员必须要先了解作品的内在，才能充分表达出作品的意图。必须加强施工放样技术，以确保施工放样的准确性。土方放样主要包括自然地形的放线与平整场地的放线。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在对种植穴、槽进行挖掘前，应及时和有关单位沟通，并了解隐蔽物和地下管线的埋设情况，并且种植穴、槽的定点放线必须要符合一下规定：

（1）种植穴、槽定点放线必须要符合设计图纸的要求，位置必须要准确，标记必须要明显；

（2）在树穴开挖前要进行种植放样定位，对于骨架大规格的乔灌木可用插杆法来标志点，对于地被和群植小灌木可以用白粉划线来确定种植面；

（3）种植穴定点时必须要标明中心点位置；

（4）行道树定点遇到障碍物影响株距时，必须及时和设计单位取得沟通，并适当地调整；

（5）挖种植穴、槽的大小要根据苗木的土球直径、根系和土壤的情况来定；

（6）种植穴、槽必须要垂直下挖。

2、风景园林工程的土壤改良技术

风景园林工程的土壤要由专业的检测机构进行化验分析，要重点检测土壤的速效钾、PH 值、容重、全盐量、碱解氮、有机质、有效磷等内容。并要针对检测的结果，积极采取相应的措施，合理地改良土壤的性质和质地，以助于苗木的良好生长。如果土壤的性质为低肥力土壤，这就需要将种植土壤过筛后掺入草炭土，并经过充分搅拌后均匀覆盖在土壤表面。在栽植大规格的乔灌木时，可以增加土壤的肥力。

3、风景园林工程的苗木栽植技术

在安排风景园林苗木进场的时间上，大多数的苗木要选择夜间进苗，并且要在当夜或者翌日早晨进行栽植，这虽然增加了工作难度和工作量，但是避开了夏季的高温环境，可以有效的减少苗木自身水分的蒸腾量。在对苗木进行栽植时要严格按照施工的规范要求操作，防止造成散坨和苗木的损伤。在起吊苗木时要用专用的尼龙吊装带，采用树干和土球双负重的吊装方式，并且树干的捆吊装带处要用蒲包片进行层层的包裹，避免树皮的剥落。

值得注意的是，因为苗木的规格比较大，加之非季节的施工，在苗木栽植施工中对种植穴和土球的大小均有放大。在夏季多雨季节进行苗木栽植施工时，进场后不能立即栽植的苗木，不但要用杉槁打好支撑外，还要用塑料薄膜包裹好土坨，避免被雨水淋湿而造成散坨。比如在对针叶树种进行移栽时，由于针叶树种的生长周期比较长，并要从高纬度的山林地带栽植到气候相对炎热的城市中，肯定会不适应环境。因此，要在移栽前，要定植一段时间，让它能够更好地适应城市的气候，提高针叶树种的成活率。

4、风景园林工程苗木的养护管理技术

（1）苗木的修剪。风景园林工程对绿化植物的景观效果有比较高的要求，在对园林绿化苗木进行修剪时，要在确保园林苗木成活率的基础上尽量保持苗木的树形。比如元宝枫，它就需要重剪，其余的苗木植物均可以适当的疏枝，并且在修剪后有比较大的剪口时，要在剪口处涂抹多功能的树木梳理剂，避免树木病虫害和流胶发生。同时要及时地摘除苗木植物的花、果，减少苗木养分的消耗。一般在每年的5 月上旬摘除油松果实；在每年的6 月中旬到7 月底剪除栾树和国槐的花朵3-5 次；在每年的7 月下旬到8 月底摘除紫薇的果实。

（2）苗木的遮阴每年的6 月上旬后就会持续高温，这时就需要对玉兰和银杏进行遮阴处理，通常的做法就是用钢管搭设片字架，在井字架上覆盖适当的遮阴网，并且遮阴度要控制在50%-70%，确保苗木的叶片能够进行正常的光合作用。同时苗木还应与遮阴网之间保持一定的距离，便于空气地流通，这样就能有效避免玉兰和银杏叶片的打蔫现象，促进玉兰和银杏良好的生长。等到8 月下旬时，气温已经回落，便可拆除遮阴棚。

结束语

总之，随着人们环保意识的逐渐增强，对风景园林建设的关注度逐渐高涨，其施工质量等也备受关注。要想建设高质量的风景园林，就要依托于高水平的施工技术，且要全面掌握施工要点，制定有效的施工策略，从而更好的完成风景园林建设工作，推动我国的城市生态化建设。

参考文献：

[1]白振海.谈风景园林的意境[J].天中学刊.2004（05）

[2]《风景园林》征稿启事[J].风景园林.2004（55）

[3]李艳君.我国风景园林领域若干问题探讨[J].东北农业大学学报（社会科学版）.2004（04）

[4]胡玎，王越.走进上海园林 促进风景园林评论[J].园林.2005（08）

论文作者:黄世锋

论文发表刊物:《基层建设》2015年21期供稿

论文发表时间:2016/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f3f0337a33ab6920825297d4.html