# 基坑监测技术在深基坑施工中的应用论文_黄维腾

黄维腾

茂名市城规勘察测绘院有限公司 广东茂名

摘要：近年来，我国社会经济快速发展，城镇化进程的不断加快，为了充分利用土地资源，建筑基坑变得越来越深，所以，基坑的安全问题也日益突出，基坑监测技术可以对基坑施工地质进行勘测，本文从基坑监测的意义、基坑监测的手段和内容等方面介绍基坑监测技术在深基坑施工中的应用。

关键词：基坑监测技术；深基坑施工；应用

引言

随着城市建设步伐的不断加快，地价日趋昂贵，建筑物的平均高度和基坑的深度大大提高，基坑的安全性也提高到了更重要的地位。鉴于此，基坑监测技术逐渐得到了大规模使用，特别是目前我国正在逐渐推广城市地下建筑的大范围施工，例如城市地铁、地下商场、地下管道的施工等等，这些工程无不广泛应用着基坑监测技术，正是这项技术提供的必要依据，后续施工才能够得以顺利展开。

一、深基坑施工中进行基坑监测的意义

对于基坑的监测，主要指的是对建筑基坑以及其周边的环境进行检查和监控，监测的时间为基坑施工过程以及建筑施工期限内。在基坑施工前，一定要利用基坑监测技术，对基坑的施工地质条件进行详细的了解，为基坑施工提供相关的指导，也为基坑施工规划提供数据支持。这主要是因为基坑地质中土体、负荷等因素都存在很大的不确定性，必须进行基坑监测。对于深基坑施工中基坑监测技术的应用发挥了很大的作用，主要表现在以下几个方面：

（1）通过施工前对基坑地质的监测信息，可以对工程施工进行指导；（2）在施工过程中，通过实时监控的数据分析，可以了解到基坑施工的强度，为工程控制成本提供有力的依据；（3）通过基坑监测技术，施工人员可以清楚的了解基坑地下的情况，了解地下管道、线路等的分布情况，在进行基坑施工过程中，就能避免基坑施工对其他路政设施造成影响；（4）在深基坑施工的过程中，通过基坑监测技术，可以对施工可能发生的风险进行预测，及时的进行调整就能避免事故的发生，提高基坑施工的安全。

二、深基坑施工中基坑监测技术的监测原则

在深基坑施工中普遍采用基坑监测技术，深基坑的施工前需要制定合理的施工监测方案，施工中需要遵循深基坑监测技术的原则，确保施工工程的安全顺利进行。在深基坑的施工中使用深基坑监测技术，可以利用监测的数据指导现场施工，可以促使施工组织信息化，还可以对现场的监测数据和设计数据相比较，发现问题及时的采取补救措施，能够防止支护结构破坏事故的发生，另外利用监测数据可以优化深基坑的结构，促使节约建筑工程施工成本。在深基坑的施工中使用基坑监测技术需要遵循的具体原则如下：多次检测的原则。基坑的变形量是基坑围护结构需要控制的指标，也是突发事件的征兆，而变形量是基坑施工中围护结构和土体相互作用的反映，因此，变形量作为监测中重要的监测量，需要重点观察；可靠性原则是基坑监测技术的重要原则，需要利用可靠的监测仪器和技术，并且需要保护好监测点；重点监测关键区域的原则。不同的部分采用不同的支护手段，稳定性也不相同，对于稳定性差的地区需要重点监测；方便实用原则，为了确保监测结果的准确，减少施工和监测系统之间的相互影响，监测系统的安装和使用需要做到方便实用。

三、深基坑监测技术手段

对深基坑施工的基坑监测技术手段，主要是通过专业的基坑监测设备，由专业的监测人员进行操作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于监测设备来说，其量程以及精度一定要能满足基坑施工的要求，并且稳定性要好。对于基坑监测，需要利用好多种监测技术，结合传输系统，将监测到的信息数据传输到专家监控系统以及智能控制系统中，进行统计、分析。

四、深基坑监测技术的主要内容

1、竖向位移监测

对于竖向监测可以采用采用几何水准和液体静力水准等方法。使用回弹监测指标监测基坑回弹的区域，以及利用几何水准并且配合传递高程的辅助设备进行监测。竖向位移的监测中需要注意测量的精度，确保监测结果的准确性。

2、水平位移的监测

通过视准线法、小角度法、投点法等方法可以对特定方向上的水平位移进行测定；通过前方交会法、自由设站法、极坐标法等方法可以对任意方向的监测点的水平位移进行测定；当基准点距离基坑较远时，可以采用GPS 测量法或三角、三边、边角测量与基准线相结合的综合测量方法。水平位移监测基准点应埋设在基坑开挖深度3倍范围以外且不受施工影响的稳定性较强的区域，也可以利用已有的比较稳定的控制点进行监测，避免将基准点埋设在低洼积水、湿陷、冻胀、胀缩等地域的影响范围之内。为了提高监测精度，应当适当增加测回数。在测角操作时仪器要减少对中照准误差和调焦误差的影响，气泡要严格居中，并选择在良好的观测条件下进行。

3、地下水位监测

在深基坑的施工中需要降低施工地区的水位，这样容易引起基坑周围的水向基坑内部渗透，而地下水的流动又容易引起塌方，因此在深基坑的监测施工中需要对地下水位进行实时的监测。地下水位观测井先是利用钻井机钻成孔，孔的直径大约110mm，成孔后放入PVC 管，还要在PVC 管中裹上尼龙网，并且在管外和孔壁之间使用碎石填充。

4、倾斜监测

倾斜监测是为了测定建筑物顶部相对于底部的水平位移与高差，通过分别记录和计算监测对象的倾斜程度、方向和速率，根据不同的现场观测条件和要求，来评价建筑物倾斜水平。方法主要有投点法、水平角法、前方交会法、正垂线法、差异沉降法等等。在进行倾斜程度监测时，要严格根据各种方法的使用要求进行相关操作，特别注意对被监测对象倾斜程度的把握，由于倾斜监测对于建筑具有较大影响，所以这一监测工作应该严格按照要求执行。

5、深层水平位移监测

用于围护的墙体或者基坑周围土体的深层水平位移的监测工作应该采取在墙体或土体中预埋测斜管的方式，来监测各深度处的水平位移情况。通过这一方法可以快速监测出深层水平位移的情况，从而为深层施工提供具体的土体情况。在进行土体预埋测斜管时，应该对其预埋位置进行慎重选择，避免将测斜管预埋在有较大影响力和干扰源附近，以免影响监测结果。

6、土压力和孔隙压力监测

利用土压力计和孔隙压力计来监测土体的应力和水压力，土压力计需要和基坑围护结构同时安装，也会用到钻孔安装，而孔隙压力计的安装需要使用钻机钻孔，并且依据孔的深度放入不同的压力计，压力计需要使用干燥的黏土球进行隔离。相关力学原理表示，压力计需要安装在基坑围护桩的侧向受力点，这样能够很准确的监测出基坑围护结构的受力情况。

结语

深基坑监测技术可以确保深基坑施工期间基坑的稳定性以及基坑围护结构的安全，可以控制施工对周围环境和已有建筑物以及市政管线的影响。在深基坑的施工中，施工单位可以依据监测的数据对施工进行调整，消除安全隐患。另外监测数据还可以为优化施工方案提供理论验证的数据。在深基坑的施工中采用基坑监测技术可以对施工的过程进行全程的监测，它能够对深基坑工程进行很好的监督，可以指导深基坑建筑工程的施工，确保施工工程顺利进行。

参考文献：

[1]《建筑地基基础设计规范》GB 5007-2002；中华人民共和国国家标准

[2]《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009；中华人民共和国国家标准

[3]王俊杰.检测技术在深基坑施工中的应用.山西建筑，2011，37（10）：60-61.

[4]林明博．浅析深基坑施工监测技术.中国新技术新产品，2012，24（12）：101 －105．

论文作者:黄维腾

论文发表刊物:《基层建设》2015年22期供稿

论文发表时间:2016/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f4133d58f48a83650747190a.html