# 浅析建筑暖通施工技术要点论文_王娜

摘要：随着我国城市化的高速发展，各种建筑工程越来越多，对建筑工程的要求也不断提升。暖通施工是建筑工程施工的重要组成部分，其对施工质量有着比较高的要求，一旦技术控制不当，就很容易导致施工质量问题的发生。为此，笔者将要在本文中对建筑暖通施工技术要点进行探讨，希望对促进我国建筑行业的发展，可以起到有利的作用。

【关键词】：建筑；暖通施工；技术要点

1前言

随着时代的高速发展，各暖通施工公司之间的竞争变得越来越激烈。为了进一步提升企业是市场竞争力，就需要认真做好相关技术的研究工作，不断对技术方案进行优化，在保证施工质量和应用效果的同时，降低工程施工成本。

2建筑暖通工程施工中出现的问题

建筑工程的施工复杂程度相对比较高，投入的资金量相对比较大。暖通工程是建筑工程的重要组成部分，其项目实施效果对项目的节能效果，有着非常直接的影响。在我国当前建筑暖通工程施工的过程中，经常会出现施工方案随意改变的情况，这直接导致工程的各种毛病相对比较都，很多建筑因此会产生较多不必要的毛病，对建筑的使用性能造成较大的影响。此外，对工程施工方案的改变，容易对工程的按期完工造成一定的影响【1】。

施工图纸设计问题。在当前建筑暖通工程施工过程中，施工图纸问题相对比较多，这是造成工程毛病多的一个重要因素。很多施工工艺在实际执行的过程中，经常会出现图纸标识不清的现象，这很容易导致偷工减料情况的出现。施工图纸是开展施工的重要依据，一旦图纸中存在错误，就会对施工品质造成直接的影响。

施工进度问题。暖通工程施工经常会放在建筑工程的最后来进行，在实际实施阶段，其实施快慢对工程施工速度有着非常直接的影响。在当前暖通工程施工中，很多管理人员并不是非常重视进度管理工作，也没有按照规定制定严格的进度管理计划，经常是凭借管理人员的经验来开展管理，对各种突发情况的处置能力不足，施工延期的情况经常出现。

3暖通工程施工中的技术要点

认真做好施工准备工作。在工程施工项目没有开始之前，就应该认真做好施工图纸的熟悉工作，掌握施工目标，做好对图纸的会审工作，提出一些简单的施工计划。在施工开始之前，就应该认真做好个蒸锅内工具的检查工作，在保证施工装备和工具齐全之后，才可以开始进行施工。在相关物料进入到现场之后，就应该按照规定要求进行摆放，并对它们做好标记工作，保证这些物料的合格证明和证书都齐全，并按照要求认真做好施工交底工作，严格对结果进行记录，提升施工的文明程度【2】。

管道安装。在暖通工程施工初始阶段，需要首先将散热器安装到墙壁之上，然后将一些必要的设备组装起来，如立管或者直管。在安装的过程中，应该合理对施工方法进行选择，可以采用随量下料的方法，这样可以有效避免散热器发生变形的现象。为了更加及时发现组装后坡度不合适的现象，应该在开展组装施工前，对其位置进行微调，并对其详细的高度和坡度进行计算，在一切都准确无误的情况下，才可以开展进一步的组装。在堵墙施工过程中，应该千万小心，避免出现硬塞的情况，这样也可以起到防止坡度变化的情况。

认真做好卡架的安装工作。在实际开展卡夹安装之前，应该认真做好划线工作，可以采用水准仪来开展划线工作。对于要求比较高的管线，应该首先合理对标尺进行选择，然后认真做好标志工作，然后就可以使用粉色粉笔来画一条直线，利用坡度数据来做出标高列表，并对照墙壁上的粉笔印迹，来进行支架的标高，然后就可以进行凿空和裁钩，并利用混凝土开展填平处理，最后对墙面凹凸不平处进行抹平处理，及时恢复墙面本来的面貌。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

认真做好管道的焊接工作。管道焊接对管道后期使用效果，有着非常直接的影响，一旦焊接质量不能保证，就容易导致管道渗漏问题的发生。在开展管道焊接工作前，应该及时做好接口表面的清理工作，将上面的泥土和污渍清理干净。为了保证管道连接的紧密性，需要认真做好坡口连接。在整个管道焊接过程中，应该严格按照操作规范来进行焊接，避免由于焊接不当导致鱼鳞形状的出现，更应该避免砂眼的出现。在对管壁进行开口的过程中，不应该将开口部位设置在焊接部位。在焊接工作结束之后，应该及时将焊接部位上方的氧化皮去除掉，并利用专用的打磨工具将焊接表面打磨平整。

认真做好风管的安装工作。在开展冷煤管和风机盘管的拼接过程中，应该首先将其上方的脏东西清理干净，并尽量保持管道的通畅，然后就可以开展拼接工作，这样可以有效避免过滤器出现堵塞的情况。在通风装置的组装过程中，可以采用明装处理。如果组装尺寸把握不准，就会对外观造成较大的影响。在现场组装的过程中，应该尽可能使用带网格线铝箔贴面玻璃棉毡，并认真做好表面的调整工作，保证其密实程度，避免裂缝问题的出现。

认真做好节能施工工作。空调水系统可以分为高、中、低三个区域，水热交换器往往设置在高区和中区，中区和低区的压力应该设置在1兆帕以下，这样可以有效降低其运行成本。在空调箱本使用过程中，经常会采用上进上出的显示，这样可以进一步减少机房的体积。在进入夏天之后，其可以用作低温送风，保证风量处于正常的区间，对降低工程造价，也可以起到非常有利的作用。在开展空调组装的过程中，可以对分别对空调箱和冷热水立管进行分别配置，并设置独立的采暖系统，这样可以有效解决负荷不平衡的问题，此外，还可以根据空调末端的实际千克概况，对冷热量进行合理控制，进一步减少系统运行能耗，保证室内的舒适程度，也可以避免出现能耗过高的问题【3】。

4认真做好施工质量管理工作

一定要加强完善各种施工质量管理制度。一、施行岗位认责制。从领导到基层，都要明确他们的权限和责任，做到权责的统一。这些制度一定是切实可行的，且对保证工程质量，能够起到应有的作用，让大家在施工工程中，做到有章可循、有矩可蹈。三、一定要做好工程质量的检查和验收制度。为了有效提高工程质量，有必要实行“自检、复检、终检”的三检制度。三、为了让施工人员在施工质量管理中有所参考，有必要制作各种工程质量样板，让施工人员严格按照施工样板来施工，降低施工人员在施工过程中的盲目性。四、做好工程施工中的技术交接。各种施工技术标准应该由工程技术人员制定，在制定完毕后，必须经过技术负责人的审核，在审核通过后，再交给各具体的施工班组长，为了让施工人员详细掌握各种施工细节，班组长有必要对各施工人员做统一的培训，并他们进行答疑。五、一定要执行好质量例会制度。工程质量例会一定要定期进行召开，各施工质量管理人员和各施工班组长一定要到会参加，对工程中的质量问题进行总结，并就解决措施进行讨论，研究出解决问题的方法，确保及时解决已经出现的工程质量问题，还要对未来施工中可能出现的质量问题，进行认真的讨论，并做好应对措施。六、有必要实行各种质量奖惩机制，对因自身原因造成的质量问题的人员进行处罚，对质量工程做得好的施工集体进行表扬，提高施工人员开展质量工作的积极性。

结语

随着时代的不断发展，对建筑工程施工提出了更高的要求。针对建筑工程中暖通工程施工效果不好的现象，应该引起足够的重视，认真分析问题发生的原因，及时采取针对性的措施，加强对施工技术关键点的研究，最大程度保证施工质量。

【参考文献】

[1]李静.建筑暖通施工技术要点分析[J]. ??居舍.?2018(08)：33-34.

[2]张雲峰.?关于民用建筑暖通工程施工管理要点的探讨[J]. ?建材与装饰.?2018(04)：55-56.

[3]马仁武.关于暖通空调设备安装施工中的相关问题[J]. ??江西建材.?2018(03)：49-50.

论文作者:王娜

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f4151ddd749ee2cab269142f.html