# 高速压片机电气控制系统的发展探讨论文_杨海涛

（无锡蓝天燃机热电有限公司）

摘要：从我国建国初期开始，科研工作者开始着手于对压片机的研究及生产，随着时间的推移，压片机的生产规模越来越国际化，从简单的冲压片机到旋转式压片机，再到现在相对复杂的高速旋转式压片机。可见，我国高速压片机电气系统的发展十分迅猛。

关键词：高速压片机 电气控制系统 发展

1 绪论

1.1课题研究的目的

压片机主要应用于制药领域，随着制药行业的迅猛发展以及人们对药品生产过程严密性、安全性的需求，越来越多的制药工厂选择高效率、精确度高、控制性能较强的高速压片机。本文主要对高速压片机电气控制系统做了一个详细具体的分析，探讨其未来的发展趋势，以便于用户对设备更加了解，并且在选取设备时更加得心应手。

1.2课题研究的意义

本文主要根据由中国行业报告网公布的2015-2020年中国高速压片机市场研究分析与发展前景预测报告，对高速压片机由一般到双出料高速压片机，再到三出料高速压片机的发展历程作出分析，有利于用户深入了解高速压片机电气控制系统的发展情景，并为战略投资者在进行投资时提供可靠的数据分析和科学严谨的选择依据。

2 高速压片机电气系统

2.1高速压片机的简介及结构图

高速压片机是把不同的粉末状或颗粒状原材料制成圆片的双压式结构设备。其内部的上、下箱体由四根立柱连接支撑，位于主轴上的压盘带动冲头旋转，冲头间的距离决定压片的厚度，外部的结构是箱体形状。其重要的零件为：上、下压轮，上、下冲的导轨装置，加料器，出片调节器等。

2.2高速压片机的工作原理

高速压片机的工作原理：通过加料器填充原材料，位置始终不变的升降导轨操控着上、下冲的尾部，上、下冲由放置多副冲模的转盘带动运作，上下反复运作的冲模进行压片，产生形状各异的片剂药物从而出片。

3 高速压片机电气控制系统的发展

3.1高速压片机电气控制系统的采用方式

到目前为止，我国生产的高速压片机电气控制系统大多数的采用方式为工控机、单片机、可编程控制器（PLC）三种。

工控机（Industrial Personal Computer,IPC）系统就是对生产过程及工艺装备、机电设备，利用总线结构实施控制与检测的工具。

单片机（Microcontrollers）系统就是将中央处理器CPU、只读存储器ROM、随机存储器RAM、显示驱动电路等能够对数据进行处理的设备利用大规模集成电路技术，集成到一块硅片上，形成一个完善的微型计算机系统。

可编程控制器（PLC）就是为方便工业生产中数学操作运算的电子设备。

3.2高速压片机电气控制系统采用方式的比较

3.2.1稳定性的比较

单片机和工控机由于大部分的材料不是工业等级的，加上我国的电源的质量通常都很次，所以抗电源干扰性的性能不强，甚至很弱，造成单片机和工控机系统的不稳定性。可编程控制器系统各个元件的选取都经过专业人士挑选所得，经过严格的考察试验，并且最主要的处理器是由专门的生产厂家特别设计制造的工业等级的处理器，所以，可编程控制器的抗干扰性在很大程度上得到了提升，即便采取的电源质量很差，其也能保证工作的质量。相比单片机和工控机系统，可编程控制器的稳定性能力更强。

3.2.2可检修性的比较

单片机和工控机系统在本身出现故障时，非专业人士很难检修出引起故障的原因和出现故障的部件，即便专业人士检修，维修的时间也较长。相比单片机和工控机系统。可编程控制器当自身出现故障时，不需要专业人士的检修，其自身便可以检测出发生故障的部件及原因。相比单片机和工控机系统，可编程控制器系统的可检修性能力更强。

3.2.3可扩展性的比较

单片机和工控机系统如果要加入一个新的功能，便要对整体的代码进行重新编程，而且二者的编程代码比较复杂，这样大大延长了时间，拖慢了工作的进程。可编程控制器若要加入一个新的功能，只要针对此功能进行单独加入即可，不会涉及到整个系统代码的操作，既简便又缩短了时间，加快了工作的进度。相比单片机和工控机系统，可编程控制器系统的可扩展性更强。

3.2.4可使用性的比较

单片机和工控机系统的使用多采用键盘式操作，对操作人员的专业技能要求相对较高，使用起来相对复杂困难。可编程控制器的使用相对便捷，其采取全屏式的触摸式操作终端，对操作人员的要求较低，只要根据屏幕显示的使用说明，普通人员也可以在短时间内熟练操作。相比单片机和工控机系统，可编程控制器系统的可使用性更强。

3.3比较高速压片机电气控制系统采用方式的结论

生产于上世纪七、八十年代的单片机和工控机为人类早期的生产发展做出了巨大贡献，但由于科学技术的不断进步，新一代的可编程控制器系统以较强的稳定性、可检修性、可扩展性、可使用性逐渐取代单片机和工控机。由此可见，高速压片机电气控制系统的发展将更多的采用可编程控制器方式。

4 总结

随着人们生产生活的需要，我国高速压片机的销售数量也逐年成倍的增加， 2013年一年的销售收入为17692.8万元，同比增长17.02%，制药设备行业协会对高速压片机2014年的销售量统计数据分析，得出结论：我国高速压片机的销售收入有希望达到40%以上的增长速度。根据《中国高速压片机市场调研与行业前景预测报告（2015年版）》及国外相关文献的分析研究，本文从多角度，多方面对高速压片机电气控制系统的发展进行探讨，简要介绍了高速压片机的工作原理，将高速压片机电气控制系统的三种采取方式进行比较，得出相应的结论：高速压片机电气控制系统的发展将更多的采取可编程控制器方式。为以后用户选取高速压片机电气控制系统采取方式时提供科学、完善的分析参考，并为战略投资者在进行投资时提供可靠的数据分析和科学严谨的选择依据。

参考文献

[1]彭卫发.浅谈高速压片机电气控制系统的发展与比较；经营管理者；2009年12期

[2]张洪运；韩玉环；郭文峰；李宗武；李永杰；孙杰；高速压片机电气控制系统设计；自动化应用；2012年02期

[3]姜慧；吕慧侠；jumah masoud；陈箐清；周建平；浅谈我国压片机现状与发展趋势；机电信息；2010年05期

[4]伍善根；卞雷斯；国外压片机自动控制技术的最新发展；医药工程设计；2009年02期

作者简介

杨海涛男（1984- ）内蒙古呼伦贝尔-海拉尔市；工作单位：无锡蓝天燃机热电有限公司，职称：助理工程师，毕业于黑龙江大学电气工程及其自动化专业

论文作者:杨海涛

论文发表刊物:《电力设备》2016年第3期

论文发表时间:2016/5/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f419babb98f48b27bffe33d0.html