# 试分析变电检修技术及其检修流程优化论文_祁建怀, 乔向阳,刘虎城

（国网芜湖供电公司 安徽芜湖 241000）

摘要：若想要保证电力体系可以顺利平稳地运行，那么就一定要做好变电检修工作，检修人员在日常的工作中切不可马虎大意，要尽可能地对检修技术以及检修流程展开深入地完善以及革新。鉴于此，笔者在本文中深入研究了变电检修工作中存在的具体问题，并在此基础上，对变电检修技术、注意事项以及如何完善检修流程等问题进行了详细的阐述和分析，希望能够为日后同类工作的研究以及实践提供一些建议和参考。

关键词：电力体系；变电检修技术；检修流程；优化

1 变电检修作业技术研究

1.1 判断故障

（1）对比分析法。此方法主要是比对每一年相应的判断结果，例如比对污染和射线、震动和噪声等等，之后依照统计学的方法深入地研究对比出来的结果。若是不存在明显的统计学差异，也就表示此装备不存在显著的缺陷。并且把相同类别的装备的统计结果展开分析，例如没有外界因素的作用，对此装备进行检查其结果与一般状况有出入，这也就意味着此装备有问题。

（2）综合诊断法。这属于较为系统性的一种判断方法，需要结合相当多的数据，在充分地考虑之后再进行判断。工作人员在进行判断之前，有必要深入地分析相关的数据及信息，全面地搜集和整理，并且还应该凭借科学合理的手段，深入地研究这部分数据，最终进行精准的判断。

1.2 状态监测

（1）在线监测。变电检修工作人员通过在线监控系统以及相应的装备，并且综合其他变电单位给予诸多信息，继而研究变电装备具体运转的状况，而且还要参考获得的状态系数监控装备的动态。如此一来，变电检修工作人员就就可以时刻了解装备的运转状况。

（2）定期检测。变电检修者依照相关的规定，挑选恰当的检修方法以及检修技术，对装备展开深入的研究，定期地对装备进行维护和修理，以避免设备可能会发生停运的可能。此外，变电检修者一定要对于变电装备的具体运转状况有一个深入地了解，对于有问题的装备要及时地处理。

（3）离线监测。变电检修工作人员通过油液分析仪、振动监测仪、超声波检漏等手段，对设备进行各种各样的检验。在设备顺利运行的情况下，掌握好设备变化的动态。

2 变电检修相关的事项

2.1 发热故障解决办法

变电设备的发热状况非常普遍，可是一旦过度发热，就可能导致设备无法顺利运转。如果情势严重，甚至会出现非常重大的事故。因此必须要确保装备的质量，例如可以通过电力复合脂对刀闸触头展开防氧化的处理，强化监管方面的作业等。

2.2 带电工作

笔者分析了绝缘工具方面的要求、天气情况的因素、如何应用现场工具和在作业中应该注意的事件等展开研究：

（1）作业程序中一定要避免疲劳作业，一定要让具有丰富经验的监管人员来把关，而且监护者在进行作业时不允许同时展开其他作业。带电作业人员一定要经过相关的培训，且取得带电作业上岗证后才能进行作业。

（2）必须要确保作业工具具有良好的绝缘性，否则工作人员的安全就会受到威胁。

（3）若是进行工作时天气情况出现问题，要马上停止作业。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（4）科学的运用安全带、安全帽以及屏蔽服等各类安全工具；在进行作业时，作业人员一定要小心使用工具，不能乱抛乱扔。

3 检修技术实际使用——隔离开关检修

因为设计存在缺陷，载流接触面积过小，使得载流回路温度过高。隔离开关中发热的部位通常位于接线座以及触头处。在进行刀闸的检验维修的过程中，若是发现接线座的螺丝有松动的情况，通常是因为产品质量有问题亦或是安装不严格。接线座载流的流转开关或者导电线的连接存在问题，通常是因为技术存在问题或者是长时间缺乏检查与维修。所以，在检修的初始阶段，一定要重视检查工作，特别是要重视验收作业。绝对不能选择假冒伪劣的螺丝、线夹等零配件，铜和铜以及铜和铝的连接需要选择搪锡工艺，选择压接装备线夹来代替螺栓装备线夹，接头位置一定要处理地整洁并且要选择导电脂，螺丝大小以及紧固力度要恰当。如果发热次数过多，就要隔离母线侧开关，这么做是为了确保检修符合标准、检修品质能够过关。对于接线座这方面来讲，一定要注意检查导电线两旁的联接方面的情况，确保两旁洁净和整齐、压接一定要密实；对于触头位置方面来讲，需要确保触头整洁，并且一定要选择中性凡士林进行擦抹；需要留意触头是否具备烧伤方面的状况。如果需要，则要选择新的触头和触指。若是弹簧产生发热、被侵蚀的情况要及时地处理；确保三相分以及闸要同期、触头位置满足要求并且两端触指的压力要平均。如果想要保障检修的治疗，还应该测试回路连接的电阻状态，确保各个连接点能够正常接触。

4 完善检修流程

4.1 完善检修流程的意义

农村市场的供电企业，变电设备检修通常都应该定期进行检修，这样就导致工作非常繁重，并且这样的机械化、程序化的检修一定会使得检修质量出现问题亦。或是检修时间太久，并且也可能导致电力设备出现问题，浪费资金。不仅如此，如今的变电检修通常为定期检修，且没有进行状态检修。因此如果要提高供电的稳定可靠，一定要优化变电检修的管理模式，而且要完善检修的流程。

4.2 完善检修流程内容和方法

（1）网络计划完善工作流程。网络计划属于工程项目确定与管控的管理技术。工作方式主要是利用网络图来展示工程的进度、安全以及它构成的各种工序之间的关系，对各类工序相应的时间参数展开测算，而且发现重要核心的路线，让管理者能够有效且全面地掌握全部工作具体情况，便于后来进行网络研究，之后确定进展项目日程方案来获得关于成本、资源和工期方面的完善方案。在展开计划时，通过信息给出的反馈能够对各种各样的活动进度展开把控和监管，可以依照预期的效果很好地完成任务。在研究设备检修和220千伏的设备检修工作中，网络计划起到了非常好的帮助效果，不过对于农村网络的110千伏和以下设备的检修中没有很好地进行应用。

（2）业务流程完善工序。完善业务流程的意思就是企业在展开管理工作的过程中需要重视流程。流程属于一个亦或是一类规律的行为。此行为按照预期的办法展开排列、依照次序执行，获得预期结果。流程活动都具有相对的输入与输出，输入利用流程转化为输出。研究相应的流程就能够明白，一部分流程输入出现变化，而一部分流程输入不存在变化。进行流程方面的研究，能够知道相当多的步骤与所需输出的完全不存在关联，若是不存在这部分步骤，就会在很大程度上降低成本亦或是提升绩效。使用信息技术属于完善业务流程的根本。由于计算机网络和数据库、多媒体技术构建起了大规模的网络，很大程度上推动了信息的传输速度，而且做到了资源共享。变电企业业务关于完善流程的关键，需要把针对用户的营销体系流程完善手段放在针对设备工作流程完善这一方面。可见，完善状态检修流程非常的关键。

5.结语

综上所述，电力行业对于我国的经济发展有着非常重要的推动作用，且人们对于电能的需求量越来越大，故而为了满足人们的需求，相关从业人员就有必要想办法确保电力体系能够平稳可靠地运转下去。因此，变电检修技术及其检修流程优化就显得尤为关键。如果电力产业出现了问题，将会给我国的经济造成巨大的损失，并影响人民的日常生活质量。因此，相关从业人员一定要努力钻研，全面保证电力系统顺利平稳地运转，并为社会发展做出贡献。

论文作者:祁建怀, 乔向阳,刘虎城

论文发表刊物:《电力设备》2017年第28期

论文发表时间:2018/1/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f456a7023a5f9db3f05170b0.html