# 铝合金门窗防渗漏安装节点分析与改进论文_张峥

张峥

东莞市建设工程检测中心

摘要：近年来，铝合金门窗以其轻便、干净、美观等优点受到广大居民的青睐，特别是房屋外围门窗采用铝合金材质越来越普遍。但是，铝合金门窗也存在一些不足，主要表现为渗漏水，整体不牢靠，外观造型不理想等。目前人们对铝合金门窗的牢固性和外观效果比较注重，而对渗漏重视不够。为此，笔者结合自身实践，对该问题产生的原因及处理方式谈几点粗浅的看法。

关键词：铝合金门窗；防渗漏；安装节点

铝合金门窗在建筑施工中得到了广泛的应用，该门窗材质的强度、气密性、水密性、开闭力及隔热和隔声等性能，都优于其他材质的门窗。然而由于铝合金门窗在结构设计上存在的缺陷，导致门窗雨水渗漏现象时有发生，因此，建筑部门需要采取有效措施加强门窗防漏水技术的改进，提高门窗防水性能。

一、铝合金门窗的安装

铝合金门窗安装前准备工作的有效开展，以及安装时技术的改进是保证铝合金门窗防渗漏的重要前提，在对铝合金门窗进行安装前，要做好图纸会审，门窗安装程序规划以及材料选择等工作，并在安装门窗过程中，加强各种高科技技术和手段的应用，提高门窗防漏水性能。本部分内容将对铝合金门窗的安装前的准备工作，以及铝合金门窗的具体安装步骤做简要分析。

1.铝合金门窗安装前相关准备工作

铝合金门窗进行安装前，首先需要制定完善的门窗安装施工方案，将门窗规格、安装步骤及安装中所应用的辅助材料和技术等各项因素做出明确规定，编制出具体的实施方案，并按照严格的要求和规定对门窗所应用的材料进行选拔，材料选好后，需要对材料质量进行二次验收，才能将其应用在工程施工过程中。其次，编制好的方案在工程进行中还要根据应用时的具体情况，对相关工序及技术予以改良，对每一个施工环节做到细致周全，防止安装问题的产生。最后，安装门窗前还需要对安装中应用到的材料进行技术处理，保证加工过程的技术严密。在对铝合金门窗进行加工时，要注意场地的选择，相关设备需要进行调试以后才能加以应用。

2.铝合金门窗安装具体步骤

施工工艺顺序：弹线定位、洞口修整→固定钢副框→门窗就位固定→塞缝打发泡剂→门窗侧壁粉刷打密封胶→门窗扇安装→配件安装。在进行安装前的进行二次检查后，将钢副框嵌入在窗洞内，用木楔临时固定，然后依据三线位置，调整副框位置。打膨胀螺栓使钢副框与窗洞口固定住。然后用干硬性水泥砂浆将钢副框与洞口四周的缝隙填塞满。待砂浆干燥后在洞口外侧刷多遍JS 防水剂。将铝合金窗框固定在钢副框上，并用不锈钢自攻钉固定好。将钢副框与铝合金窗之间的缝隙（一般为5mm）从内外两侧打聚氨酯发泡剂，待10 分钟后发泡剂初步固化后，将溢出部分塞入缝中。发泡剂要连续饱满，密实填充，严禁将溢

出的发泡剂切割掉。接着在窗框与墙体交界处打耐候密封胶防水。之后就是对框扇进行安装，框扇安装完毕，铝合金门窗的安装第一阶段步骤完成。安装完毕之后，对铝合金门窗的连接处及发泡剂外漏之处都应采取相应措施对其进行隐蔽，避免门窗受到外部作用的冲击造成门窗带导致门窗破损现象的发生。

二、铝合金门窗渗漏的具体原因分析

1.铝合金门窗选用型材未能达到相关要求

铝合金门窗渗漏主要原因之一就是铝合金门窗进行选材时，所选材料没有完全符合防漏水的要求，再加上门窗安装时技术处理的不到位，导致材料防水性无法达到标准，造成门窗渗漏的现象发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，铝合金选材对门窗防渗漏情况的影响主要体现在以下几个方面：首先，铝合金门窗所选用的型材强度不能满足抗风压的要求，因此，导致门窗材料受损，使雨水渗漏现象发生；第二，铝合金型材断面进行密封时，没有做好防水设计，导致断面渗水；第三，铝合金门窗在进行封胶时，胶条质量没有保障，封胶工作不完善；第四，铝合金门窗安装时，所采用的辅助材料质量不达标，影响门窗整体的防水性能；第五，铝合金门窗周边土建建筑的构造和质量也对门窗的防渗漏功能有一定影响，也会引起雨水渗漏现象的发生[2]。

2.门窗与墙体之间缝隙填补不严

铝合金门窗安装时，水泥防水剂的恰当使用是十分重要的，其对门窗与墙体间缝隙的填补极大程度上降低了门窗渗漏的可能性，如果水泥防水剂使用不当，将会造成门窗与墙体之间的缝隙无法填满，造成渗漏现象的发生。在门窗与洞口墙体之间的间隙，按照要求将防水材料充满在间隙中，就会使门窗具有很好的防水功能。而绝大多数施工人员无法做到这一点，填补间隙时所用的材料没有采用加有防水剂的水泥砂浆密实填充，导致缝隙没有被充填，从而发生雨水渗漏的现象。而墙体洞口的尺寸如果不符合要求，将会使门窗和墙体之间的间隙超出预期的范围，间隙过大会引起门窗固定困难，并造成裂缝的产生，间隙过小又会使填充工作无法进行。再者，由于铝合金型材与填充材料在性质上的差异，导致二者热膨胀系数也有所不同，因此，随着温度的变化，容易造成毛细裂缝的产生等等。以上一系列现象都是由于铝合金门窗与墙体间的间隙无法有效填充，从而造成雨水渗漏现象的发生，因此，在安装门窗时，对门窗与墙体间缝隙的填充要尤为重视，从而提高门窗的防渗水性能。

3.聚氨酯泡沫填缝剂及硅酮结构密封胶使用不当

在对门窗与墙体之间的间隙进行填充时，聚氨酯泡沫填缝剂及硅酮结构密封胶的应用也是十分重要的，在使用聚氨酯泡沫填缝剂时，如果未对间隙各个表面污物和油脂进行及时清除，或者未将填充部位用水喷雾喷湿，将会导致聚氨酯泡沫填缝剂的效用大大降低，进而导致间隙过大或过小现象的产生，影响门窗与去墙体之间间隙的填充，并且容易产生裂缝。而如果门窗与墙体之间的间隙超出规定的范围，并且对间隙表面的浮土及油脂没有进行及时清除，或者硅胶位移到不到要求，将会导致硅酮结构密封胶无法注满接口，密封胶的耐候性能不佳，易老化，从而使密封胶防水性能失效，防水功能大打折扣。

三、铝合金门窗的防渗漏改进措施

1.图纸会审完善节点详图、严把工程质量关

为了提高门窗防渗漏施工工作的有效开展，在施工开始前，要对施工图纸进行全面会审，确保施工方法和施工方案的科学可靠，为门窗防渗漏施工工作打下坚实的技术基础，并提出有效指导措施。在施工前对门窗安装的特点，以及所属区域气候特征等因素加以充分考虑后，再确定门窗型材型号的选择，从

而使门窗的性能符合当地气候及抗风压强度等各方面的要求。在图纸中还要对施工中涉及到的各个节点进行明确标注，使操作人员在安装门窗时，有良好的理论依据可以遵循，避免盲目工作行为的产生。

作行为的产生。

2.合理安排门窗安安装施工顺序

在进行门窗安装前，首先选好位置预留门窗洞口，并确定好洞口的尺寸，洞口预留尺寸要严格符合要求，洞口过大会造成缝隙填嵌工作难以进行，而如果洞口过小则会使门窗安装工作难以进行。在门窗安装前，还要对墙面进行相应技术处理，例如刮糙、掉线及弹线吊窗等技术处理后，方能进行铝合金门窗的安装，从而使门窗安装更牢固，防渗透能力更强。

3.充分利用各种填嵌材料

对填充嵌入材料的合理运用，不仅能够提升填嵌的密实程度，更能保证门窗防水性能的提升。对于填嵌材料的选择，应选用软质材料代替原始的水泥砂浆，例如玻璃棉毡条、聚酯氨PU 发泡剂等软质填充材料，填嵌时要分层进行，使缝隙中的填嵌材料饱满，减少缝隙的产生。

4.关键节点施工控制技术

门窗安装时，最需要注意的就是门窗与周边结构的缝隙的填充程度，从而保证门窗密闭性；其次，在安装门窗前，对洞口进行彻底清洁、干燥、除尘也是十分必要的，在安装门窗时先用防水砂浆将框槽填满，在进行门窗安装；门窗安装以后，还要对门窗各项防渗水指标进行排查，从而保证门窗的防渗水性能。

四、结论

建筑工程中门窗的质量和防渗漏性能，是体现一个工程质量是否优良的重要标志，在建筑施工中，施工单位要对铝合金门窗安装的各个细节采取足够重视，促进门窗防渗水性能的提高，从而促进整个工程质量的提升。

参考文献：

[1]唐广.门窗检测中渗漏水现象和剖析.门窗2014.38.

[2]费婷.门窗检测中渗漏水现象及原因分析探讨.[J]门窗.2014.367.

[3]熊伟.邱小谭.学习《建筑门窗工程检测技术规程》的体会.2011.005

[4]葛伟能.门窗检测中渗漏水现象及原因分析.中国建设信息.2010.85.

[5]姚建宁.王红涛.幕墙和门窗检测设备数字化和智能化压力自控系统.2010.

[6]向冬枝.铝合金门窗的渗漏原因分析与预防措施[J].门窗，2010.04.

论文作者:张峥

论文发表刊物:《基层建设》2016年2期

论文发表时间:2016/5/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f4583d6de541d4bb46c22999.html